武平县xx乡xx村人饮工程

可 行 性 研 究 报 告

xx勘测设计室

年 月

目   录

1      综合说明…………………………………………1

1.1   绪言………………………………………………1

1.2   项目区基本概况…………………………………1

1.3   工程建设项目……………………………………1

1.4   水土保持与环境影响评价………………………2

1.5    工程管理…………………………………………2

1.6    投资估算…………………………………………2

1.7    经济评价…………………………………………2

2      工程设计…………………………………………3

2.1    日用水量计算……………………………………3

2.2    来水量计算………………………………………3

2.3    取水点设计………………………………………4

2.4    过滤池、调节池设计……………………………4

2.5    管网计算与布置…………………………………4

3       水土保持与环境影响评价………………………6

3.1     水土保持…………………………………………6

3.2     环境影响评价……………………………………6

4       工程管理…………………………………………8

4.1     管理范围…………………………………………8

4.2     机构设置与人员配置……………………………8

4.3     计量设备…………………………………………8

4.4   水价测算与征收方式 ……………………………8

5      工程投资估算与资金筹措 ………………………9

5.1    编制说明…………………………………………9

5.2    工程总投资   ……………………………………10

5.3    资金筹措与管理   ………………………………10

6       效益分析   ………………………………………11

6.1    社会效益   ………………………………………11

6.2   经济效益…………………………………………11

7      实施意见…………………………………………12

7.1   实施计划…………………………………………12

7.2    实施意见   ………………………………………12

1    综合说明

1.1绪言

xx乡xx村位于武平县西北边缘，与下游桃溪新贡村交界，现有人口2070人，416户。相邻有礤迳自然村，60户，330人。长期以来，村民全靠饮用汀江支流的xx溪河水，由于xx溪沿河居住着大量居民和分布有大量农田，随着人类活动频繁和农田施用大量农药及化肥，以及上游坪坑桥萤矿石的开采等，对河水污染较严重，给人民群众的生产、生活带来了极大影响。随着农村经济的稳步发展，村民生活水平的大幅度提高，群众对解决农村卫生饮用水的要求也越来越强烈。因此，很有必要尽快实施人饮卫生用水工程。

1.2   项目区基本情况

xx乡辖13个行政村，142个村民小组，乡村户数2444户，乡村人口17025人。

xx乡xx村人饮工程受益xx全村及相临的礤迳自然村，受益人口xx2070人，礤迳330人，总计2400人。

经实地勘测和水质化验，xx人饮工程水源来自距村部1.2km的洋坑底山泉水。

1.3   工程建设项目

xx乡xx人饮工程主要包括以下建设内容：

(a)兴建蓄水工程一处，总库容3.8万m3；

(b)兴建过滤池、调节池各一座；

(c)安装引水管道1530m；

(d)安装供水管道20410m。

1.4  水土保持与环境影响评价

xx人饮工程建成后，将使该村自然环境得到极大改善，促进村容村貌的改变。

对于环境的影响，利大于弊，不利影响主要是施工期临时性的影响。工程建成后，对自然环境和社会环境都有极大改善。从长远的环保角度分析，本项目建设是可行的。

1.5   工程管理

本工程项目包括蓄水工程一座，过滤池、调节池各一座，引、供水管道21940m，由村成立工程建设领导小组，负责项目实施，乡政府予以指导。工程建成后，成立人饮管理站，定员3人。

1.6    投资估算

本工程投资估算依据是福建省水利水电厅闽水电[1997]计766号文颁发的《福建省水利水电基建工程概算编制办法》（试行）。

本工程估算投资为68.23万元。

1.7    经济评价

xx人饮工程建成后，将使该村2400人，1000余头大牲畜数卫生用水问题得到解决 ，同时亦有改善村民居住环境条件，促进该村精神文明建设作用。直接效益年供水10.8万t ，收入6.82万元，投资内部回收率为10%。

2     工程设计

xx人饮工程供水区根据村庄分布，拟分上村和下村两片，上村片人口920人，礤迳自然村330人，牲畜650头；下村片人口1150人，牲畜720头。

2.1   日用水量计算

供水人口476户2400人，大牲畜1370头。

人均用水标准按最高日100kg/日，大牲畜用水标准按最高日20kg/日。

每天最高用水量为：

Q=2400×100+1370×20=267.4t/日

2.2  来水量计算

经实地勘测及水质化验，水源选在离村部约1.2km的洋坑底处，水源点集雨面积0.8km2。根据xx雨量站1956年至1992年观测资料分析，多年平均降雨量为1650mm，Cv=0.2，Cs/Cv=2.0 。由于缺乏流量资料，流域年来水量根据等值线图查算，根据武平县多年平均径流深等值线图，流域多年平均年径流深为950mm,α=0.58，Cv=0.35,Cs/Cv=2.0，则枯水年年径流深为550mm，枯水年来水量为44万m3。年用水量为10.8万m3，即该处水源能满足用水需求，可作群众用水的水源点。

2.3   取水点设计

水源点为距村部约1.2km处的洋坑底山泉水，年来水可满足用水需求，但降雨年内分配不均，4-9月约占全年降雨的74.4%，故需建库调节，根据地形地质条件，拟建重力坝进行蓄水，坝顶长30m，最大坝高7m，坝顶宽1.2m，总库容3.8万m3，有效库容3.0万m3。经初步勘测，建坝点基础高程为370m。因本水源点有一定库容，故可作为一沉淀池。通过φ80mm镀锌钢管引水至过滤池，管道长度1530m。

2.4   过滤、调节池设计

过滤池和调节池为便于管理，拟相邻建设，位置选在村供销点后山头上，基础高程为350m，调节池采取埋入式C20钢筋砼结构，调节池容积采取池利用系数为3，则容积为100t，过滤池采用浆砌石结构，面积14m2。

2.5  管网计算与布置

根据山区村民的用水习惯，用水高峰期出现早、中、晚三次，其中早、晚时间为3小时，中午1.5小时，合计7.5小时。

2.5.1   供水管网水力计算

(a)配水流量：由于供水是集中给水水龙头为主，各管段的供水流量根据各居民点的用水情况计算总所需水量，配水管网的设计用水量计效按7.5小时计算为：

294t/7.5h=39.2t/h

Q供=39.2t/3600s=0.011m3/s

(b)配水总管管径

D=1.13       =1.13                   =0.19m

选择管径D=200mm的镀锌钢管。

(c)各管级的直径和水头损失见附表。

2.5.2  各节点的水压线标高和自由水压见附表。

2.5.3   管网计算和布置

总管、干管、分管、支管根据供水人口，牲畜数量进行计算，详见附图、附表。

3   水土保持与环境影响评价

根据《水利水电工程环境影响评价规定》（试行）（SDJ302-88）的规定，对xx人畜饮水工程建设进行水土保持与环境保护评价。

3.1  水土保持

3.1.1   土壤影响及对策

本工程的主要内容是取水坝、过滤池、调节池及引、供水管的建设，在施工过程中，由于土石方的开挖，弃渣堆放及施工道路等需占用部分土地，局部植被破坏，对生态环境造成一定影响。为此，必须加强施工管理，尽可能减少施工临时用地，合理安排布置场地，并在施工完成后及时对临时用地进行恢复，确保施工对土地植被的影响降到最低。

3.1.2   防止水土流失措施

(a)在取水坝建设时，防止弃碴进入库区。

(b)在工程建设完成后，及时清理场地，复土还耕或植树、植草等，防止水土流失，使施工期对水源环境影响最低。

(c)采取适当的其他工程措施，确保水土不流失。

3.2   环境影响评价

3.2.1  粉尘影响及防治措施

(a)施工期粉尘影响分析

施工期间对大气影响主要表现为粉尘的污染。其来源主要是土石方的开挖，弃碴堆放，弃碴的装卸和运输车辆造成的道路扬尘以及搅拌场搅拌砂浆、砼的扬尘等。

(b)粉尘污染防治措施

对弃碴及时清运，并平整洒水压实。未及时清运的碴土经常洒水，清运碴土装车时不宜过满，同时在装车过程中配合洒水。对施工道路进行经常性的养护并保持一定湿度。搅拌场进行围盖。

3.2.2   水源保护

为保证水源水质和水源的生态平衡，在水库库区保护范围进行封山，禁止人、畜活动。通过营造一些松杉木等水保植物、林木，提高植被覆盖率，以保证水源水质和水源的生态平衡。

3.2.3  评价结论

xx乡xx村人饮工程通过建设水库、过滤池、调节池，铺设管道引水解决，虽然在施工过程中对环境造成局部的，短时的一些影响，对现有的自然环境中的气候、水文、水温等不会产生不利影响，加强施工管理、缩短施工期，做好水土保持防治措施，就能将影响降到最小。

因此，本工程建设项目从长远的环保角度出发是可行的。

4   工程管理

4.1  管理范围

本人饮工程管理范围包括取水坝、过滤池、调节池、引、供水管道。并严格按《福建省水法实施办法》的有关规定执行。

4.2  机构设置与人员配置

由xx乡及xx村成立人饮工程建设领导小组，对工程建设进行管理，xx水利水电工作站进行技术指导。工程建成后，由村成立xx人饮工程管理站，定员3人。

4.3  计量设备

计量设备采用在干管和入户处安装水表，以做到精确、可靠的经济实用和易于管理，达到节约用水和合理收费目的。

4.4   水价测算和计征方式

合理征收供水工程水费，对于发挥供水工程的经济效益，调动管理单位和人员的积极性将起到积极作用。同时也使工程维护管理经费充足，达到工程正常运行，使广大群众受益。水价测算根据已建工程征收情况，初拟0.7元/t计收，具体由运行管理单位测定后报物价部门批准，计征方式管理单位根据水表计量和实际使用情况统一计收入账。

5    工程投资估算及资金筹措

5.1   编制说明

5.1.1  编制依据

xx乡xx村人饮工程可行性研究报告投资估算编制依据为福建省水利水电厅闽水电[1997]计766号文颁发的《福建省水利水电基建工程概算编制办法》（试行）。

5.1.2   定额标准

建筑工程定额采用福建省水利水电厅[1997]计201号文颁发的《福建省水利水电建筑工程预算定额》，并乘以1.05扩大系数。

安装工程定额采用全国统一安装定额《福建省综合单价表》（2002年版）。

施工机械台班费定额采用福建省水利水电厅闽水[1997]计324号文颁发的《福建省水利水电施工机械台班费定额》，并将一类费用乘以1.34调整系数。

5.1.3   费用标准

其他直接费：建筑工程按基本直接费的3.0%计算，安装工程按基本直接费的4.2%计算。

间接费：建筑工程以直接费为计算基础，其费率分别为：土石方工程12%；砌石工程10%；砼工程8%；安装工程按人工费的9%计算。

计划利润：按直接费、间接费之和的7%计算。

税金：按直接费、间接费、计划利润之和的3.595%计算。

5.1.4   基础单价

人工工资：按每工日21.34元计算。

材料预算价格：按当地市场价格计算。

5.2   工程总投资

本工程估算总投资68.23万元，其中包括基本预备费2.45万元，价差预备费0.61万元。

5.3   资金筹措与管理

本工程估算总投资68.23万元，其中村自筹18.32万元，县财投入15万元，争取上级补助35万元。

资金使用实行专款专用，上级补助款纳入专户，先使用自筹资金，再使用补助款。使用补助款时由施工单位提出申请，经建设领导小组和技术人员签署意见，报批后支付。

6   效益分析

该工程实施完成后，其效益主要体现在社会效益和经济效益上。

1、  社会效益

工程投产后，使群众喝上符合卫生标准的水，群众的生活用水问题得到解决，减少疾病的传染，改善人民群众的生活条件，提高群众身体健康状况，使其有更多时间和精力投入各种生产活动，创造更多社会财富。其次牲畜用水问题得到解决，改善群众居住周围环境，促进农村精神文明建设亦有深远意义。

2、经济效益

本工程日供水量为294t，扣除管网损失后为267t，平均水价按0.7元/t 计算，则年效益为267×0.7×365=6.82万元。

折旧费：68.23×3%=2.05万元

维修费：68.23×1%=0.068万元

税    收：6.82×6%=0.41万元

人员工资：300元×3人×12月=1.08万元

计划年利润：6.82-0.68-0.41-1.08=4.65万元

7   实施意见

7.1  实施计划

本工程计划实施期为6个月，各阶段工期如下：

(a)2003年8月底前完成项目报批工作。

(b)2003年9月底前完成施工设计及资金拼盘工作。

(c)2003年10月至2004年1月完成项目实施。

7.2   实施意见

xxxx人饮工程建成后，将使该村2400人，1000余头牲畜卫生用水问题得以解决，供水年效益6.82万元，项目实施后，既可节省劳力，又能改善居住环境，不仅有利于提高村民身体健康状况，又能促进农村精神文明建设，对农村早日实现小康社会具有积极的意义。因此本工程项目不仅有一定的经济效益，同时社会效益亦非常深远。建议尽快实施。

通过调查，该村村民对实施人饮卫生用水工程积极性很高，自筹资金有保证，同时xx乡党委、政府对此也极为重视，把该项目作为民心工程、造福工程认真对待。建议本项目按照“高度负责、注重效果，充分论证、科学决策，加快实施、尽早见效”的为民办实事的总要求，切实加快项目的前期报批和郊外筹措工作，以使项目批准后即可转入实施阶段。