审      定：李世虎　　高春河

审      查：赵德亮　　朱利军

项目设总：马荣亮  杨晓珍

主要完成人：马荣亮  杨晓珍  张丽英  毛永珍  兰雪梅

魏玉珍

参加人员：王建平  王成立  闫维恒  申学宏

前    言

2003年以来，黄委启动实施了黄土高原地区的淤地坝建设，对有效控制水土流失、减少入黄泥沙、确保黄河长治久安具有十分重要的作用，是提高当地水资源利用率、促进农村产业结构调整、改善生态环境、全面建设小康社会的需要。

原州区淤地坝建设在各级领导和上级业务主管的高度重视和亲切关怀下，先后完成了《宁夏黄土高原地区固原市原州区张易河淤地坝坝系工程可行性研究报告》和《宁夏黄土高原地区固原市原州区西川小流域淤地坝坝系工程可行性研究报告》，并立项建设。在项目实施过程中，建设单位在项目组织、建设管理等方面积累了丰富经验。对于改善当地农业生产条件，有效拦减入黄泥沙，提高水资源利用率，促进区域水土资源的全面开发利用和当地经济社会可持续发展，改善区域生态环境，实现项目区生态安全和粮食安全等方面取得了显著的成效。

根据宁夏回族自治区水利厅水保局总体部署，近期选择固原市原州区杨河小流域开展前期工作。

杨河小流域位于宁夏南部山区的固原市原州区东部，是回族聚居地之一。流域内干旱少雨，自然灾害频繁，民众生活困难。坝系工程建设可改善该流域生态环境和群众生产生活条件，促进流域物流、资金流和信息流发展，加快建设小康社会步伐。

为了科学合理地开展杨河流域坝系建设，受固原市原州区水利局委托，固原市水利勘测设计院于2006年2月－3月组织技术人员编制完成了《黄河水土保持生态工程宁夏回族自治区固原市原州区杨河小流域坝系工程可行性研究报告》（以下简称《可研报告》）。

本次可行性研究根据有关技术规范和技术标准，在实地勘测的基础上，通过分析流域沟道特征、水土流失规律、建坝资源、坝系建设现状、运行现状及存在问题，结合流域经济发展方向，提出了坝系建设总体建设方案。坝系工程建设完成后将对当地生态、经济、社会的改善和发展等起到积极的促进作用。

《可研报告》完成后，由自治区水利厅水保局初审修改后上报黄河上中游管理局，2006年10月15－16日，黄河水利委员会在宁夏固原市组织召开会议，对《可研报告》进行了审查。参加会议的有黄委科技委、水保局，黄河上中游管理局，宁夏水利厅水保局，原州区水土保持工作站及设计单位固原市水利勘测设计院的专家和代表。与会专家实地考察了杨河小流域，对骨干坝坝址进行了察勘,听取了设计单位的汇报，审阅了有关资料，经过讨论，提出了《黄河水土保持生态工程宁夏回族自治区固原市原州区杨河小流域坝系工程可行性研究报告修改意见》，按照修改意见，我们组织工程技术人员进行了认真、细致的修改，现提交修改后的报批稿。

本次可研工作由于任务重、内容多、要求高、涉及范围广，加之水平所限，难免有不妥之处，恳请各位专家批评指正。

目       录

1  综合说明………………………………………………………1

2  基本情况………………………………………………………3

2.1自然条件…………………………………………………………3

2.2社会经济状况……………………………………………………13

2.3水土流失与坡面治理现状………………………………………15

3  沟道工程建设现状……………………………………………18

3.1沟道工程建设现状及分析评价…………………………………18

3.2主要经验及存在的主要问题……………………………………19

4  坝系建设的目标与建设任务 …………………………………21

4.1指导思想……………………………………………………21

4.2编制依据……………………………………………………21

4.3建设原则 ………………………………………………………22

4.4建设目标 ………………………………………………………23

5  总体布局 ………………………………………………………25

5.1坝系单元划分……………………………………………………25

5.2坡面治理规模与总体布局…………………………………41

5.3土地利用结构调整…………………………………………43

6  工程设计……………………………………………46

6.1坝系工程设计……………………………………………………46

6.2坡面工程设计…………………………………………………77

7  监测设施建设……………………………………………81

8  施工组织设计 …………………………………………………84

8.1建设时序分析……………………………………………………84

8.2工程建设进度………………………………………………84

8.3施工条件 …………………………………………………85

8.4施工方法 ……………………………………………………86

9  坝系工程管理   ………………………………………………90

9.1坝系工程建设管理 ……………………………………………90

9.2坝系工程运行管理 …………………………………92

9.3项目后评估 ………………………………………………93

10  投资估算  ……………………………………………………94

10.1工程概况  ……………………………………………………94

10.2编制依据  ………………………………………………95

10.3编制方法  ……………………………………………………96

10.4工程总投资  …………………………………………………98

10.5资金筹措  ………………………………………………100

10.6分年度投资  ……………………………………………102

11  效益分析与经济评价 ………………………………………103

11.1效益分析  …………………………………………………103

11.2经济评价  …………………………………………………106

12  结论与建议  ………………………………………………109

12.1结论  ………………………………………………………109

12.2建议  ……………………………………………………110

附表

附图

杨河小流域沟道组成结构图

杨河小流域社会经济现状图

杨河小流域水土流失及水土保持现状图

杨河小流域淤地坝分布现状图

杨河小流域坝系工程布局图（推荐方案）

杨河小流域坝系工程布局图（比选方案）

附件

附件1     杨河流域坝系投资估算分析报告

附件2－1  杨河流域坝系工程下李堡骨干坝初步设计报告

附件2－2  杨河流域坝系工程李堡中型淤地坝初步设计报告

附件2－3  杨河流域坝系工程牛圈湾小型淤地坝初步设计报告

| 小 流 域 名 称 | 杨河 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 地 点 | 宁夏固原市原州区 | 工程规模 | 淤地坝 | 骨干坝 | 座 | 15 |
|  |  |  |  | 中型坝 | 座 | 6 |
| 建 设 期 | 2008-2010年 |  |  | 小型坝 | 座 | 7 |
|  |  |  | 坡面措施 | 水平梯田 | hm2 | 130 |
| 项目 | 单位 | 数量 |  |  | 灌木林 | hm2 | 130 |
|  |  |  |  |  | 人工草 | hm2 | 150 |
| 流域概况 | 流域面积 | km2 | 102 |  | 骨干坝控制面积 | km2 | 80.14 |
|  | 流域人口 | 人 | 14510 |  | 坝系总库容 | 万m3 | 1576.77 |
|  | 劳动力 | 个 | 6811 |  | 坝系拦泥库容 | 万m3 | 662.02 |
|  | 坡面治理措施面积占总面积 | % | 26.86 |  | 设计淤地面积 | hm2 | 97.88 |
|  | 水土流失面积 | km2 | 91.52 | 工程量 | 土方 | 万m3 | 283.73 |
|  | 土壤侵蚀模数 | t/km2.a | 5500 |  | 石方 | m3 | 3542.96 |
|  | 治理面积 | km2 | 27.4 |  | 混凝土方 | m3 | 2639.42 |
|  | 治理程度 | ％ | 29.94 |  |  |  |  |
|  | 多年平均降水量 | mm | 420 |  |  |  |  |
|  | 沟道常流水流量 | m3/s | 0.02 | 主要材料用量 | 水泥 | t | 1140.83 |
|  | 多年平均径流量 | 万m3 | 214.2 |  | 钢材 | t | 1022.82 |
|  | 多年平均输沙量 | 万t | 50.34 |  | 沙子 | ｍ3 | 1796.08 |
| 工程现状 | 数量 | 骨干坝 | 座 |  |  | 石子 | ｍ3 | 2243.51 |
|  |  | 中型坝 | 座 |  |  | 块石 | ｍ3 | 2968 |
|  |  | 小型坝 | 座 | 6 |  | 混凝土管 | ｍ |  |
|  |  | 骨干坝控制面积 | km2 |  |  | 柴油 | t | 1022.82 |
|  | 指 | 总库容 | 万m3 | 16.15 | 用 工 | 万工日 | 30.31 |
|  | 标 | 拦泥库容 | 万m3 | 4.88 | 投资 | 总投资 | 万元 | 2999.74 |
|  |  | 剩余库容 | 万m3 | 11.27 |  | 其中 | 中央 | 万元 | 2019.94 |
|  |  | 可淤地面积 | hm2 | 7.8 |  |  | 地方 | 万元 | 979.79 |
|  |  | 已淤地面积 | hm2 | 7.8 | 效益 | 年拦泥能力 | 万t | 40.08 |
| 设计指标 | 淤 | 骨干坝 | 四级 | 年 | 20 |  | 可灌溉面积 | hm2 | 700 |
|  | 积 |  | 五级 | 年 | 20 |  | 年可增产粮食 | 万kg | 220.18 |
|  | 年 | 中型坝 | 年 | 10 | 经济指标 | 单位库容投资 | 元/m3 | 1.9 |
|  | 限 | 小型坝 | 年 | 5 |  | 单位拦泥投资 | 元/m3 | 4.53 |
|  | 洪水重现期 | 骨干坝 | 四级 | 设计/校核 | 3.33/0.33 |  | 经济净现值 | 万元 | 2038.4 |
|  |  |  | 五级 | 设计/校核 | 5/0.5 |  | 效益费用比 |  | 1.54 |
|  |  | 中型坝 | 设计/校核 | 5/2 |  | 内部收益率 | ％ | 11.28 |
|  |  | 小型坝 | 设计/校核 | 10/3.33 |  | 投资回收年限 | 年 | 13 |

杨河小流域坝系工程特性表

# 1  综合说明

杨河流域位于宁夏回族自治区固原市原州区东部，距固原市城区40公里，是清水河的一级支流杨达沟的上游部分（见杨河流域地理位置图），属黄土丘陵沟壑第五副区，总面积102.00km2。流域多年平均降水量为420mm，输沙模数为5500t/km2•a，平均沟壑密度2.5km/km2，沟道断面形状多呈“U”型，地面组成物质以黄土为主。流域内农业生产基础条件较差，经济结构单一，生产力水平低下。流域现有总人口14510人(全为农业人口)，平均人口密度142人/km2，农业劳力6811个，人均纯收入1279.00元。

截止2005年底，流域已初步治理水土流失面积27.40km2，占水土流失面积的29.94％。现状沟道分布有小型淤地坝6座。目前运行状况良好，但工程防洪标准低，防洪能力差。

# 本次可行性研究，依据水利部《水土保持工程可行性研究报告编制暂行规定》、《水土保持治沟骨干工程技术规范》（SL289-2003）、《水土保持综合治理技术规范 沟壑治理技术》（GB/T16453.3-1996）、《小流域坝系工程建设可行性研究报告编制暂行规定》、《宁夏回族自治区地表水资源》和《固原县水利概要》等有关规范、规定和科研成果，根据该流域沟道特征、水土流失特点和沟道治理现状，针对目前流域存在的突出问题，结合流域经济发展方向，通过外业查勘和分析论证，经方案比选，确定流域坝系建设方案和工程规模为：

新建骨干坝15座，控制流域面积80.14km2，占流域总面积的78.6％；新建中型淤地坝6座、小型淤地坝7座；新增工程总库容1560.61万m3，其中滞洪库容为903.47万m3，拦泥库容657.14万m3。为改善新建骨干坝周围生态环境，促进陡坡耕地退耕还林还草，延长骨干坝使用寿命，经规划，在新建骨干坝周围发展水平梯田130 hm2，栽植水土保持灌木林130 hm2，人工种植紫花苜蓿150 hm2，坡面治理措施面积共计4.1 km2。

工程总投资2999.74万元，其中骨干坝投资2549.47万元，占总投资的84.99%；中型淤地坝投资256.91万元，占总投资的8.56%；小型淤地坝投资81.05万元，占总投资的2.70%；坡面治理措施投资112.31万元。单坝平均投资：骨干坝169.96万元，按中央投资占65%筹措；中型淤地坝42.82万元，按中央投资占50%筹措；小型淤地坝11.58万元，按中央投资30%的比例筹资；坡面治理措施27.39万元/ km2。其中水平梯田措施按中央投资60%的比例筹资，水土保持灌木林、种草按中央投资50%的比例筹资。

坝系工程建设期3年，即2008年至2010年。杨河流域坝系工程建成后，经济效益、社会效益及生态效益均十分显著。在淤积年限内每年可平均拦蓄泥沙44.08万t。全流域坝地面积达到97.88hm2，使全流域人均坝地面积达到0.007hm2；可灌溉农地700hm2，发展水面养殖40hm2。通过坝系的建设，可增加农民的就业机会，改善当地生态环境及群众生产生活条件，促进社会进步。

# 2  基本情况

## 2.1  自然条件

2.1.1  地理位置

杨河小流域位于宁夏固原市原州区，距原州城区40km，是黄河支流清水河一级支沟杨达沟的上游部分，呈东南—西北走向，羽扇状。其地理坐标为东经106°10′50″—106°12′40″、北纬36°17′36″—36°04′12″之间。（见杨河流域地理位置图），流域总面积102.00 km2。

2.1.2  地质地貌

杨河流域在大地构造上处于祁连山地槽东翼和鄂尔多斯台地西缘之间的过渡地带。自中生代以来，经过多次的隆起、沉陷、剥蚀和沉积，尤其新生代第三纪末期的喜马拉雅“造山”运动，使六盘山褶皱隆起成山，奠定了该流域现代地貌基础。流域地表主要为第四纪黄土，经自然侵蚀及新构造运动等长期雕塑刻画，形成了目前流域地貌。

杨河流域地处黄土丘陵沟壑区第二副区。流域上游主要为缓坡黄土梁、峁、坡和壕掌等地貌，地面坡度较缓。中游坡陡沟深，地形破碎，梁顶较平缓，梁坡较陡，下游有大面积川台地分布。

项目区海拔高程相差悬殊，由东南向西北呈强烈倾斜趋势，海拔1553—1800m，相对高差247m，沟壑密度2.50km/km2，全流域大于25°的坡度约占流域总面积的30.6%（杨河流域土地坡度组成详见表2-1，附表一）。

表2-1           杨河流域土地坡度组成表

| 项目 | 坡 度 组 成 结 构 |
| --- | --- |
|  | ≤5° | 5°~15° | 15°~25° | ≥25° | >35° | 合计 |
|  | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 |
|  | hm2 | % | hm2 | % | hm2 | % | hm2 | % | hm2 | % | hm2 | % |
| 全流域 | 1048．34 | 10．28 | 2025．27 | 19．86 | 4004．20 | 39．26 | 2160．10 | 21．18 | 961．64 | 9.43 | 10200 | 100 |

2.1.3  土壤、植被

1、土壤

流域内土壤主要为黄绵土，土壤质地疏松，遇水易溶解。成土母质为第四纪黄土，具有土层深厚、疏松多孔、垂直节理发育、土质上下均匀、无明显沉积等特点。土壤中有机质含量在0.5%—1%之间，养分缺乏，呈碱性。沟谷坡下部有少量红胶土出露。从土壤力学性质和分布情况看，该流域建坝材料丰富，能够满足坝系建设的需要。

2、植被

流域内的植被在水平带上位于温带干旱区，属于干旱草原植被类型，由于受六盘山山体垂直带的影响及人工造林种草等，项目区内植被类型多种多样，主要类型有：

（1）落叶阔叶灌丛，多属中生和旱中生类型，在项目区也有少量残存，主要植物群系有虎榛子、山桃、酸刺等灌丛；

（2）草原，草原植被型是项目区植被的主体，在项目区占绝对优势，主要植物群系为长芒草、茭蒿、铁杆蒿、百里香、冷蒿等；

（3）人工植被，主要是人工林草。

目前流域内林草措施面积占总面积的13.40%。

2.1.4  气象水文

1、气象

流域所在区域属干旱温和气候区，春季干旱多风，夏季干燥炎热，秋季凉爽短促，冬季严寒漫长。流域日照充足，温差较大，雨热同季，四季分明。多年平均气温6.4℃，大于10℃的积温为2550℃，无霜期140天，年蒸发量1120.0mm。杨河流域气象特征值详见表2-2。

表2-2       杨河流域气象特征值表

| 气象站名 | 气温°C | ≥10°积温 | 年日照时数 | 无霜期 | 总辐射量 | 大风日数 | 平均风速 | 观测年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年最高 | 年最低 | 年平均 | °C | h | d | 大卡 | D | m/s | 年 |
| 固原 | 34.6 | -30.9 | 6.4 | 2550 | 2471.7 | 140 | 122.8 | 28 | 2.7 | 20 |

2、降水

流域年最大降水量718.7mm，最小降水量264.1mm，多年平均降水量420mm。其中6～9月降水量占全年降水量的68.1%，且降水多以暴雨的形式出现，历时短，强度大，是形成高含沙洪水和产生水土流失的主要原因。杨河流域降水特征值表详见表2-3。

表2-3           杨河流域降水特征值表

| 雨量站名 | 年降水量(mm) | 多年平均汛期降水量 （mm） | 多年平均暴雨次数（次） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 最大 | 最小 | 年平均 |  |  |
|  | 量 | 年份 | 量 | 年份 |  |  |  |
| 蟠龙 | 718.7 | 1964 | 264.1 | 1969 | 420 | 286 | 0.8 |

3、径流、泥沙

1）径流

据《宁夏回族自治区地表水资源》和宁夏回族自治区水文水资源局提供的最新水文数据，该流域多年平均径流量为214.20万m3，最大年366.50万m3，最小年134.7万m3，年平均径流深21mm。受年内降水不均影响，年内径流量分配极不均匀，径流量主要集中在6-9月（占79.1%），8月份最多，占20%-40%，1月份最少，占1%-3%。夏粮作物生长期的4-6月份径流量占全年的15%左右，造成灌区作物生长期水量不足。夏季由于受地形因素影响，暴雨集中，历时短，往往产生局部暴雨洪水，引起洪灾。受近年大范围干旱影响，杨河流域各支沟很多潜流泉眼干涸，沟河断流。

2）泥沙

据《宁夏回族自治区地表水资源》，该流域流域多年平均输沙量50.34万T。根据固原市水文站资料，杨河流域所在的清水河流域输沙主要特点为：一是年内分配不均，汛期6-9月份输沙量占全年输沙总量的96.7%，且集中分配在汛期的几次暴雨洪水过程中，洪水造成土壤流失量占全年输沙量的95%；二是年季变化大，实测最大年，最小年之比达29.5倍；三是年含沙量大，达到44.9kg/m3，最大年1974年达855 kg/m3。

4、水文泥沙分析计算

根据宁夏回族自治区地方标准《水土保持治沟骨干工程技术标准》（DB64/6400P65  001—006—89），水土保持骨干坝、淤地坝工程设计水文泥沙分析采用设计暴雨推求设计洪水。

1）  不同频率洪水计算

（1）设计暴雨量计算

根据宁夏回族自治区《暴雨洪水图集》，不同频率24h点雨量采用下式计算：

H24·p=kp·H24                                               （2—1）

式中：H24·p—不同频率24h点雨量，mm；

kp  —不同频率对应的模比系数；

H24 —工程控制流域年最大24h点雨量，mm。

查《宁夏暴雨洪水图集》附图14，项目区中心点最大24h点雨量H24=50mm；年最大24h点雨量变差系数Cv查该图集附图15得Cv=0.70；CS=3.5Cv，查皮尔逊Ш型频率曲线表，不同频率所对应的模比系数kp值见表2—4。

表2—4         不同频率所对应的模比系数kp值表

| 频率P（%） | 10 | 5 | 3.3 | 2 | 1 | 0.5 | 0.33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kp | 1.88 | 2.41 | 2.8 | 3.12 | 3.68 | 4.23 | 4.56 |

根据式（2—1）计算不同频率24h设计暴雨量见下表2—5。

表2—5              不同频率设计点雨量

| 频率P（%） | 10 | 5 | 3.3 | 2 | 1 | 0.5 | 0.33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H24·p（mm） | 94.00 | 120.50 | 140.00 | 156.00 | 184.00 | 211.50 | 228.00 |

（2） 不同频率24h面雨量

对于控制较小面积的中小型淤地坝，以不同频率24h点雨量代替不同频率24h面雨量；对于控制面积较大的骨干坝，设计频率24h面雨量以相应频率24h点雨量代替，校核洪水设计暴雨计算时应考虑暴雨的不均匀性，面雨量参照《宁夏治沟骨干工程技术标准》提供的折减系数以相应频率24h点雨量进行折减获得，按不同控制面积乘下列系数：10km2时乘0.94；20km2时乘0.91；30km2时乘0.88。

（3） 产流期平均入渗率

杨河小流域属黄土丘陵区第Ⅱ副区，根据《宁夏暴雨洪水图集》，采用试算法计算产流期雨量和产流期平均入渗率，产流期平均入渗率f按下式计算：

（2—2）

式中：f—产流期平均入渗率，mm/h；

tc·p—不同频率产流历时，h；

Htc·p—不同频率产流期雨量，mm。

（4） 不同频率净雨量

根据《宁夏水文手册》，用下式通过试算法推算不同频率净雨量Rp：

Rp= Htc·p–f·tc·p                                          （2—3）

式中：Rp—不同频率净雨量，mm；

其他符号意义同前。

计算结果见表2—6。

（5） 不同频率洪水总量

根据《宁夏水文手册》，不同频率洪水总量按下式计算：

WP=0.1×Rp×F                          （2—4）

式中：WP—不同频率对应的洪水总量，万m3；

F—控制面积，km2。

其他符号意义同前。

不同设计频率洪量模数见表2—7。

表2—6            不同频率净雨量计算成果表

| 暴雨频率P（%） | 10 | 5 | 3.33 | 2 | 1 | 0.5 | 0.33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 净雨量Rp (mm) | 32.84 | 44.25 | 53.17 | 64.38 | 82.96 | 98.79 | 108.64 |

表2—7         不同设计频率洪量模数表

| 洪水重现期（年） | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洪量模数 (万m3/km2.a) | 3.28 | 4.42 | 5.32 | 6.44 | 8.30 | 9.88 | 10.86 |

（6） 不同频率洪峰流量

根据《宁夏水文手册》，不同频率洪峰流量采用推理公式法按下式计算：

Qp=16.67 Rp·F/t                               （2—5）

式中：Qp—不同频率对应的洪峰流量，m3/s；

Rp—不同产流时期最大净雨量，mm；

t—洪水历时，h；

其他符号意义同前。

流域汇流历时t可参考下表选取。

表2—8           不同控制面积流域汇流历时表

| 控制面积(km2) | ≤10 | 10—20 | 20—30 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汇流历时(min) | 60 | 120 | 180 |

不同设计频率洪峰流量模数见表2—9。

表2—9         不同设计频率洪峰流量模数表

| 洪水重现期（年） | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洪峰流量模数 (m3/s.km2) | 9.12 | 12.29 | 14.77 | 17.89 | 23.05 | 27.45 | 30.18 |

（7） 不同频率洪水过程线

不同频率洪水过程线采用概化三角形法。

根据《宁夏水文手册》中洪水总历时计算公式：

Tp=5.56×Wp/Qp                     （2—6）

式中: Tp—洪水总历时，h；

其它符号意义同前。

涨水历时公式：

t1=dt1×Tp                                               （2—7）

式中：t1—涨水历时，h；

dt1—涨水历时系数，一般为0.13—0.17，取0.15。

三角形洪水过程线相关数据如表2—10。

表2—10        三角形设计洪水过程线相关数据表

| 10年 | t | 0 | 0.30 | 2.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qt | 0 | 9.12 | 0 |
| 20年 | t | 0 | 0.30 | 2.00 |
|  | Qt | 0 | 12.29 | 0 |
| 30年 | t | 0 | 0.30 | 2.00 |
|  | Qt | 0 | 14.77 | 0 |
| 50年 | t | 0 | 0.30 | 2.00 |
|  | Qt | 0 | 17.89 | 0 |
| 100年 | t | 0 | 0.30 | 2.00 |
|  | Qt | 0 | 23.05 | 0 |
| 200年 | t | 0 | 0.30 | 2.00 |
|  | Qt | 0 | 27.45 | 0 |
| 300年 | t | 0 | 0.31 | 2.03 |
|  | Qt | 0 | 30.18 | 0 |

2） 年均输沙量

（1）输沙模数

Msb=（1+β）Ms                 （2—8）

式中：Msb—输沙模数，t/km2·a；

Ms —年均悬移质输沙模数，t/km2·a，年均悬移质输沙模，

由《宁夏水文手册》查得为5000t/km2；

β—推移质比例系数，一般取0.05—0.23，取β=0.10。

由上式计算项目区年输沙模数5500 t/km2·a。

（2）年均输沙量

年均输沙量采用下式计算：

W=Msb×F                        (2—9)

式中：W—年均输沙量，t；

F—项目区水土流失面积，km2；

其它符号意义同前。

通过计算项目区多年平均输沙量50.34万t。

2.1.5  水资源

根据有关资料对比分析，杨河流域多年降水总量为4692万m3，其中90%用于植物吸收和土壤蒸散之中的水量为4222.80万m3，实际水资源量为469.20万m3，其中地表径流量为214.20万m3，地下水资源为255万m3。

流域水资源主要特点为：一是水资源贫乏，流域人均占有地表径流量为148m3，耕地每公顷平均占有水资源量为604 m3，远低于全国和黄河流域水平；二是利用难度大，在年产水量中，汛期（6-9月）洪水总量为146.50万m3，占地表径流量的68.4%，由于目前没有完善的水资源利用工程，致使大量的洪水资源经河道排放出境，无法利用。

该流域主河道基本上有常流水，但是由于人口一般居住在山的中上部，加之干旱等灾害造人畜饮水及农业灌溉用水极度困难。目前利用的主要形式为水窖、涝池，或人挑、牲畜拉运等。根据有关用水定额，农村生活用水定额为15L/天·人，城镇居民生活用水定额为35L/天·人，大家畜用水定额为30 L/天·头，羊只、生猪用水定额为5 L/天·只，水浇地综合灌水定额为3000m3/hm2计算，各业用水量为53万m3，占现有水资源总量11.3％。

2.1.6  沟道特征

流域由三条较大 “Y”字形支沟方家沟、黑马圈沟和石结子沟组成。在三条较大支沟上有十多条较小“Y”字形支沟，毛沟不很发育。三条支沟沟道特征基本相近，除上游壕掌呈宽浅“V”型外，其余多呈窄“∪”字形，沟底宽一般在10-30m，最宽处40m左右，最窄处仅2-3m。全流域大于300m的沟道总长度251.31km，一级支沟164条（杨河流域沟道情况见表2-2、附表二）。流域沟壑纵横，地形破碎，沟谷地面积占总面积的30%，沟间地占总面积的70%，沟壑密度为2.46km/km2。流域沟床平缓，比降约为10.74‰。

按照A.N.strahler沟道分级原理，本流域有Ⅰ级沟道164条，Ⅱ级沟道32条，Ⅲ级沟道8条，Ⅳ级沟道2条，Ⅴ级沟道1条。从沟道情况看：Ⅰ级沟主要分布在流域上游，一般适合建设小型淤地坝；Ⅱ级沟主要分布在流域中上游，上游Ⅱ级沟一般适合建设中、小型淤地坝，中游Ⅱ级沟一般适合建设中型淤地坝和骨干坝；Ⅲ级和Ⅳ级沟道只适合建设骨干坝。流域沟道分级情况见表2-11，附表二。

表2-11                杨河小流域沟道等级划分

| 等级沟道 | 分等标准 | 沟道状况 |
| --- | --- | --- |
|  | 流域面积（km2） | 沟道长度（km） | 数量（条） |
| Ⅰ级 | 2-3 | 2.76 | 1 |
|  | 1-2 | 1-2 | 2 |
|  | 0-1 | <2 | 161 |
| Ⅱ级 | 1-4 | 1-3 | 19 |
|  | <1 | 0.7-2 | 13 |
| Ⅲ级 | 0.8-12 | >3 | 8 |
| Ⅳ级 | 9-12 | 3-10 | 2 |
| Ⅴ级 | 102 | 13.2 | 1 |
| 合计 |  |  | 207 |

## 2.2  社会经济情况

2.2.1  行政区划、人口、劳力

杨河小流域为固原市原州区所辖，涉及清河镇、官厅乡、寨科乡、头营镇四个乡镇的石庄、刘店、官厅、蔡川、湾掌、杨河、冯洼、张崖8个行政村。涉及人口3104户，14510人，劳力6811个。人口密度为142人/km2。杨河流域社会经济现状见表2-12，附表三。

表2-12                杨河流域社会经济现状表

| 人口总数(个) | 劳力总数(个) | 人口密度(人/ km2) | 人均土地 (hm2) | 人均耕地(hm2) | 人均基本农田（hm2） | 产 值 | 纯收入 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 小计 | 其中坝地 | 总 (万元) | 人均(元) | 总 (万元) | 人均（元） |
| 14510 | 6811 | 142 | 0.7 | 0.54 | 0.09 |  | 2879.30 | 1984 | 1856.06 | 1279 |

2.2.2  土地利用情况

杨河小流域土地总面积10200hm2，人均土地0.70 hm2，人均耕地0.54hm2。由于流域内干旱少雨，自然灾害频繁，立地条件差，以及广种薄收等因素，导致土地利用结构不合理。目前流域内农业用地为7765hm2，占总面积的76.13%；林地面积411.2hm2；占总面积的4.03%，草地面积为954.8hm2，占总面积的9.36%，其它用地3.8hm2，占总面积的0.04%，农、林、牧用地比例为1：0.05：0.12。见表2-13，附表四。

表2- 13               杨河流域土地利用现状表

| 项目 | 农 地 | 林 地 | 草 地 | 其它用地 | 未利用土 地 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 坡耕地 | 基本农田 | 合计 | 乔木 | 灌木 | 经济 | 合 计 | 人工 | 天然 |  |  |  |
|  |  |  | 梯田 | 坝地 | 水地 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 面积hm2 | 7765 | 6391 | 1366.2 | 7.8 |  | 1374 | 411.2 | 53.7 | 304.2 | 53.3 | 954.8 | 364.8 | 590 | 993 | 76 | 10200 |
| 比例% | 76.13% | 62.66% | 13.39% | 0.08% |  | 13.47% | 4.03% | 0.53% | 2.98% | 0.52% | 9.36% | 3.58% | 5.78% | 9.73% | 0.75 | 100.00% |

2.2.3  经济现状

长期以来，流域内群众采用“以粮为主，广种薄收”的方式来满足生存所须的最低物质基础，自我发展和抵御自然灾害的能力十分有限。目前流域内粮食作物主要有洋芋、糜谷、豆类、玉米、高粱等。2005年，粮食总产量592.35万kg，人均408kg。

2005年流域内总产值2879.30万元。其中农业产值1860.95万元，占总产值的64.63%；林业产值55.51万元，占总产值的1.93%；牧业产值为186.73万元，占总产值的6.49%；副业产值为776.11万元，占总产值的26.95%。农、林、牧、副业产值比1：0.03：0.10：0.42。由此可见，流域内农业产业结构单一，以农业为主，经济较为落后。产业结构见表2-14、附表五。

表2-14            杨河流域农业经济结构现状表

| 项目 | 农 业 | 林业 | 牧业 | 副业 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 | 粮食 | 油经 | 其它 |  |  |  |  |
| 产值(万元) | 1860.95 | 1490.88 | 370.07 |  | 55.51 | 186.73 | 776.11 | 2879.30 |
| 比例(%) | 64.63 | 23.9 | 9.8 |  | 1.93 | 6.49 | 26.95 | 100 |

2.2.4  基础设施

杨河流域交通有固—环公路自上游沿流域分水岭通过，流域涉及各村与乡政府均有简易公路相通。另外10KV输电线路通往各村，基本实现了村村户户通电。

2.2.5  机制和政策

目前小流域土地已全部划拨到户，30年不变，已成坝地实行集体所有，按户承包，并在承包期内负责坝体的维修加固。

## 2.3  水土流失及坡面治理现状

2.3.1  水土流失状况

该流域是原州区境内水土流失最为严重的地区之一，属黄河多沙粗沙区，水土流失面积91.52km2，占总面积的89.7%。

(1)、水土流失特点

流域土壤侵蚀方式多样，且多种侵蚀相互重叠。主要侵蚀方式为：春季岩体解冻，冻融侵蚀及以泻溜为主的重力侵蚀严重；夏、秋季，尤其在六月至九月间，降水充沛，水蚀、重力侵蚀等复合侵蚀严重；冬季至第二年春季，气候干旱，土壤干燥，植被等地面覆盖物的覆盖能力降低，风力侵蚀严重。

从地域上看，项目区上游主要是坡面水流汇集于沟头，造成沟头延伸和沟岸扩张，使上游壕掌地不断的被蚕蚀。据调查分析，沟头每年前进10－20m左右，一个沟头每年蚕蚀耕地3—5亩，另外沟头前进常常造成交通中断，给当地群众的生产、生活带来很大危害。从中游到下游，由于坡面较陡，坡长较短，造成切沟发育，并伴有泻溜、滑坡，、崩塌，台地边缘地水洞等。水土流失程度平均为强度水平，因此水土流失治理对黄河防洪减淤影响重大。

（2）、流失程度

流域水土流失面积91.52km2，其中侵蚀模数8000—15000t/km2.a的极强度侵蚀区面积为9.62km2，占水土流失面积的9.45%，侵蚀模数5000—8000t/km2的强度侵蚀区面积为21.60km2，占水土流失面积的21.18%。侵蚀模数2500—5000t/ km2的中度侵蚀区面积为40.04km2，占水土流失面积的39.26%，侵蚀模数＜2500t/km2的轻度侵蚀区面积为20.26km2，占水土流失面积的19.86%。杨河流域土壤侵蚀分级面积情况见表2-15。

表2-15          杨河流域土壤侵蚀分级面积情况表

| 总面积 | 水土流失面积 | 其 中 （km2） | 输沙模数 | 沟道长度 | 沟壑密度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (km2) | (km2) | 轻度 | 占% | 中度 | 占% | 强度 | 占% | 极强 | 占% | 剧烈 | 占% | (t/km2·a) | （km） | (km/km2) |
| 102 | 91.52 | 20.26 | 19.86 | 40.04 | 39.26 | 21.60 | 21.18 | 9.62 | 9.43 | 0 | 0 | 5500 | 251.31 | 2.5 |

2.3.2  侵蚀模数分析与确定

根据宁夏回族自治区水文总站1985年编制的《宁夏回族自治区地表水资源》报告。杨河流域属强度侵蚀区，多年平均侵蚀模数为5000-10000t/km2.a。

根据杨河流域土壤侵蚀分级表,采用加权平均计算流域平均侵蚀模数为5500 t/km2.a。

按照宁夏回族自治区水利厅要求，为了使水利工程规划设计更加科学合理，所有在宁夏境内的水利工程的规划设计，必须采用由宁夏水文水资源局认定的水文泥沙数据。本次宁夏水文水资源局提供该流域侵蚀模数为5500 t/km2.a。

此次经水文泥沙分析该流域输沙模数为5500 t/km2.a。

2.3.3  坡面治理现状

杨河小流域从上世纪八十年代开始大面积水土保持工作。在坡面治理方面，按照“预防为主、全面规划、因地制宜、加强管理、注重效益”的水土保持方针，坚持以小流域为单元，实行山、水、田、林、路、草综合治理，取得了长足发展。特别是流域上游，坡地已基本实现梯田化。

据统计，截止2005年底，流域内共有各项坡面治理措施2740 hm2，其中基本农田1374hm2，营造乔木林53.70hm2，灌木林304.2hm2，经济林53.3hm2，种草364.8hm2，其它措施590 hm2，治理程度为29.94%。

流域坡面治理措施现状见表2-16、附表六。

表2-16        杨河流域坡面治理措施现状表

| 流失 面积（km2） | 基本农田（hm2） | 人工造林（hm2） | 人工种草（hm2） | 其它措施（hm2） | 合计(hm2) | 治理程度(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 梯田 | 坝地 | 水地 | 小计 | 乔 木 | 灌 木 | 经济林 | 小计 |  |  |  |  |
| 91.52 | 1366.2 | 7.8 |  | 1374 | 53.7 | 304.2 | 53.3 | 411.2 | 364.8 | 590 | 2740 | 23.94 |

2.3.4 存在的问题

1、注重坡面建设，而忽视了沟道工程建设。以小流域为单元，以山、水、田、林、路、草为内容的坡面治理已有一定基础。但忽视了以沟道治理为重点的淤地坝坝系建设，特别是忽视了控制性骨干坝建设。

2、投入不足，治理资金严重缺乏，单位面积投入治理费用低。特别是沟道治理资金严重不足，直接影响项目区生态环境建设进程。

# 3  沟道工程建设现状

## 3.1  沟道工程建设现状及分析评价

3.1.1  沟道工程建设现状

从上世纪五十年代开始当地群众就自发建设淤地坝，由于缺乏统一的规划设计和管理，已全部被毁。现存的淤地坝均为1999年以后建设，并且均为小型。

目前，流域内共有小型淤地坝6座，总库容为16.15万立方米，拦泥库容为4.88万立方米。沟道工程建设现状见表3-1、附表七。

表3-1         杨河流域沟道工程现状及其运行情况表

| 编号 | 坝名 | 所在乡镇 | 所属行政村 | 建坝时间 | 控制面积（km2) | 坝高(m) | 淤地（hm2) | 库容(万m3) | 工程结构 | 坝地利用面积(hm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 可淤 | 已淤 | 总 | 拦泥 | 已拦泥 |  |  |
| 1 | 二湾子1＃ | 官厅 | 刘店 | 1999 | 0.14 | 7 | 1.1 | 1.1 | 1.07 | 0.32 | 0.32 | 坝体 | 1.1 |
| 2 | 二湾子2＃ | 官厅 | 刘店 | 1999 | 0.46 | 8 | 1.3 | 1.3 | 3.51 | 1.06 | 1.06 | 坝体 | 1.3 |
| 3 | 王套 | 官厅 | 官厅 | 2000 | 0.48 | 8.5 | 1.4 | 1.4 | 3.66 | 1.10 | 1.10 | 坝体 | 1.4 |
| 4 | 南湾1＃ | 官厅 | 官厅 | 2000 | 0.32 | 5 | 0.9 | 1.8 | 2.44 | 0.74 | 0.74 | 坝体 | 0.9 |
| 5 | 南湾2＃ | 官厅 | 官厅 | 1999 | 0.23 | 8 | 1.3 | 0.9 | 1.75 | 0.53 | 0.53 | 坝体 | 1.3 |
| 6 | 南湾3＃ | 官厅 | 官厅 | 1999 | 0.49 | 9.5 | 1.8 | 1.0 | 3.73 | 1.13 | 1.13 | 坝体 | 1.8 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 7.80 | 7.80 | 16.15 | 4.88 | 4.88 |  | 7.80 |

3.1.2  沟道工程现状分析与评价

1、工程分布

现状6座小型淤地坝分别布置在流域上游二湾子、南湾两个支毛沟中，形成二湾子、南湾两个小型淤地坝群。这些淤地坝工程配合坡面措施在拦蓄洪水泥沙、防洪保收等方面发挥了显著的效益。

1）二湾子小型淤地坝群

由3座小型淤地坝组成，1999—2000年建成，设土坝和土质排洪渠两大件，总库容8.24万m3，工程按照20年洪水标准设计、30年洪水标准校核，共淤成坝地3.8hm2，运行良好，开始种植利用。

2）南湾小型淤地坝群

由3座小型淤地坝组成，1999--2000年建成，设土坝和土质排洪渠两大件，总库容7.92万立方米，工程按照20年洪水标准设计、30年洪水标准校核，坝地按照一次成地方式兴建，共淤成坝地4.0hm2，运行良好，开始种植利用。

2、防洪保收分析

由于流域现存均为小型淤地坝，且数量少，分布不均匀，因此认为该流域目前没有防洪保收能力。

## 3.2  主要经验及存在的主要问题

3.2.1  主要经验

流域所在的固原市原州区已成功实施了《黄河水土保持生态工程茹河一期项目》的沟道坝系建设和正在实施的《宁夏黄土高原地区固原市原州区张易河淤地坝坝系工程》，《宁夏黄土高原地区固原市原州区西川沟小流域淤地坝坝系工程可行性研究报告》已经黄河上中游局审查立项，在项目实施过程中严格执行“三制”管理，为淤地坝坝系建设和管理积累了丰富的资料，并在长期的治理实践中逐步探索出一些经验：

1、按小流域坝系进行规划设计，合理确定工程数量、位置和建坝顺序，是坝系建设的关键。该流域淤地坝建设起步较早，但由于缺少同一的科学规划，盲目上马，形成目前边建设边冲毁的现状。因此今后坝系建设应当严格按照水土保持前期工作规定，进行规划、可行性研究和设计。

2、各级领导重视，是淤地坝建设管理的保障。一方面在建设中行政、业务各部门要相互配合，另一方面建成后要制定严格的管理制定，确保坝系正常运行和发挥效益。

3、加强《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水法》等相关水利水保法律法规的宣传力度，是保证淤地坝建设、运行、管理顺利实施有力措施。

3.2.2  存在的问题

1、坝系工程布局不合理

一是缺少控制性的骨干坝。流域内没有一座骨干坝，而现有的6座小型淤地坝防洪能力低；二是工程数量少。平均每17.3km2只有一座小型淤地坝，坝系的水沙资源没有得到充分利用；三是分布不均匀。6座小型淤地坝在其上游支毛沟零星分布，没有形成完整的坝系系统。

2、群众缺乏自己建坝的经济实力

当地群众在多年的水土保持实践中，对打坝淤地有着一定的认识和较高的积极性，特别是自1999年退耕还林以来，为发展高标准的基本农田，满足粮食自给的要求，打坝淤地的呼声更加强烈。但由于流域经济发展落后，群众生活贫困，靠群众自身建设坝系的困难很大，特别是控制性的骨干坝，需要国家大力支持。

# 4  坝系建设的目标与建设任务

## 4.1  指导思想

认真贯彻落实党的十六届四中全会提出的构建社会主义和谐社会的理念，以科学发展观为指导，根据流域土壤侵蚀特点、沟道特征和工程现状，以及坝系工程拦沙、淤地、防洪、水资源利用等功能，确定该流域坝系工程建设的指导思想为：以最大限度地控制泥沙和充分利用水土资源为目的，以小流域为单元，建立淤地坝坝系防洪体系和水沙利用体系，通过技术、经济分析，合理确定骨干坝和淤地坝等沟道工程的布局、规模，实现流域水土资源的全面开发和可持续利用，促进生态环境建设，为农民增收、农业增产和农村经济发展和全面建设小康社会的实现创造良好的生产环境，

## 4.2  编制依据

1、法律法规：

1)《中华人民共和国水法》（2000.10.1）

2）《中华人民共和国水土保持法》（1991.6.29）及其实施条例

3）《中华人民共和国防洪法》

4）《宁夏回族自治区实施（中华人民共和国水土保持法）办法》

2、规范与标准：

1）《水土保持治沟骨干工程技术规范》SL289-2003

2）《水土保持综合治理技术规范》（GB/T16453.3-1996）

3）《水土保持综合治理效益计算方法》GB/T15774－1995）

4）《水土保持工程可行性研究报告编制暂行规定》水利部，2000年

5）《小流域坝系工程建设可行研究报告暂行规定》

5）《水土保持工程概算定额》（水总〔2003〕67号）

6）《黄河水土保持生态工程坝系可行性研究报告编制大纲》

3、有关规划与资料：

1）《黄土高原地区水土保持淤地坝规划》（水利部  2003）

2）《淤地坝防洪技术》

4）《固原县水土保持生态环境建设规划报告》（1999－2010）

5）《宁夏回族自治区暴雨洪水图集》

6）《宁夏回族自治区地表水资源》

## 4.3  建设原则

1、坚持流域泥沙控制最大化原则。

2、坚持以骨干坝为主体，因地制宜、合理配置中小型淤地坝，骨干坝、中小型淤地坝相互配合，联合运用原则。

3、坚持中央、地方、集体和个人多元化的投入原则

4、坚持生态、经济和社会效益的相统一，促进流域经济社会和生态的可持续发展的原则。

## 4.4  建设目标

4.4.1  建设目标分析

通过实地踏勘，流域内除石结子沟下游为窄深式“V”型沟道，建设坝条件较差外，其余三条支沟方家沟、黑马圈沟、王家沟从上游到下游都有建设骨干坝的条件，完全可以实现流域分段控制。另外通过考察，流域最下游建设骨干坝最好的位置位于流域出口0.7km处，这也是项目区发展灌溉的最适当位置。通过计算，该流域坝系实际可控制面积80.14 km2。

1、防洪目标

坝系建设目的之一是尽可能多的控制流域内泥沙，减少水沙灾害，并加以利用，改善当地群众生产生活条件，促进生态环境的建设。按照坝系防洪要求，应当达到防御200－300年一遇洪水。由于该流域目前没有一座骨干坝，如果3-5年内完成坝系工程建设，新规划的骨干坝至少在15-20年内防洪能力应可防御200年一遇洪水。因此，确定该坝系防洪目标为整体防洪能力达到200年一遇。

2、拦沙目标

杨河流域输沙模数为5500t/km2，按此计算，每年平均输出流域泥沙50.34万t，按照坝系运行20年计算，输出流域的泥沙为1006.80万t。如果泥沙全部被拦蓄，则需拦沙库容745.80万m3。一个完整的坝系，在安全运行期内，对流域泥沙拦蓄应达到85％以上，需要拦沙库容在633.91万m3以上。通过对流域沟道踏勘，以及坝系建设方案比选，流域可建设拦沙库容657.14万m3。因此本次可行性研究确定拦沙目标为657.14万m3。

3、淤地目标

1）根据黄土高原淤地坝调查成果，淤成1 hm2坝地需泥沙4.5-9.0万t。由于该流域沟道除上游较宽外，其余部分都较窄，淤成1 hm2坝地需泥沙量较少（选6.5万t/ hm2），按此计算657.14万m3泥沙可淤成坝地101.10 hm2。

2）通过对流域坝系建设方案比选后确定的坝址位置的测量，实际可淤成坝地97.88hm2。

通过以上分析，按照充分利用可淤地资源的原则，确定本次可行性研究确定淤地目标为97.88hm2。

4.4.2  建设目标

根据流域水文、泥沙特点及水土流失规律，充分考虑到该流域的沟道工程建设现状，针对目前坝系工程运行中存在的突出问题，结合流域坝系建设和经济开发特点，坝系建设的总体目标为：一是建立防（滞）洪体系；二是建立蓄、拦、淤体系；三是建立坝地种植生产体系，建设稳产高产的基本农田。通过坝系建设，促进退耕还林还草，加快农民致富步伐，实现坝系的可持续发展。

1、坝系建成后，整体防洪能力达到200年一遇。

2、合理开发利用流域水沙资源，实现总拦沙库容657.14万m3。

3、发展高产稳产川坝地，实现坝地97.88hm2，人均坝地达到0.007hm2。

4、通过坝系工程建设增加坝地面积，确保坝系淤地完成后可在10或5年一遇设计洪水条件下绝大部分坝地能够防洪保收。

# 5  总体布局

## 5.1 坝系工程总体布局

杨河流域山大沟深，人口基本都居住在流域上游壕掌地和中下游的坡面中上部。流域上游由多条平行沟道组成，有一定数量壕掌地，也是流域人口主要集中地，并且具有较好的中小型淤地坝建设条件。流域中下游支毛沟不很发育，中小型淤地坝建设条件较差，尤其下游基本没有建设中小型淤地坝条件，一般只能建设骨干坝。因此，该流域坝系将按照充分利用淤地坝建设资源，最大化控制洪水泥沙的原则进行布局。流域上游以淤地为目的，布设中小型淤地坝较多；流域中下游主要为骨干坝，以防洪拦沙、发展灌溉为主。

## 5.1.1  坝系单元划分

# 5.1.1.1  划分原则

# 1、控制面积合理原则。即控制面积一般应符合《规范》要求3-8km2。

# 2、布局均衡原则。干、支沟的沟道控制基本均衡。

# 3、防洪风险和淹没损失最小原则。即骨干坝坝址上下游沟道一般不应有村庄、道路、工矿等。

# 4、骨干坝坝址处沟道地形均匀、顺直原则。

# 5.1.1.2  初选坝系单元骨干坝坝址

1、在1/10000地形图上，按照上述原则，从上游向下游，从毛沟到支沟、干沟，逐条沟道选择骨干坝位置。共选择骨干坝坝位15个。

2、对图上所选坝址逐个进行实地考察。通过踏勘其结果与图上所选坝址有三点较大变化。一是在财沟湾骨干坝坝址以下没有合适的骨干坝位置，致使下游的方家沟骨干坝的控制面积较大（坝控面积为8.16km2）。二是蒲家川图上所选坝址上游沟道窄浅，不适宜建设,考虑到上游群众又确实因为沟道的阻塞而存在行路难的问题，因此，在其上增加蔡家川骨干坝作为比选方案。三是位于北面的石结子支沟的中下游处，沟道窄陡，不适宜建设骨干坝，其余图上所选坝址变化不大。

5.1.1.3  划分结果

根据流域沟道特征以及对流域实地踏勘，该流域内的方家沟、黑马圈沟、王家沟、石结子沟上游均有建设骨干坝条件。根据《水土保持治沟骨干工程技术规范》SL289-2003，按照平均骨干坝控制面积8km2计算，该流域可布设骨干坝13座；按照平均骨干坝控制面积3km2计算，可布设骨干坝34座；按照平均骨干坝控制面积5km2计算，可布设骨干坝20座。该流域侵蚀模数为5500t/km2，骨干坝平均控制面积取较大为好（3-8km2），同时，考虑到石结子沟中下游建坝条件较差的情况，因此，该流域骨干坝建设规模应当为13-20座。

通过对理论计算和实地踏勘法确定的骨干坝数进行对比，认为两者较为接近，确定采用实地踏勘确定的骨干坝数（15座）为坝系单元划分结果（见表5-1）。

表5-1            杨河小流域坝系单元划分结果表

| 编号 | 单元名称 | 所在沟道编号 | 所在乡镇 | 所属行政村 | 坝型 | 控制面积（km2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 财沟湾 | Ⅱ1 | 头营 | 杨河 | 均质土坝 | 4.67 |
| 2 | 大坝沟 | Ⅱ2 | 头营 | 杨河 | 均质土坝 | 3.41 |
| 3 | 方家沟 | Ⅲ1 | 头营 | 杨河 | 均质土坝 | 8.16 |
| 4 | 碱滩沟 | Ⅲ1 | 头营 | 杨河 | 均质土坝 | 7.42 |
| 5 | 下李堡 | Ⅲ2 | 官厅 | 刘店 | 均质土坝 | 6.05 |
| 6 | 王套 | Ⅰ47 | 官厅 | 官厅 | 均质土坝 | 3 |
| 7 | 乔花台 | Ⅱ10 | 官厅 | 官厅 | 均质土坝 | 4.47 |
| 8 | 黑马圈沟 | Ⅳ2 | 官厅 | 杨河 | 均质土坝 | 7.09 |
| 9 | 杨河 | Ⅳ2 | 头营 | 杨河 | 均质土坝 | 4.66 |
| 10 | 王家沟 | Ⅲ8 | 头营 | 杨河 | 均质土坝 | 4.98 |
| 11 | 长儿湾 | Ⅲ6 | 官厅 | 官厅 | 均质土坝 | 5.3 |
| 12 | 下石头沟 | Ⅲ5 | 官厅 | 官厅 | 均质土坝 | 4.03 |
| 13 | 蒲家川 | Ⅲ3 | 寨科 | 寨科 | 均质土坝 | 8.6 |
| 14 | 党家沟 | Ⅱ17 | 寨科 | 寨科 | 均质土坝 | 3 |
| 15 | 大李湾 | Ⅲ4 | 寨科 | 寨科 | 均质土坝 | 5.3 |
| 合计 |  |  |  |  | 80.14 |

## 5.1.2  坝系单元内中小型淤地坝配置

5.1.2.1  配置方法

1、根据骨干坝控制原则，将全流域按骨干坝控制流域划分为15个单元。

2、流域人口集中分布在中上游和流域出口台地上，流域中、下游建设中小型淤地坝条件较差，按照淤地坝尽量靠近村庄的布设原则，在1/10000地形图上，初选坝址。

3、通过流域实地踏勘确定中小型淤地坝配置数量。

5.1.2.2  工程配置

按照以上方法和步骤最终确定中小型淤地坝为：中型6座，小型7座（见表5-2、附表）。

表5-2          杨河小流域中小型淤地坝初选结果表

| 编号 | 坝系单元 | 坝型 | 控制面积（km2） | 中型坝 | 小型坝 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 现状 | 新建 | 加固 | 现状 | 新建 | 加固 |  |
| 1 | 财沟湾 | 均质土坝 | 4.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 大坝沟 | 均质土坝 | 3.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 方家沟 | 均质土坝 | 8.16 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 4 | 碱滩沟 | 均质土坝 | 7.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 下李堡 | 均质土坝 | 6.05 |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |
| 6 | 王套 | 均质土坝 | 3.00 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 7 | 乔花台 | 均质土坝 | 4.47 |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 |
| 8 | 黑马圈沟 | 均质土坝 | 7.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 杨河 | 均质土坝 | 4.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 王家沟 | 均质土坝 | 4.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 长儿湾 | 均质土坝 | 5.30 |  | 1 |  |  | 3 |  | 4 |
| 12 | 南湾 | 均质土坝 | 4.03 |  | 2 |  | 3 | 1 |  | 6 |
| 13 | 蒲家川 | 均质土坝 | 4.15 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
| 14 | 党家沟 | 均质土坝 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 大李湾 | 均质土坝 | 5.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 78.69 |  | 6 |  | 6 | 7 |  | 19 |

以上配置结果显示，蒲家川、南湾和长儿湾三个坝系单元中中小型淤地坝数量较多。其主要原因有二，一是这些坝系单元控制范围的沟道均为壕掌地，有较好的建设中小型淤地坝条件，同时该流域现有小型淤地坝均建在壕掌地上，并且利用情况较好；二是由于这些坝系单元内沟道较为平坦，人口密度相对较大（平均100人/km2以上），所需坝地数量相对较多。因此认为上述中小型淤地坝配置符合该流域实际。

## 5.1.3  坝系总体布局

# 5.1.3.1 推荐方案布局

1、推荐方案建设规模

上述方法确定的淤地坝数量在建坝资源条件允许的范围内，是可行的。因此，确定杨河流域坝系建设推荐方案规模为：全流域共布设淤地坝34座，控制流域面积80.14km2，占全流域面积的78.6％。其中：骨干坝新建15座；中型淤地坝新建6座；小型淤地坝新建7座、现状6座。骨干坝单坝平均控制面积为5.34 km2。见表5-3、附表九、附表十三、附表十五、附图。

表5-3   杨河小流域坝系建设规模（推荐方案）表    单位：座

| 名称 | 控制面积（km2) | 骨干坝 | 中型坝 | 小型 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现状 | 新建 | 加固 | 现状 | 新建 | 加固 | 现状 | 新建 | 加固 |  |
| 单元坝系小计 | 80.14 |  | 15 |  |  | 6 |  | 6 | 7 |  | 34 |
| 单元坝系外 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 80.14 |  | 15 |  |  | 6 |  | 6 | 7 |  | 34 |

2、布局思路

按最大程度控制流域泥沙和合理利用水土资源并重的思想理念进行布局。杨河流域山大沟深，人口基本都居住在流域的中上部及出口处的台地上。在上游，地形条件较好，有相当部分壕掌地，流域主要人口集中在此，并且具有较好的中小型淤地坝建设条件。流域中下游支毛沟不很发育，中小型淤地坝建设条件教差，一般只能建设骨干坝。在流域出口，有面积约1.05万亩的川台地。因此，流域上游以淤地为目的，在合理布设骨干坝分段控制流域水沙的同时，充分利用中小型淤地坝建设条件，最大程度增加坝地面积，保证农民粮食安全，促进坡面退耕还林还草；流域中下游主要为骨干坝，实现流域泥沙控制最大化，同时为发展水浇地创造条件。

3、工程布局

推荐方案坝系工程布局图见附图。

流域最南端支沟方家沟（Ⅲ1）布设四座骨干坝。财沟湾、大坝沟骨干坝布设在最上游的Ⅱ1、Ⅱ2两条支沟中。其上游控制Ⅰ1-Ⅰ7、Ⅰ12-Ⅰ16十二条一级沟道。坝控范围内为该流域人口最分散，中小型淤地坝建设条件最差的区域。

方家沟骨干坝，位于方家沟（Ⅲ1）中游，财沟湾、大坝沟骨干坝下游。区间控制Ⅰ9-Ⅰ11、Ⅰ17-Ⅰ24等13条一级沟道和Ⅱ2--Ⅱ5四条二级沟道。这些支沟沟道都非常窄陡，建设中小型淤地坝条件差。该坝建设除拦沙防洪作用外，其下分布有大片川台地，灌溉效益十分显著。

碱滩沟骨干坝位于方家沟（Ⅲ1）与二级沟（Ⅱ6）汇合处下游。上游分别布有财沟湾骨干坝、大坝沟骨干坝和方家沟骨干坝。坝控区间包括Ⅰ26-Ⅰ31等七条一级沟道。一级沟道上都不具备建设中小型淤地坝条件。该坝建设除拦沙防洪作用外，其下分布有大片川台地，灌溉效益十分显著。

流域第二大支沟黑马圈沟（Ⅳ1）布设五座骨干坝。下李堡骨干坝、王套骨干坝和桥花台骨干坝分别位于上游三级沟（Ⅲ2）、一级沟（Ⅰ47）、和二级沟（Ⅱ10）上。控制范围内有Ⅰ41-Ⅰ50等10条一级沟道。一级沟道有少量中小型淤地坝布设条件。该区域人口较多，骨干坝建设目的以拦泥防洪为主。

黑马圈骨干坝，位于支流黑马圈沟中游，支沟下李堡、王套沟和桥花台沟交汇处的下游。其间有Ⅰ51-Ⅰ62等12条一级沟和Ⅱ11-Ⅱ13三条二级沟，除桥花台支沟(Ⅱ11)沟道条件较好，面积适中，具有建设中型淤地坝条件外，其它沟道条件较差不具备建设中小型淤地坝条件，该坝建设以拦沙防洪为主。

杨河骨干坝位于黑马圈沟（Ⅳ2）最下游。其上游为Ⅰ63-Ⅰ7等五条一级沟，沟内人口较多水源条件较好，该坝建设除拦沙防洪作用外，其下分布有大片川台地，灌溉效益十分显著。

王家沟骨干坝布置在流域中部的较小支沟王家沟下游。坝控范围有Ⅰ143-Ⅰ161等19条一级沟和Ⅱ31-Ⅱ32两条支沟，根椐沟道上游台地侵蚀情况，可建设两座中型淤地坝(王家槽子1#和王家槽子2#)。

流域第三大支沟石结子沟（Ⅴ1）的上游分布有长儿湾沟（Ⅲ6）、下石头沟（Ⅲ5）、蔡川沟（Ⅲ3）和大李湾沟（Ⅲ4）等四条较大支流，根椐支流分布情况，可布设长儿湾、下石头沟、蒲家川、党家沟和大李湾等五座骨干坝。

石结子支沟的中下游处，沟道窄陡，不适宜建设骨干坝，而且这一区域人口密度小，因此，这一区域暂不布坝。

新建骨干坝（推荐方案）坝址条件情况见表5-4-1、表5-4-2。

表5-4-1         新建骨干坝（推荐方案）坝址条件情况表

| 序号 | 工程名称 | 坝址建坝条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 财沟湾 | 坝址断面为梯形，沟底宽5m，沟底有红粘土出露，两岸坡度较缓，岸坡完整，坝址处口小肚大，适宜布设治沟骨干工程，坝坡上游无淹没损失，需修上坝道路2km，架设低压线1km ，采用碾法施工。 | 支沟上游 |
| 2 | 大坝沟 | 坝址断面为梯型，沟底宽8 m，两岸黄土覆盖，储量丰富，两岸坡度较陡，岸坡完整，坝址处口小肚大，适宜布设治沟骨干工程，坝址上游无淹没损失，需修上坝道路2. km，架设低压线1.5 km ，采用碾法施工。 | 支沟上游 |
| 3 | 方家沟 | 坝址断面为U型，两岸黄土覆盖，储量丰富，两岸坡度较陡，岸坡完整，坝址处口小肚大，适宜布设治沟骨干工程，坝址上游无淹没损失，需修上坝道路0.5 km，采用碾法施工。 | 支沟中游 |
| 4 | 碱滩沟 | 坝址断面为U型，沟底宽18km，两岸黄土覆盖，储量丰富，两岸坡度较陡，岸坡完整，坝址处口小肚大，适宜布设治沟骨干工程，坝址上游无淹没损失，采用碾法施工。 | 支沟下游 |
| 5 | 下李堡 | 坝址断面为U型，沟底宽6 m，两岸黄土覆盖，储量丰富，两岸坡度较缓，岸坡完整，坝址处口小肚大，适宜布设治沟骨干工程，坝址上游无淹没损失，需修上坝道路2 km，架设低压线1 km ，采用碾法施工。 | 支沟上游 |
| 6 | 王套 | 坝址断面为U型，沟底宽8 m，两岸黄土覆盖，储量丰富，两岸坡度较陡，岸坡完整，坝址处口小肚大，适宜布设治沟骨干工程，坝址上游无淹没损失，需修上坝道路2 km，架设低压线1 km ，采用碾法施工。 | 支沟沟口 |
| 7 | 乔花台 | 坝址断面为U型，沟底宽13 m，两岸黄土覆盖，储量丰富，两岸坡度较陡，岸坡完整，坝址处口小肚大，适宜布设治沟骨干工程，坝址上游无淹没损失，采用碾法施工。 | 支沟沟口 |
| 8 | 黑马圈沟 | 坝址断面为梯型，沟底宽8 m，两岸黄土覆盖，储量丰富，两岸坡度较陡，岸坡完整，坝址处口小肚大，适宜布设治沟骨干工程，坝址上游无淹没损失，需修上坝道路2 km，架设低压线1 km ，采用碾法施工。 | 支沟中游 |

表5-4-2         新建骨干坝（推荐方案）坝址条件情况表

| 序号 | 工程名称 | 坝址建坝条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 杨河 | 坝址断面为U型，沟底宽25 m，两岸黄土覆盖，储量丰富，岸坡完整，坝址处口小肚大，适宜布设治沟骨干工程，坝址上游无淹没损失，采用碾法施工。 | 支沟下游 |
| 10 | 王家沟 | 坝址断面为V型，两岸黄土覆盖，储量丰富，两岸坡度较陡，岸坡完整，坝址处口小肚大，适宜布设治沟骨干工程，坝址上游无淹没损失，采用碾法施工。 | 支沟下游 |
| 11 | 长儿湾 | 坝址断面为U型，沟底宽6 m，两岸黄土覆盖，储量丰富，沟底有红粘土出露，两岸坡度较陡，岸坡完整，坝址处口小肚大，适宜布设治沟骨干工程，坝址上游无淹没损失，需修上坝道路2 km，架设低压线1 km ，采用碾法施工。 | 支沟沟口 |
| 12 | 南湾 | 坝址断面为U型，沟底宽5 m，两岸黄土覆盖，储量丰富，沟底有红粘土出露，两岸坡度较陡，岸坡完整，坝址处口小肚大，适宜布设治沟骨干工程，坝址上游无淹没损失，需修上坝道路2.5 km，架设低压线1.5 km ，采用碾法施工。 | 支沟沟口 |
| 13 | 蔡家川 | 坝址断面为梯型，沟底宽10 m，两岸黄土覆盖，储量丰富，岸坡完整，坝址处口小肚大，适宜布设治沟骨干工程，坝址上游无淹没损失，采用碾法施工。 | 支沟上游 |
| 14 | 党家沟 | 坝址断面为梯型，沟底宽6m，两岸黄土覆盖，储量丰富，右岸坡度较缓，适宜布设建筑物，左岸坡度较陡，且有沙砾石出露，岸坡完整，坝址处口小肚大，适宜布设治沟骨干工程，坝址上游无淹没损失，采用碾法施工。 | 支沟下游 |
| 15 | 大李湾 | 坝址断面为梯型，沟底宽15 m，两岸黄土覆盖，储量丰富，右岸坡度较陡，岸坡完整，左岸坡度较缓，呈阶梯状抬升，沟底有淤积较厚的沙砾石，坝址处口小肚大，适宜布设治沟骨干工程，坝址上游无淹没损失，需修上坝道路2 km，架设低压线1 km ，采用碾法施工。 | 支沟下游 |

5.1.3.2  比选方案布局

比选方案在布局思路上对推荐方案进行调整， 由于蒲家川骨干坝坝控面积、坝高较大，同时上游群众又确实因为沟道的阻塞而存在行路难的问题，因此，在其上增加蔡家川骨干坝，同时将蒲家川骨干向上移300m，蔡川、蒲川两座骨干坝在满足蓄水、拦泥条件下，承担了交通任务。由于骨干坝数量增加后，单坝控制面积减少，坝高降低，因此，经过综合分析， 比选方案共布设淤地坝35座，控制流域面积78.69km2，占全流域面积的77.2％。其中：新建骨干坝新建16座；新建中型淤地坝新建6座；新建小型淤地坝新建7座、现状6座。骨干坝单坝平均控制面积为5.25 km2。见表5-5。

表5-5    杨河小流域坝系建设规模（比选方案）表      单位：座

| 名称 | 控制面积（km2) | 骨干坝 | 中型坝 | 中小型 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现状 | 新建 | 加固 | 现状 | 新建 | 加固 | 现状 | 新建 | 加固 |  |
| 单元坝系小计 | 78.69 |  | 16 |  |  | 6 |  | 6 | 7 |  | 35 |
| 单元坝系外 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 78.69 |  | 16 |  |  | 6 |  | 6 | 7 |  | 35 |

## 5.1.4  方案对比分析

# 5.1.4.1  防洪能力对比

1、坝系防洪能力分析方法

坝系的防洪由骨干坝承担，因此坝系防洪能力分析只针对骨干坝来进行。分析方法是以骨干坝控制集水区内不同频率设计洪水总量与现有实际库容比较，取接近且小于库容值的洪量值，该值相应的频率即为本坝可防御洪水的最大频率。

本次坝系防洪能力分析按30年6个时段进行，即5年、10年、15年、20年、25年、30年，对各时段末坝系工程的防洪能力进行分析。

2、坝系防洪能力分析结果对比

推荐方案：坝系实施后，34座工程的总库容达1576.78万m3，15座骨干坝总库容为1445.43万m3。坝系建成初期整体防洪能力可达抵御300年一遇洪水以上。到第二十年末整体防洪能力为抵御200年一遇洪水。到第三十年末整体防洪能力下降到抵御100年一遇洪水。

比选方案：坝系实施后，35座工程的总库容为1536.70万m3，其中16座骨干坝总库容为1411.51万m3。坝系建成初期整体防洪能力可达抵御300年一遇洪水以上。到第二十年末整体防洪能力为抵御200年一遇洪水。到第三十年末整体防洪能力下降到抵御100年一遇洪水。

从防洪能力对比，推荐方案方案坝控面积大于比选方案。推荐方案总库容达到1576.78万m3。而比选方案总库容为1536.70万m3。因此推荐方案优于比选方案。杨河流域坝系防洪能力方案对比见表5-6。

表5-6        杨河流域坝系防洪能力方案对比表

| 方案 | 坝控 面积 （km2） | 第x年末实有滞洪库容（万m3） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
|  |  | 万m3 | 万m3 | 万m3 | 万m3 | 万m3 | 万m3 |
| 推荐方案 | 80.14 | 1417.63 | 1263.36 | 1109.09 | 954.82 | 800.55 | 651.16 |
| 比选方案 | 78.69 | 1380.34 | 1228.86 | 1077.39 | 925.91 | 774.43 | 622.95 |

# 5.1.4.2  拦泥能力对比

推荐方案：坝系实施后，34座工程的拦泥库容为662.02万m3。

比选方案：坝系实施后，35座工程的拦泥库容为650.85万m3。

# 从坝系的最终拦泥能力上对比，推荐方案优于比选方案。

# 5.1.4.3  淤地面积对比

推荐方案：坝系实施后，34座工程可淤地97.88hm2，在工程建成后第十年，可淤地55.71 hm2。

比选方案：坝系实施后，35座工程可淤地99.37hm2，在工程建成后第十年，可淤地60.12hm2。

从坝系的淤地对比，比选方案略优于推荐方案。杨河流域坝系淤地面积方案对比见表5-7。

表5-7           杨河流域坝系淤地面积方案对比表

| 编号 | 单元坝系名称 | 第x年末实有淤地面积（hm2） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
|  |  | hm2 | hm2 | hm2 | hm2 | hm2 | hm2 |
| 推荐方案 | 42.32 | 55.71 | 72.67 | 97.88 | 97.88 | 97.88 |
| 比选方案 | 36.40 | 60.12 | 80.37 | 99.37 | 99.37 | 99.37 |

# 5.1.4.4  保收能力对比

1、坝地防洪保收条件

坝系工程实施后，随着坝地面积逐年增加，坝系的保收能力亦相应增强。有关研究成果表明：在10年一遇设计洪水频率下，对于坝地种植高秆作物（玉米、高粱、向日葵等）的最大淹没水深小于0.8m，淤积厚度小于0.3m，淹水历时小于5昼夜时，则认为此条件下坝地可实现保收。

2、坝系防洪保收能力分析的方法

1）认为淤地坝淤积到设计淤积年限后均要开设排洪设施，其淤地面积不再增加。

2）坝系保收能力分析针对10年一遇的洪水条件。

3）按照单元坝系进行分析计算。把杨河流域坝系分成了15个单元坝系，按照每个子坝系的不同运用方式，对各坝系内的骨干坝和各个中小型淤地坝的防洪保收能力分析计算。

4）淹没水深小于0.8m，淤积厚度小于0.3m，时，认为该坝系（坝）可以防洪保收，否则不能保收。

5）坝系防洪保收能力分析按30年6个时段进行，即5年、10年、15年、20年、25年、30年，对各时段末坝系工程的防洪保收能力进行分析。

3、坝系防洪保收能力分析结果对比

推荐方案：在坝系建成后20年，坝地面积达到97.86hm2，保收面积15.15hm2，在10年一遇的洪水条件下，坝地保收率为15.48％；坝系建成10年后，坝地面积达到59.86hm2，保收面积12.32 hm2，在10年一遇的洪水条件下，坝地保收率达到 20.58%。

比选方案：在坝系建成后20年，坝地面积达到99.37hm2，保收面积15.82 hm2，在10年一遇的洪水条件下，坝地保收率为15.95％；坝系建成10年后，坝地面积达到60.12hm2，在10年一遇的洪水条件下，保收面积12.89 hm2，坝地保收率达到21.44%。

从坝系保收比较，两方案相当。杨河流域坝系保收率方案对比见表5-8。

表5-8        杨河流域坝系保收率方案对比表

| 方案 | 第x年末保收率（hm2） |
| --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
|  | 保收面积 | 保收率 | 保收面积 | 保收率 | 保收面积 | 保收率 | 保收面积 | 保收率 | 保收面积 | 保收率 | 保收面积 | 保收率 |
|  | hm2 | ％ | hm2 | ％ | hm2 | ％ | hm2 | ％ | hm2 | ％ | hm2 | ％ |
| 推荐方案 | 12.32 | 34.13 | 12.32 | 20.58 | 21.38 | 27.10 | 15.15 | 15.48 | 15.15 | 15.48 | 15.15 | 15.48 |
| 比选方案 | 12.32 | 33.85 | 12.89 | 21.44 | 21.38 | 26.60 | 15.82 | 15.95 | 15.82 | 15.95 | 15.82 | 15.95 |

# 5.1.4.5  投资对比

推荐方案： 34座淤地坝的总投资2887.420万元，其中15座骨干坝投资为2549.47万元，6座中型淤地坝投资为256.91万元，7座小型淤地坝投资为81.05万元，共需国补投资1949.53万元。

比选方案： 35座工程的总投资约3084.82万元，其中16座骨干坝投资为2746.94万元，6座中型淤地坝投资为256.91万元，7座小型淤地坝投资为81.05万元，共需国补投资2086.61万元。

从国补投资费用上比较，推荐方案优于比选方案。

5.1.4.6  水资源利用分析对比

1、地表水资源总量

流域多年平均径流深21mm，多年平均地表径流量214.20万m3。

2 、水资源利用分析方法

1）根据淤地坝的运行方式，中小型淤地坝一般以淤地为主，不拦蓄水量；骨干坝一般具有“上拦下保”的作用，淤积年限长，具有一定的拦蓄地表径流的能力，其蓄水库容一般为未淤满的拦积库容，当骨干坝淤满后就失去蓄水能力，因此其蓄水能力随着淤积量的增加而减少。

2）根据骨干坝控制面积和流域多年平均径流深，推算出每座骨干坝坝控区间的径流量，与不同时段剩余拦泥库容进行比较，取小值作为当年骨干坝实际蓄水量。其蓄水能力一般随着淤积量的增加而减小。计算期20年，划分5个时段，分析坝系在开始建设后的第五、第十、第十五、第二十年末，分别计算各个骨干坝每个时段末的蓄水量。

3）水资源利用只计算坝地用水、灌溉水地用水和农村生活用水。坝地只要淤成其用水量不随蓄水库容减少而变化，农村生活用水人数按坝控面积比率计算。

4）水浇地、坝地种植耗水参照节灌用水定额，按900m3/ hm2计。农村生活用水定额按每天增加为15L/天·人。

3、水资源利用分析成果对比

推荐方案：在坝系建成后，总体水资源利用在139.20万m3以上，利用率在29.67％以上，总体水资源利用率是现状的2倍。

比选方案：在坝系建成后，总体水资源利用在139.20万m3以上，利用率在29.67％以上，总体水资源利用率是现状的2倍。

从坝系水资源利用情况比较，两方案相同。杨河流域坝系水资源利用情况方案对比见表5-9、5-10。

表5-9    杨河流域骨干坝蓄水量估算表（推荐方案）

| 年份 | 全流域水资源总量 (万m3) | 全流域地表径流量 (万m3) | 坝控面积（km2） | 坝控面积地表径流量 (万m3) | 骨干坝蓄水量 (万m3) | 需水量(万m3) | 实际用水量(万m3) | 水资源可利用率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第五年 | 469.2 | 214.2 | 80.14 | 168.29 | 168.29 | 139.2 | 139.2 | 29.67 |
| 第十年 | 469.2 | 214.2 | 80.14 | 168.29 | 168.29 | 153.12 | 153.12 | 32.63 |
| 第十五年 | 469.2 | 214.2 | 80.14 | 168.29 | 168.29 | 168.43 | 168.43 | 35.90 |
| 第二十年 | 469.2 | 214.2 | 80.14 | 168.29 | 168.29 | 185.28 | 185.28 | 39.49 |

| 表5-10 杨河流域骨干坝蓄水量估算表（比选方案） |
| --- |
| 年份 | 全流域水资源总量 (万m3) | 地表径流量 (万m3) | 坝控面积km2 | 坝控面积地表径流量 (万m3) | 骨干坝蓄水量 (万m3) | 需水量(万m3) | 实际用水量(万m3) | 水资源可利用率 (%) |
| 第五年 | 469.2 | 214.2 | 78.69 | 165.3 | 165.3 | 139.2 | 139.2 | 29.67 |
| 第十年 | 469.2 | 214.2 | 78.69 | 165.3 | 165.3 | 153.12 | 153.12 | 32.63 |
| 第十五年 | 469.2 | 214.2 | 78.69 | 165.3 | 165.3 | 168.432 | 168.432 | 35.90 |
| 第二十年 | 469.2 | 214.2 | 78.69 | 165.3 | 165.3 | 185.2752 | 185.2752 | 39.49 |

杨河流域坝系布局对比见表5-11。

表5-11           坝系布局方案比较表

| 项 目 | 单位 | 推荐方案 | 比选方案 | 比 较 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设条件 |  | 34座 | 35座 | 比选方案多 |
| 水沙控制能力 | 坝系中骨干坝控制面积 | km2 | 80.14 | 78.69 | 推荐方案大 |
|  | 面积控制率 | ％ | 78.57 | 77.15 | 推荐方案大 |
|  | 总库容 | 万m3 | 1576.78 | 1536.7 | 推荐方案优 |
|  | 防御洪水频率 | % | 0.5 | 0.5 | 相同 |
| 拦沙能力 | 坝系在淤积年限内总拦沙量 | 万t | 662.02 | 650.85 | 推荐方案优 |
|  | 泥沙拦截率 | % | 93.96 | 92.36 | 推荐方案优 |
| 淤地能力 | 坝系淤地面积 | hm2 | 97.88 | 99.37 | 推荐方案优 |
| 保收能力 | 建成后第10年末保收率 | % | 20.58 | 21.44 | 相同 |
|  | 建成后第20年末保收率 | % | 15.15 | 15.82 | 相同 |
|  | 建成后第25年末保收率 | % | 15.15 | 15.82 | 相同 |
|  | 保收率>90%设计淤积年限 | 年 | 无 | 无 | 相同 |
| 投资效益 | 估算总投资 | 万元 | 2887.42 | 3084.82 | 比选方案较少 |
|  | 静态累计经济效益 | 万元 | 11927.66 | 10432.5 | 推荐方案大 |
|  | 动态 | 净现值 | 万元 | 1916.07 | 1845.6 | 推荐方案优 |
|  | （i=7%） | 效益费用比 |  | 1.72 | 1.45 | 推荐方案优 |
|  |  | 内部回收率 | % | 11.6 | 9.8 | 推荐方案优 |
|  |  | 投资回收年限 | 年 | 13 | 15 | 推荐方案优 |
| 水资源利用 | 万m3/年 | 139.2 | 139.2 | 相同 |
| 有效运行期 | 年 | 20 | 20 | 相同 |
| 方案推选 | 推荐方案 |

5.1.5  方案推荐

# 通过以上两个方案的综合比较，推荐推荐方案为本次杨河流域坝系可行性研究建设方案，见表5-12。

表5-12                 坝系建设规模表

| 时段 | 坝型 | 工程数量（座） | 库容（万m3） | 淤地（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总 | 拦泥 | 滞洪 | 可淤 | 已淤 | 利用 |
| 现状 | 骨干坝 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中型坝 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小型坝 | 6 | 16.15 | 4.88 | 11.27 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
|  | 小计 | 6 | 16.16 | 4.88 | 11.28 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 新增 | 骨干坝 | 新建 | 15 | 1445.43 | 617.08 | 828.36 | 76.1 |  |  |
|  |  | 加固 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中型坝 | 新建 | 6 | 87.26 | 32.65 | 54.61 | 9.46 |  |  |
|  |  | 加固 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小型坝 | 新建 | 7 | 27.89 | 7.41 | 20.48 | 7.66 |  |  |
|  |  | 加固 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 28 | 1560.58 | 657.14 | 903.45 | 93.22 |  |  |
| 达到 | 骨干坝 | 15 | 1445.43 | 617.08 | 828.36 | 76.1 |  |  |
|  | 中型坝 | 6 | 87.26 | 32.65 | 54.61 | 9.46 |  |  |
|  | 小型坝 | 13 | 44.05 | 12.29 | 31.76 | 15.46 | 7.8 | 7.8 |
|  | 合计 | 34 | 1576.74 | 662.02 | 914.73 | 101.02 | 7.8 | 7.8 |

# 5.2 坡面治理规模与总体布局

5.2.1  项目区坡面治理措施规模的确定

1、水平梯田建设规模的确定

水平梯田是水土保持主要的基础措施之一，对改善农业生产条件、促进群众脱贫致富、减少入黄泥沙、发展区域经济等具有非常重要的战略意义。

水平梯田规模采用实地图斑勾绘法进行确定。实地图斑勾绘法是在流域内现状土地资源调查的基础上，组织熟悉区域土地资源情况和工程建设现状的专业技术人员，按照图斑逐块勾绘，遂确定水平梯田建设规模。

通过流域内熟悉项目区土地资源情况和工程建设现状的专业技术人员，按照项目区各项措施布局的思想，考虑各项措施的相互协防配合，逐块图斑踏勘调查、分析论证水平梯田建设的可能性，到2010年，需新增水平梯田130.00hm2。流域现有水平梯田1374.00hm2，累计水平梯田面积1504.00 hm2，人均水平梯田0.104 hm

2、 灌木林建设规模的确定

通过流域内熟悉项目区土地资源情况和工程建设现状的专业技术人员，按照项目区各项措施布局的思想，考虑各项措施的相互协防配合，逐块图斑踏勘调查、分析论证水土保持灌木林建设的可能性，到2010年，需新增灌木林130.00hm2。流域现有人工林411.2hm2，累计人工林面积3594.76 hm2，人均灌木林0.04 hm2。

3、人工种草建设规模的确定

通过流域内熟悉项目区土地资源情况和工程建设现状的专业技术人员，按照项目区各项措施布局的思想，考虑各项措施的相互协防配合，逐块图斑踏勘调查、分析论证人工种草建设的可能性，到2010年，需新增人工种草150.00hm2。流域现有人工种草314.80hm2，累计人工种草人工种草面积514.80 hm2，人均人工种草0.04 hm2。

4、坡面治理措施配置

通过流域内熟悉项目区土地资源情况和工程建设现状的专业技术人员，按照项目区各项措施布局的思想，考虑各项措施的相互协防配合，逐块图斑踏勘调查、分析论证水土保持灌木林建设的可能性，到2010年，需新增水平梯田130.00hm2、灌木林130.00hm2、人工种草150.00hm2。配置结果见下表5－13。

表5-13            杨河小流域坝系坡面措施配置表

| 编号 | 措施布设位置 | 所在乡镇 | 所属行政村 | 措施内容（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 梯田 | 灌木林 | 人工种草 | 合计 |
| 1 | 财沟湾骨干坝周围 | 头营 | 杨河 | 8.7 | 8.7 | 10.00 | 27.4 |
| 2 | 大坝沟骨干坝周围 | 头营 | 杨河 | 8.7 | 8.7 | 10.00 | 27.4 |
| 3 | 方家沟骨干坝周围 | 头营 | 杨河 | 8.7 | 8.7 | 10.00 | 27.4 |
| 4 | 碱滩沟骨干坝周围 | 头营 | 杨河 | 8.7 | 8.7 | 10.00 | 27.4 |
| 5 | 下李堡骨干坝周围 | 官厅 | 刘店 | 8.7 | 8.7 | 10.00 | 27.4 |
| 6 | 王套骨干坝周围 | 官厅 | 官厅 | 8.7 | 8.7 | 10.00 | 27.4 |
| 7 | 乔花台骨干坝周围 | 官厅 | 官厅 | 8.7 | 8.7 | 10.00 | 27.4 |
| 8 | 黑马圈沟骨干坝周围 | 官厅 | 杨河 | 8.7 | 8.7 | 10.00 | 27.4 |
| 9 | 杨河骨干坝周围 | 头营 | 杨河 | 8.7 | 8.7 | 10.00 | 27.4 |
| 10 | 王家沟骨干坝周围 | 头营 | 杨河 | 8.7 | 8.7 | 10.00 | 27.4 |
| 11 | 长儿湾骨干坝周围 | 官厅 | 官厅 | 8.7 | 8.7 | 10.00 | 27.4 |
| 12 | 下石头沟骨干坝周围 | 官厅 | 官厅 | 8.7 | 8.7 | 10.00 | 27.4 |
| 13 | 蒲家川骨干坝周围 | 寨科 | 寨科 | 8.7 | 8.7 | 10.00 | 27.4 |
| 14 | 党家沟骨干坝周围 | 寨科 | 寨科 | 8.7 | 8.7 | 10.00 | 27.4 |
| 15 | 大李湾骨干坝周围 | 寨科 | 寨科 | 8.7 | 8.7 | 10.00 | 27.4 |
|  | 合计 |  |  | 130.00 | 130.00 | 150 | 410.00 |

### 5.2．2坡面治理措施配置模式

根据杨河小流域土地利用现状和坡面积治理现状以及当地农村产业发展规划，坡面积治理措施配置模式如下：在坝址周围结合取土场平整,实施坡改梯工程；坝址周围及库区上游栽植灌木林，坝址周围及库区上游的陡坡耕地实现人工种草。

## 5.3 土地利用结构调整

根据《水土保持综合治理规划通则》和《原州区水土保持生态环境建设规划》的总体要求，参考项目区各行政土地利用现状，在对全流域土地利用现状综合分析的基础上，在前述坡面积措施布局基础上，合理确定各业用地数量。

1  农耕地

项目区属旱作农业生态区，农耕地只要满足粮食自给和必要的经济作物用地即可。到治理期末需要农耕地面积7612.60 hm2，占流域总面积的74.63%。

2  牧草地

牧草地以满足畜牧业发展对饲料饲草的需求确定用地数量。到治理期末需要牧草地面积1104.80 hm2，占流域总面积的10.83%。

3  林业用地

根据“适地适树、宜林则林、宜灌则灌”的原则，考虑林业建设主要目的是改善生态环境，控制水土流失，因此，依据土地的适宜性，将宜林地全部规划为林业用地，到治理期末需要林业用地面积541.20hm2，占流域总面积的5.31%。(包括经果林地)

4  其它用地

其它用地增长主要是基础设施建设和开发建设项目等对土地的需求。根据项目区调查的其它用地年平均增长率确定其面积。到规划期末其它用地面积484.81 hm2，占流域总面积的4.75%。

5  未利用地

到治理期末未利用地面积76hm2，占流域总面积的0.75%。

6   荒地

考虑到治理经费及治理难度，对离村庄较远、立地条件较差的荒地暂不利用，到治理期末荒地面积380.58 hm2，占流域总面积的3.73%。

治理期末各业用地面积及比例表见表5—14及附表。

表5－14   治理期末各业用地面积及比例表

单位: hm2

| 项 目 | 面积 | 比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 农耕 地 | 坡耕地 | 5311.92 | 52.08 |
|  | 梯田 | 1504 | 14.75 |
|  | 坝地 | 96.68 | 0.95 |
|  | 水浇地 | 700 | 6.86 |
|  | 小计 | 7612.6 | 74.63 |
| 林 地 | 乔木林 | 53.7 | 0.53 |
|  | 灌木林 | 434.2 | 4.26 |
|  | 经济林 | 53.3 | 0.52 |
|  | 小计 | 541.2 | 5.31 |
| 草 地 | 人工草地 | 514.8 | 5.05 |
|  | 天然草地 | 590 | 5.78 |
|  | 小计 | 1104.8 | 10.83 |
| 其它用地 | 484.82 | 4.75 |
| 荒 地 | 380.58 | 3.73 |
| 未利用地 | 76 | 0.75 |
| 合 计 |  | 10200 | 100.00 |

从表5－14中可知，到2010年治理期末，项目区土地利用结构调整为：农耕地由7765.00 hm2下降到7612.60 hm2，占总土地面积的比例由76.13%下降到74.63%，退耕152.4 hm2；林地由411.2hm2增至541.2hm2，占总土地面积的比例4.03%增加到5.31%，增加了130 hm2；草地由954.80 hm2增至1104.80 hm2，占总土地面积的比例由9.36%增加到10.83%，草地增加了150hm2；其它用地由479.81 hm2增至484.81 hm2，占总土地面积的比例由4.70%增加到4.75%，增加了5.0 hm2；荒地由513.19hm2下降到380.58hm2，占总土地面积的比例由5.03%下降到3.73%。调整后农、林、牧用地比例为1：0.07：0.15。土地利用率达到了95.5%。

# 6  工程设计

## 6.1  坝系工程设计

## 6.1.1 设计标准

按照《水土保持治沟骨干工程技术规范》（SL289-2003）和《水土保持综合治理技术规范、沟壑治理技术》（GB/T16453）等国家有关规范的要求，结合本流域沟道地形条件，确定骨干坝、中小型淤地坝的设计洪水标准及设计淤积年限见表6-1及表6-2。

表6-1                  杨河流域淤地坝设计标准

| 坝型 | 骨干坝 | 淤地坝 |
| --- | --- | --- |
| 总库容（104m3） | 50-100 | 100-500 | <10 | 10-50 |
| 工程等级 | 五 | 四 | 小型 | 中型 |
| 洪水重现期(a) | 设计 | 20 | 30 | 20 | 20 |
|  | 校核 | 200 | 300 | 30 | 50 |
| 设计淤积年限(a) | 20 | 20 | 5 | 10 |

## 6.1.2  骨干坝设计

根据标准，方家沟、碱滩沟、黑马圈沟、蒲家川骨干工程总库容在100—500万m3，工程等级为四等。主要建筑物按五等4级设计，次要建筑物按五等4级设计。设计洪水标准30年，校核洪水标准300年，设计淤积年限为20年。其余11座骨干工程总库容在50—100万m3，工程等级为五等。主要建筑物按五等5级设计，次要建筑物按五等5级设计。设计洪水标准20年，校核洪水标准200年，设计淤积年限为20年。

依据工程建设就地取材的原则,坝址处土料储量丰富,质地良好,完全满足填筑所需，但现状沟道无常流水，无水坠条件，故宜修建碾压式黄土均质坝。

根据流域来水、来沙情况以及淤地坝利用方向，骨干坝由坝体、涵卧管放水建筑物组成的“两大件”工程，对于处于流域下游的方家沟、碱滩沟、黑马圈沟、蒲家川四座骨干坝，虽然面积较大，但其校核标准达到300年一遇。因此，骨干坝仍采用坝体、涵卧管放水建筑物组成的“两大件”工程，不设三大件。

## 6.1.2.1  土坝设计

1、 库容

（1）、 滞洪库容

根据流域来水、来沙情况以及淤地坝利用方向，骨干坝由坝体、涵卧管放水建筑物组成的“两大件”工程，滞洪库容只计算工程上游集水范围内的一次校核洪水总量，按下式确定。

WZ=WP×F

式中：WZ—工程滞洪库容，万m3；

WP—洪量模数，9.88万m3/km2•a；

F—工程控制面积，4.43km2。

经计算滞洪库容为43.77万m3。

（2）、 拦泥库容

按照选定的设计淤积年限和流域输沙模数计算骨干坝拦泥库容：

WL=7×10-5Msb×F×N

式中：WL—拦泥库容，万m3；

F—工程控制面积4.43km2；

MS不—年均输沙模数，5500t/km2·a；

N—设计淤积年限，15a；

（3）、总库容

总库容按下式计算：

W= WZ+ WL

式中：W—总库容，万m3；

其它符号意义同前。

根椐上式计算得各坝库容见表6-2。

表6-2     各坝总库容计算表

| 序号 | 编号 | 坝名 | 坝控面积(km2) | 拦泥库容（104m3） | 滞洪库容（104m3） | 总库容（104m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GG1 | 财沟湾 | 4.67 | 35.96 | 46.14 | 82.10 |
| 2 | GG2 | 大坝沟 | 3.41 | 26.26 | 33.69 | 59.95 |
| 3 | GG3 | 方家沟 | 8.16 | 62.83 | 80.62 | 143.45 |
| 4 | GG4 | 碱滩沟 | 7.42 | 57.13 | 73.31 | 130.44 |
| 5 | GG5 | 下李堡 | 6.05 | 69.88 | 65.70 | 135.58 |
| 6 | GG6 | 王套 | 3.00 | 23.10 | 29.64 | 52.74 |
| 7 | GG7 | 乔花台 | 4.47 | 34.42 | 44.16 | 78.58 |
| 8 | GG8 | 黑马圈沟 | 7.09 | 54.59 | 70.05 | 124.64 |
| 9 | GG9 | 杨河 | 4.66 | 35.88 | 46.04 | 81.92 |
| 10 | GG10 | 王家沟 | 4.98 | 38.35 | 49.20 | 87.55 |
| 11 | GG11 | 长儿湾 | 5.30 | 40.81 | 52.36 | 93.17 |
| 12 | GG12 | 下石头沟 | 4.03 | 31.03 | 39.82 | 70.85 |
| 13 | GG13 | 蒲家川 | 8.60 | 66.22 | 93.40 | 159.62 |
| 14 | GG14 | 党家沟 | 3.00 | 23.10 | 29.64 | 52.74 |
| 15 | GG15 | 大李湾 | 5.30 | 40.81 | 52.36 | 93.17 |
|  |  | 合计 | 80.14 | 640.37 | 806.14 | 1446.51 |

2、 坝高～面积～库容曲线

采用现场实测坝址及库区地形图，量算不同高程等高线与坝轴线闭合曲线水平投影面面积，绘制坝高H—面积S曲线；据此采用台体体积累计法计算并绘制坝高H~库容W曲线。

3、坝高

坝高由拦泥坝高、滞洪坝高和安全超高三部分组成，采用下式计算：

H=HL+HZ+ΔH

式中：H—坝高，m；

HL—拦泥坝高，m；

HZ—滞洪坝高，m；

ΔH—安全超高，m。

（1）、拦泥坝高

拦泥坝高HL由拦泥库容，查坝高~库容曲线得拦泥坝高。

（2）、滞洪坝高

对于只有坝体和涵卧管放水建筑物组成的“二大件”工程，滞洪坝高是工程设计淤泥面上一次校核洪水深度，由洪量模数乘以相应的坝控面积可得校核洪水总量，由洪水总量查得滞洪坝高。

由滞洪库容，查坝高库容曲线得滞洪坝高。

（3）、安全超高。

根据《水土保持治沟骨干工程技术规范》（SL289—2003），安全超高按下表确定。

表6—3              土坝安全超高             单位：m

| 坝高 | 10~20 | ＞20 |
| --- | --- | --- |
| 安全超高 | 1.0~1.5 | 1.5~2.0 |

根椐以上方法计算得各坝坝高、拦泥坝高、滞洪坝高和安全超高见表6-4。

表6—4              土坝坝高计算表             单位：m

| 序号 | 编号 | 坝名 | 坝控面积(km2) | 淤积面高程（hm2） | 淤地面积（万m2） | 校核洪水位（m） | 安全超高（m） | 坝高（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GG1 | 财沟湾 | 4.67 | 1726.50 | 1749.00 | 1757.40 | 1.60 | 32.50 |
| 2 | GG2 | 大坝沟 | 3.41 | 1700.00 | 1716.90 | 1722.60 | 1.90 | 24.5 |
| 3 | GG3 | 方家沟 | 8.16 | 1658.00 | 1679.25 | 1687.00 | 2.00 | 31.00 |
| 4 | GG4 | 碱滩沟 | 7.42 | 1613.00 | 1631.30 | 1639.00 | 2.00 | 28.00 |
| 5 | GG5 | 下李堡 | 6.05 | 1703.00 | 1716.20 | 1728.06 | 1.1.94 | 27.00 |
| 6 | GG6 | 王套 | 3.00 | 1707.60 | 1726.60 | 1734.10 | 1.50 | 28.00 |
| 7 | GG7 | 乔花台 | 4.47 | 1702 | 1723 | 1731.60 | 1.90 | 31.50 |
| 8 | GG8 | 黑马圈沟 | 7.09 | 1660.00 | 1687.15 | 1695.82 | 1.68 | 37.50 |
| 9 | GG9 | 杨河 | 4.66 | 1620 | 1687.15 | 1695.82 | 1.68 | 37.50 |
| 10 | GG10 | 王家沟 | 4.98 | 1625.00 | 1651.90 | 1660.50 | 2.0 | 37.50 |
| 11 | GG11 | 长儿湾 | 5.30 | 1725.00 | 1745.00 | 1753.10 | 1.90 | 30.00 |
| 12 | GG12 | 南湾 | 4.03 | 1725.00 | 1744.20 | 1752.10 | 1.90 | 29.00 |
| 13 | GG13 | 蒲家川 | 8.60 | 1775.00 | 1799.63 | 1808.95 | 1.55 | 35.50 |
| 14 | GG14 | 党家沟 | 3.00 | 1795.00 | 1816.72 | 1823.80 | 1.70 | 30.5 |
| 15 | GG15 | 大李湾 | 5.30 | 1771.00 | 1797.20 | 1800.90 | 1.60 | 31.50 |
|  |  | 合计 | 80.14 |  |  |  |  |  |

4、 坝体

（1）、  坝顶宽

根据《水土保持治沟骨干工程技术规范》（SL289—2003），碾压坝坝顶宽度按表3—3确定，坝顶有交通要求时，应按交通要求确定。

表6—5               碾压坝坝顶宽度              单位：m

| 坝 高 | 10~20 | 20~30 | 30~40 |
| --- | --- | --- | --- |
| 坝顶宽度 | 3 | 3~4 | 4~5 |

根椐以上要求,坝顶宽均取4.0m。

（2）  坝坡

根据《水土保持治沟骨干工程技术规范》（SL289—2003），坝坡应根据坝型、坝高、坝基地质条件、筑坝土料性质、施工方法、运用条件等，并参考类似已建工程的经验数值初步确定，按表3—4选取。当坝高超过15m时，应设置1.0~1.5m宽马道一条。

表6—6               土坝坝坡参数值表

| 坝型 | 土料或部位 | 坝高（m） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10~20 | 20~30 | 30~40 |
| 碾压坝 | 上游坝坡 | 1.50~2.00 | 2.00~2.50 | 2.50~3.00 |
|  | 下游坝坡 | 1.25~1.50 | 1.50~2.00 | 2.00~2.50 |

（3） 最大铺底宽

坝体沟床铺底宽可用下式计算：

式中：Bm—土坝最大铺底宽，m；

b—坝顶宽，m；

m上、m下—上下游坝坡系数；

h—设计坝高，m；

n—上下游马道总数；

—马道宽。

根据以上要求,确定各坝前、后坡比及马道设置情况见表6-7。

| 表6-7 杨河小流域坝体参数表 |
| --- |
| 编号 | 坝名 | 坝高 | 顶宽 | 项长 | 铺底宽 | 上游坡比 | 下游坡比 | 第一马道高 | 第二马道高 | 马道宽 |
| GG1 | 财沟湾 | 32.5 | 4 | 120 | 156.13 | 2.5/2.75 | 2.0/2.25 | 17.5 |  | 1.5 |
| GG2 | 大坝沟 | 24.5 | 4 | 94 | 118.13 | 2.50 | 2.0/2.25 | 9.5 |  | 1.5 |
| GG3 | 方家沟 | 33 | 4 | 85 | 158.5 | 2.5/2.75 | 2.02.25 | 18 |  | 1.5 |
| GG4 | 碱滩沟 | 30 | 4 | 105 | 144.25 | 2.5/2.75 | 2.0/2.25 | 15 |  | 1.5 |
| GG5 | 下李堡 | 27 | 4 | 81 | 130 | 2.50 | 2.0/2.25 | 12 |  | 1.5 |
| GG6 | 王 套 | 28 | 4 | 92 | 134.75 | 2.50 | 2.02.25 | 13 |  | 1.5 |
| GG7 | 乔花台 | 31.5 | 4 | 96 | 151.38 | 2.5/2.75 | 2.0/2.25 | 16.5 |  | 1.5 |
| GG8 | 黑马圈沟 | 40 | 4 | 114 | 194.25 | 2.5/2.75/3.0 | 2.0/2.25/2.5 | 10 | 25 | 1.5 |
| GG9 | 杨河 | 26.5 | 4 | 97 | 127.63 | 2.50 | 2.0/2.25 | 11.5 |  | 1.5 |
| GG10 | 王家沟 | 37.5 | 4 | 128 | 179.88 | 2.5/2.75/3.0 | 2.0/2.25/2.5 | 7.5 | 22.5 | 1.5 |
| GG11 | 长儿湾 | 30 | 4 | 96 | 144.25 | 2.5/2.75 | 2.25 | 15 |  | 1.5 |
| GG12 | 南湾 | 29 | 4 | 91 | 139.5 | 2.5/2.75 | 2.25 | 14 |  | 1.5 |
| GG13 | 蒲家川 | 35.5 | 4 |  |  | 2.5/2.75/3.0 | 2.0/2.25/2.5 | 8.5 |  | 1.5 |
| GG14 | 党家沟 | 30.5 | 4 | 135 | 146.63 | 2.5/2.75 | 2.0/2.25 | 15.5 |  | 1.5 |
| GG15 | 大李湾 | 31.5 | 4 | 135 | 151.38 | 2.5/2.75 | 2.0/2.25 | 16.5 |  | 1.5 |

5、坝体排水

根据宁夏回族自治区地方标准《水土保持治沟骨干骨干工程技术标准》（DB/6400P65  001—006—89），当坝基排水不良或沟道有常流水，均应设置坝址反滤排水体，排水采用贴坡式反滤体，反滤层由三层材料组成，最里层紧贴土质坝体，为粗砂，中间为砾石，最外层干砌块石。

杨河小流域坝系工程骨干坝反滤体尺寸见表6—8。

表6—8  杨河小流域坝系工程骨干坝斜卧式反滤层尺寸表

| 编号 | 工程名称 | 坝高 (m) | 斜卧式反滤层 | 每米用料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 反滤层高 | 砂层厚度 | 碎石层厚 | 块石层厚 | 顶宽 | 块石 | 碎石 | 粗砂 |
|  |  |  | （m） | （m） | （m） | （m） | （m） |  |  |  |
| GG1 | 财沟湾 | 32.5 | 4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 2.25 | 3.9 | 3.0 | 3.0 |
| GG2 | 大坝沟 | 24.5 | 3.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 2.25 | 3.3 | 1.7 | 1.7 |
| GG3 | 方家沟 | 31 | 4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 2.25 | 3.9 | 3.0 | 3.0 |
| GG4 | 碱滩沟 | 28 | 4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 2.25 | 3.9 | 3.0 | 3.0 |
| GG5 | 下李堡 | 27 | 3.8 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 2.25 | 3.7 | 2.8 | 2.8 |
| GG6 | 王 套 | 28 | 3.8 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 2.25 | 3.7 | 2.8 | 2.8 |
| GG7 | 乔花台 | 31.5 | 4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 2.25 | 3.9 | 3.0 | 3.0 |
| GG8 | 黑马圈沟 | 37.5 | 4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 2.5 | 4.3 | 3.2 | 3.2 |
| GG9 | 杨河 | 26.5 | 3.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 2.25 | 3.5 | 2.7 | 2.7 |
| GG10 | 王家沟 | 37.5 | 4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 2.5 | 4.3 | 3.2 | 3.2 |
| GG11 | 长儿湾 | 30 | 4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 2.25 | 3.9 | 3.0 | 3.0 |
| GG12 | 南湾 | 29 | 4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 2.25 | 3.9 | 3.0 | 3.0 |
| GG13 | 蒲家川 | 35.5 | 4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 2.5 | 4.3 | 3.2 | 3.2 |
| GG14 | 党家沟 | 30.5 | 4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 2.25 | 3.9 | 3.0 | 3.0 |
| GG15 | 大李湾 | 31.5 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 2.25 | 3.0 | 2.2 | 2.2 |

6、 结合槽设计

为了增加坝体的稳定性，使坝体与沟底及沟岸结合良好，在坝轴处沟底及岸坡增设结合槽。

为了便于机械施工，沟底结合槽采用底宽3m，深2m，边坡1:1的梯形断面。岸坡体结合槽为人工施工，采用底宽2m，深1m，边坡1:1的梯形断面。

7、 坝面排水设计

坝后设纵、横排水沟，排水沟采用C15砼梯形结构，横向排水沟底宽b=0.２m，顶宽B=0.4m，沟深H=0.2m，边坡m=1:0.5。纵向排水沟底宽b=0.5m，顶宽B=1.5m，沟深H=0.5m，边坡m=1:1。砼板厚5cm，排水沟沿马道内侧及坝体岸间布置。

8、坝基和岸坡处理

坝体施工前，坝基和岸坡的处理应一次性完成；坝体填筑前应拆除各种建筑物，清除草皮、树根、腐殖土等，清理并回填夯实水井、洞穴、坟墓等；采用截渗或排渗措施处理透水坝基，使之满足渗透稳定和允许渗流要求；碾压坝不应陡于1：1.5；坝基岸坡应开挖一道结合槽，底宽应不小于1.0m，深度应不小于1.0m，边坡可取1：1.0；对湿陷性较强、厚度较大的黄土地基或台地，应采取预浸水法处理；对淤土地基应先截断上游上来水，使淤土自然固结，再开挖导渗沟，促使淤土排水固结，淤土强度较低时，可采用填干土（或抛石）挤淤修筑防滑体或修筑人工铺盖；坝基泉眼和裂隙渗水，应采用堵塞法和水玻璃（硅酸纳）掺水泥等方法处理，当泉水和裂隙水较大时，应布设排水管，将水排出坝外。

9、  筑坝要求

上坝土料含水量控制在15%左右，铺土厚度25cm左右，土坝碾压实度大于0.95以上。

## 6.1.2.2  放水建筑物设计

骨干坝放水工程采用涵卧管形式，其由卧管、涵洞、消力井和明渠陡坡段组成。卧管下接消力井，卧管采用矩形、涵洞采用圆形混凝土预制管。

1、卧管设计

根据《水土保持治沟骨干工程技术规范》（SL289—2003）、宁夏回族自治区地方标准《水土保持治沟骨干骨干工程技术标准》（DB/6400P65  001—006—89），结合当地情况，在达到淤积年限后，为了保证坝地生产，设计流量按7日泄完设计频率次洪水总量设计。计算卧管、消力池流量时，应考虑由于水位变化而导致的放水孔调节，比正常运用时的流量加大20%。

（1） 放水设计流量确定

放水流量按下式计算：

式中：q—放水流量，m3/s；

Q设—设计洪水总量，m3。

（2）卧管水力计算

卧管放水孔直径按孔口出流公式计算。

开启一个台阶

同时开启两个台阶

式中：—放水孔直径，；

—放水流量，；

—孔上水深，。

（2）卧管断面尺寸

卧管断面尺寸与通过的流量，应考虑水位变化而导致的放水孔调节，比正常运用时加大20%。卧管断面尺寸首先按检修要求拟定，然后用通过的流量和卧管的坡度进行计算，若计算尺寸小于拟定尺寸，采用拟定尺寸；若计算尺寸大于拟定尺寸，采用计算尺寸，设计时一般以加大流量来计算。

卧管的断面尺寸按明渠均匀流公式计算：

式中：Q—卧管流量（采用加大流量），m3/s；

ω—卧管断面过水面积，对于矩形ω=h×b，b为底宽，m2；

C—谢才系数，；

R—卧管横断面的水力半径，m，为卧管过水断面面积与湿周的比值，R=ω/χ；

χ—湿周，即过水断面内水流与卧管接触线的长度，对于矩形断面，χ=b+2h，m；

i—卧管比降，取1/3；

n—糙率，取0.017。

确定卧管高度时，应考虑放水孔水流跌落卧管时水柱跌起，为保持跌下的水柱高不致淹没进水孔底缘，使卧管内不形成压力流，其高度应取卧管水深的3~4倍。

（4） 卧管结构设计

卧管主要承受水压力和淤泥压力，其结构尺寸，主要取决于：在坝内的高程位置、跨度以及建筑材料等。

卧管选用钢筋砼现浇，顶部加盖钢筋砼盖板，侧墙基础各部分尺寸按照挡土墙进行强度、稳定性计算。

经计算卧管侧墙宽20cm，基础厚40cm，其中砼基础厚20cm，钢筋砼底板厚20cm，盖板厚20cm，搭接长10cm。

根据以上计算，确定各坝卧管结构尺寸见表6-9。

2、  卧管末端消力井设计

卧管与涵管连接处设消力井，以便水流平顺的进入涵管，其结构为钢筋砼，采用等宽的矩形断面，顶部加钢筋砼盖板。

消力井尺寸参照宁夏《技术标准》DB/6400P65  001～006—89中有关规定确定。

2）消力井结构设计

消力井主要承受水压力和淤泥压力，其结构尺寸，主要取决于：在坝内的高程位置、跨度以及建筑材料等。

消力井选用钢筋砼现浇，顶部加盖钢筋砼盖板，侧墙基础各部分尺寸按照挡土墙进行强度、稳定性计算。

经计算消力井顶板厚20cm，侧墙、底板厚30cm。基础采用30cm浆砌石处理。

根据以上计算，确定各坝消力井结构尺寸见表6-10。

表6—9                      杨河小流域坝系工程骨干坝卧管结构尺寸表

| 编号 | 工程名称 | 设计洪水总量(万m3) | 放水 流量 (m3/s) | 加大 流量 (m3/s) | 设置位置 | 建筑类型 类型 | 卧管 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 断面尺寸 | 侧墙基础尺寸(cm) |
|  |  |  |  |  |  |  | 坡度 | 顶部高程（m） | 底部高程 (m) | 长度 (m) | 台高 (cm) | 放水孔数 | 台阶数 (台) | 孔径 (cm) | 宽×高 (cm) | 侧墙宽 | 基础厚 | 盖板厚 | 搭接长 |
| GG1 | 财沟湾 | 20.64 | 0.34 | 0.41 | 左 | 钢筋砼 | 1/3 | 1758.0 | 1737.3 | 62.0 | 40 | 三台单孔 | 52 | 35 | 60×60 | 20 | 30 | 20 | 10 |
| GG2 | 大坝沟 | 15.07 | 0.25 | 0.30 | 右 | 钢筋砼 | 1/3 | 1723.2 | 1708.2 | 45.1 | 40 | 三台单孔 | 38 | 35 | 60×60 | 20 | 30 | 20 | 10 |
| GG3 | 方家沟 | 43.41 | 0.72 | 0.86 | 左 | 钢筋砼 | 1/2 | 1687.6 | 1668.3 | 38.5 | 40 | 三台单孔 | 48 | 35 | 80×80 | 20 | 30 | 20 | 10 |
| GG4 | 碱滩沟 | 39.47 | 0.65 | 0.78 | 左 | 钢筋砼 | 1/2 | 1639.6 | 1622.3 | 34.5 | 40 | 三台单孔 | 43 | 35 | 80×80 | 20 | 30 | 20 | 10 |
| GG5 | 下李堡 | 32.19 | 0.53 | 0.64 | 左 | 钢筋砼 | 1/3 | 1728.7 | 1712.0 | 50.0 | 40 | 三台单孔 | 42 | 35 | 60×60 | 20 | 30 | 20 | 10 |
| GG6 | 王 套 | 13.26 | 0.22 | 0.26 | 右 | 钢筋砼 | 1/3 | 1734.7 | 1716.9 | 53.3 | 40 | 三台单孔 | 44 | 35 | 60×60 | 20 | 30 | 20 | 10 |
| GG7 | 乔花台 | 19.76 | 0.33 | 0.39 | 右 | 钢筋砼 | 1/3 | 1732.2 | 1712.5 | 59.1 | 40 | 三台单孔 | 49 | 35 | 60×60 | 20 | 30 | 20 | 10 |
| GG8 | 黑马圈沟 | 37.72 | 0.62 | 0.75 | 右 | 钢筋砼 | 1/2 | 1696.4 | 1672.5 | 47.8 | 40 | 三台单孔 | 60 | 35 | 80×80 | 20 | 30 | 20 | 10 |
| GG9 | 杨河 | 20.60 | 0.34 | 0.41 | 右 | 钢筋砼 | 1/2 | 1645.3 | 1628.8 | 32.9 | 40 | 三台单孔 | 41 | 35 | 60×60 | 20 | 30 | 20 | 10 |
| GG10 | 王家沟 | 22.01 | 0.36 | 0.44 | 右 | 钢筋砼 | 1/2 | 1661.1 | 1637.5 | 47.2 | 40 | 三台单孔 | 59 | 35 | 60×60 | 20 | 30 | 20 | 10 |
| GG11 | 长儿湾 | 23.43 | 0.39 | 0.46 | 右 | 钢筋砼 | 1/3 | 1753.7 | 1735.0 | 56.1 | 40 | 三台单孔 | 47 | 35 | 60×60 | 20 | 30 | 20 | 10 |
| GG12 | 南湾 | 17.81 | 0.29 | 0.35 | 左 | 钢筋砼 | 1/3 | 1752.7 | 1734.7 | 54.1 | 40 | 三台单孔 | 45 | 35 | 60×60 | 20 | 30 | 20 | 10 |
| GG13 | 蒲家川 | 45.75 | 0.76 | 0.91 | 左 | 钢筋砼 | 1/2 | 1809.6 | 1786.8 | 45.4 | 40 | 三台单孔 | 57 | 35 | 80×80 | 20 | 30 | 20 | 10 |
| GG14 | 党家沟 | 13.26 | 0.22 | 0.26 | 左 | 钢筋砼 | 1/3 | 1824.4 | 1805.2 | 57.7 | 40 | 三台单孔 | 48 | 35 | 60×60 | 20 | 30 | 20 | 10 |
| GG15 | 大李湾 | 23.43 | 0.39 | 0.46 | 右 | 钢筋砼 | 1/3 | 1801.5 | 1781.5 | 60.0 | 40 | 三台单孔 | 50 | 35 | 60×60 | 20 | 30 | 20 | 10 |

表6—10       杨河小流域坝系工程骨干坝消力井结构尺寸表

| 编号 | 工程名称 | 放水流量 (m3/s) | 加大流量 (m3/s) | 设置 位置 | 建筑 | 消力井 | 侧墙基础尺寸(cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 类型 | 高程(m) | 长度(cm) | 宽度(cm) | 井深(cm) | 侧墙宽 | 基础厚 | 盖板厚 | 搭接长 |
| GG1 | 财沟湾 | 0.34 | 0.41 | 左 | 钢筋砼 | 1737.3 | 2.5 | 1.0 | 2.8 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| GG2 | 大坝沟 | 0.25 | 0.30 | 右 | 钢筋砼 | 1708.2 | 2.5 | 1.0 | 2.8 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| GG3 | 方家沟 | 0.72 | 0.86 | 左 | 钢筋砼 | 1668.3 | 2.5 | 1.0 | 2.8 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| GG4 | 碱滩沟 | 0.65 | 0.78 | 左 | 钢筋砼 | 1622.3 | 2.5 | 1.0 | 2.8 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| GG5 | 下李堡 | 0.53 | 0.64 | 左 | 钢筋砼 | 1712.0 | 2.5 | 1.0 | 2.8 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| GG6 | 王 套 | 0.22 | 0.26 | 右 | 钢筋砼 | 1716.9 | 2.5 | 1.0 | 2.8 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| GG7 | 乔花台 | 0.33 | 0.39 | 右 | 钢筋砼 | 1712.5 | 2.5 | 1.0 | 2.8 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| GG8 | 黑马圈沟 | 0.62 | 0.75 | 右 | 钢筋砼 | 1672.5 | 2.5 | 1.0 | 2.8 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| GG9 | 杨河 | 0.34 | 0.41 | 右 | 钢筋砼 | 1628.8 | 2.5 | 1.0 | 2.8 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| GG10 | 王家沟 | 0.36 | 0.44 | 右 | 钢筋砼 | 1637.5 | 2.5 | 1.0 | 2.8 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| GG11 | 长儿湾 | 0.39 | 0.46 | 右 | 钢筋砼 | 1735.0 | 2.5 | 1.0 | 2.8 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| GG12 | 南湾 | 0.29 | 0.35 | 左 | 钢筋砼 | 1734.7 | 2.5 | 1.0 | 2.8 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| GG13 | 蒲家川 | 0.76 | 0.91 | 左 | 钢筋砼 | 1786.8 | 2.5 | 1.0 | 2.8 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| GG14 | 党家沟 | 0.22 | 0.26 | 左 | 钢筋砼 | 1805.2 | 2.5 | 1.0 | 2.8 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| GG15 | 大李湾 | 0.39 | 0.46 | 右 | 钢筋砼 | 1781.5 | 2.5 | 1.0 | 2.8 | 30 | 30 | 20 | 30 |

3、  涵洞设计

1）涵洞水力计算

涵洞选取用钢筋砼管，底坡1：100，坝下涵洞为无压流，涵洞的流量按明渠均匀流公式计算：

式中：Q—涵管流量，m3/s；ω—涵洞横断面过水面积，m2，对于圆形；

d—管径，m；θ—水面线与圆心的夹角（当水面线大于半径时大于180°，水面线小于半径时小于180°），θ以弧度计；C—谢才系数，；

R—涵洞横断面的水力半径，m，圆管，θ以弧度计； i—涵管比降，取1/100；

n—糙率，取0.017。

为检修方便，涵管管径应不小于0.80m，为了保证洞内水流呈明流状态，涵洞内水深应不大于涵洞总高度的75%。

2）涵洞结构设计

涵管为钢筋混凝土圆形结构，砼管座，为预制安装构件，管接头处采用钢筋混凝土套管连接。涵管与套管间预留１cm宽缝隙，用沥青油麻填塞。为防止涵管壁集中渗流情况，设计延涵洞长每10m设一道节水环，节水环厚60cm，伸出洞壁50cm，涵管基用砼浇筑。涵管管壁厚12cm，管垫厚30cm，管垫肩宽20cm，。

根据以上计算，确定各坝涵管结构尺寸见表6-11。

6—11       杨河小流域坝系工程骨干坝涵管结构尺寸表

| 编号 | 工程名称 | 放水流量 (m3/s) | 加大流量 (m3/s) | 设置 位置 | 建筑类型 | 涵洞 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 断面尺寸 | 涵管管垫基础尺寸(cm) |
|  |  |  |  |  |  | 坡度 | 高程(m) | 长度(m) | 直径(cm) | 管壁(cm) | 管垫厚 | 座垫肩宽 |
| GG1 | 财沟湾 | 0.34 | 0.41 | 左 | 钢筋砼管 | 1/100 | 1736.1 | 111 | 80 | 12 | 30 | 30 |
| GG2 | 大坝沟 | 0.25 | 0.30 | 右 | 钢筋砼管 | 1/100 | 1707.0 | 84 | 80 | 12 | 30 | 30 |
| GG3 | 方家沟 | 0.72 | 0.86 | 左 | 钢筋砼管 | 1/100 | 1667.1 | 106 | 100 | 12 | 30 | 30 |
| GG4 | 碱滩沟 | 0.65 | 0.78 | 左 | 钢筋砼管 | 1/100 | 1621.1 | 96 | 100 | 12 | 30 | 30 |
| GG5 | 下李堡 | 0.53 | 0.64 | 左 | 钢筋砼管 | 1/100 | 1710.8 | 93 | 80 | 12 | 30 | 30 |
| GG6 | 王 套 | 0.22 | 0.26 | 右 | 钢筋砼管 | 1/100 | 1715.7 | 96 | 80 | 12 | 30 | 30 |
| GG7 | 乔花台 | 0.33 | 0.39 | 右 | 钢筋砼管 | 1/100 | 1711.3 | 108 | 80 | 12 | 30 | 30 |
| GG8 | 黑马圈沟 | 0.62 | 0.75 | 右 | 钢筋砼管 | 1/100 | 1671.3 | 128 | 80 | 12 | 30 | 30 |
| GG9 | 杨河 | 0.34 | 0.41 | 右 | 钢筋砼管 | 1/100 | 1627.6 | 91 | 80 | 12 | 30 | 30 |
| GG10 | 王家沟 | 0.36 | 0.44 | 右 | 钢筋砼管 | 1/100 | 1636.3 | 128 | 80 | 12 | 30 | 30 |
| GG11 | 长儿湾 | 0.39 | 0.46 | 右 | 钢筋砼管 | 1/100 | 1733.8 | 103 | 80 | 12 | 30 | 30 |
| GG12 | 南湾 | 0.29 | 0.35 | 左 | 钢筋砼管 | 1/100 | 1733.5 | 99 | 80 | 12 | 30 | 30 |
| GG13 | 蒲家川 | 0.76 | 0.91 | 左 | 钢筋砼管 | 1/100 | 1785.6 | 121 | 100 | 12 | 30 | 30 |
| GG14 | 党家沟 | 0.22 | 0.26 | 左 | 钢筋砼管 | 1/100 | 1804.0 | 104 | 80 | 12 | 30 | 30 |
| GG15 | 大李湾 | 0.39 | 0.46 | 右 | 钢筋砼管 | 1/100 | 1780.3 | 108 | 80 | 12 | 30 | 30 |

4 、明渠、陡坡、消力池及尾水水渠设计

（1）、明渠设计

涵洞出水口采用明渠连接，使水流比较平顺的进手陡坡。明渠水力计算采用明渠均匀流公式，根据地形地质情况，明渠坡比为1/100，明渠宽采用明渠均匀流公式计算，明渠长根据实际地形确定。

（2） 陡坡设计

明渠出口一般都高于河床，采用陡坡衔接消能，以保证槽内的水流比较平稳。陡坡拟采用明渠式陡坡，陡坡在平面布置上宜采用直线、对称布置，采用矩形断面，用混凝土衬砌，坡度根据地形采用1：3.0—1：1.5。陡坡水力计算，主要是计算水面曲线，以便确定边墙或衬砌厚度。

1）陡坡水力计算

a、 临界水深

矩形断面临界水深按下式计算：

式中：—临界水深，m；

α—流速分布不均匀系数，可取1.1；

q—陡坡单宽流量，m3/（s.m）；

g—重力加速度，可取9.81m/s2。

b、正常水深

正常水深按明渠均匀流公式计算：

式中：Q—陡坡最大泄洪流量，m3/s；

ω—断面过水面积，m2，对于矩形形ω=bh0；

b—陡坡底宽，m；

h0—正常水深，m；

C—谢才系数，；

R—断面的水力半径，m，为过水断面面积与湿周的比值，R=ω/χ；

χ—湿周，即过水断面内水流与卧管接触线的长度，m，矩形断面；

i—比降，比降视其地形地质条件，一般为1/3—1/5；

n—糙率，0.017。

c、水面曲线计算

陡坡降水曲线随它本身长度和陡坡长度的不同，产生两种情况：一种是降水曲线长度小于陡坡长度，即降水曲线在陡坡中途结束，水深在此以下逐渐接近等速流，陡坡末端水等于正常水深；另一种是降水曲线大于陡坡长度，陡坡末端水深按明渠惭变流公式计算。

陡坡水面曲线采用逐段累计法计算，这种方法首先假定第一断面（即陡坡起始断面）水深为临界水深，然后向下按递减假定第二、第三¨¨¨直至末端段面水深，用下式求出相邻两段面间的斜距，最后把计算的斜距累加，与陡坡长比较。

式中：h1—断面1的水深，m；

V1—断面1的平均流速，m/s；

α1—断面1流速不均匀系数；

g—重力加速度，可取9.81m/s2；

h2—断面2的水深，m；

V2—断面2的平均流速，m/s；

α2—断面2流速不均匀系数；

△L—1、2两断面间距离，m；

i—陡坡坡度；

J—平均水面比降，任意断面的水面坡降按下式计算：

2)、陡坡砌护侧墙高度确定

应按计算的水深加一定的超高，砼护面超高采用0.3—0.5m。如陡坡流速超过10m/s时，应考虑掺气后增加的水深，按下式计算：

式中：h—不掺气时的水深，m；

V—断面平均流速，m/s；

△h掺气—掺气后增加的水深，m。

陡坡上的流速由上而下逐渐加大，掺气高度应分段计算。

3)、陡坡结构设计

a、陡坡底板衬砌

土基上的衬砌，当流速大于5—8m/s时，应用砼衬砌，砼厚度0.3—0.5cm，并要求砼具有较高的抗磨蚀能力。顺水流方向每隔5—8m应做一沉陷缝，遇地基变化时，应增设沉陷缝。泄槽基础每隔10—15m应做一道齿墙，可取深0.8m、宽0.4m。

b、陡坡底板的稳定性

陡坡中的水流速度较高，衬砌底板可能产生震动，故底板应有足够的厚度，可按下式校核：

式中：t—底板厚度，m；

h—陡槽末端水深，m；

V—陡坡末端流速，m/s；

α—地基条件系数，粘土为0.8—1.0；砂土为1.5—2.0。

(3)消力池设计

1）消力池水力计算

陡坡中的急流过渡到尾水渠的缓流，水流状态急剧变化，将使下游河床遭受冲刷破坏，可设消力池，以促使在陡坡末端产生水跃，集中消能，达到保护河床的目的。

消力池的水力计算，主要确定池深和池长，可按下式计算：

d=1.1h2-h

式中：d—消力池深，m；

h2—第二共轭水深，m；

h—下游水深，m；

h2—陡坡末端水深，m；

α—流速不均匀系数，可取，1.0~1.1；

其它符号意义同前。

消力池长度按下式计算：

L2=（3~5）h2

式中：L2—消力池长，m；

其它符号意义同前。

2）消力池结构设计

a、消力池侧墙结构设计

消力池侧墙按重力式挡土墙结构设计。

b、消力池底板结构设计

消力池底板的首端设置力排排水孔，使首端渗透压力水头显著减小，以增加底板的抗浮稳定性。

消力池首端齿墙，应量修的深一些，一般不小于1.0—1.5m，以消渗压水头，且增加底板重量，有利于抗浮，钢筋砼底板厚度0.3—0.5m。

(4) 尾水渠设计

经过消力池消能后的水流在进入下游沟道仍有一定的能量，为了不致冲刷下游沟床，采用尾水渠将水流平顺的过渡到下游沟床，尾水渠的水力计算采用明渠均匀流公式，宽度同消力池，长度根据地形条件布设。

根据以上计算，确定各坝明渠、陡坡、消力池及尾水渠结构尺寸见表6-12。

| 编号 | 坝名 | 明渠 | 陡坡 | 消力池 | 出口连接段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 断面 | 建筑类型 | 长度 | 断面 | 建筑类型 | 长度 | 断面 | 建筑类型 | 长度 | 断面 | 建筑类型 | 长度 |
|  |  | m |  | m | m |  | m | m |  | m | m |  | m |
| GG1 | 财沟湾 | 0.8×0.8 | 钢筋砼/浆砌石 | 14 | 0.8×0.8 | 钢筋砼/浆砌石 | 40.9 | 0.8×1.6 | 钢筋砼/浆砌石 | 6.5 | 0.8×0.8 | 钢筋砼/浆砌石 | 4 |
| GG2 | 大坝沟 | 0.8×0.8 | 钢筋砼/浆砌石 | 14 | 0.8×0.8 | 钢筋砼/浆砌石 | 32.9 | 0.8×1.6 | 钢筋砼/浆砌石 | 6.5 | 0.8×0.8 | 钢筋砼/浆砌石 | 4 |
| GG3 | 方家沟 | 1.0×1.0 | 钢筋砼/浆砌石 | 20 | 1.0×1.0 | 钢筋砼/浆砌石 | 39.4 | 1.0×2.0 | 钢筋砼/浆砌石 | 7.5 | 1.0×1.0 | 钢筋砼/浆砌石 | 6 |
| GG4 | 碱滩沟 | 1.0×1.0 | 钢筋砼/浆砌石 | 20 | 1.0×1.0 | 钢筋砼/浆砌石 | 36.4 | 1.0×2.0 | 钢筋砼/浆砌石 | 7.5 | 1.0×1.0 | 钢筋砼/浆砌石 | 6 |
| GG5 | 下李堡 | 0.8×0.8 | 钢筋砼/浆砌石 | 14 | 0.8×0.8 | 钢筋砼/浆砌石 | 36.0 | 0.8×1.6 | 钢筋砼/浆砌石 | 6.5 | 0.8×0.8 | 钢筋砼/浆砌石 | 4 |
| GG6 | 王 套 | 0.8×0.8 | 钢筋砼/浆砌石 | 14 | 0.8×0.8 | 钢筋砼/浆砌石 | 36.4 | 0.8×1.6 | 钢筋砼/浆砌石 | 6.5 | 0.8×0.8 | 钢筋砼/浆砌石 | 4 |
| GG7 | 乔花台 | 0.8×1.2 | 钢筋砼/浆砌石 | 14 | 0.8×0.8 | 钢筋砼/浆砌石 | 39.9 | 0.8×1.6 | 钢筋砼/浆砌石 | 6.5 | 0.8×0.8 | 钢筋砼/浆砌石 | 4 |
| GG8 | 黑马圈沟 | 1.0×1.0 | 钢筋砼/浆砌石 | 20 | 1.0×1.0 | 钢筋砼/浆砌石 | 45.9 | 1.0×2.0 | 钢筋砼/浆砌石 | 7.5 | 1.0×1.0 | 钢筋砼/浆砌石 | 6 |
| GG9 | 杨河 | 0.8×0.8 | 钢筋砼/浆砌石 | 16 | 0.8×0.8 | 钢筋砼/浆砌石 | 34.9 | 0.8×1.6 | 钢筋砼/浆砌石 | 6.5 | 0.8×0.8 | 钢筋砼/浆砌石 | 4 |
| GG10 | 王家沟 | 0.8×0.8 | 钢筋砼/浆砌石 | 16 | 0.8×0.8 | 钢筋砼/浆砌石 | 45.9 | 0.8×0.6 | 钢筋砼/浆砌石 | 6.5 | 0.8×0.8 | 钢筋砼/浆砌石 | 4 |
| GG11 | 长儿湾 | 0.8×0.8 | 钢筋砼/浆砌石 | 16 | 0.8×0.8 | 钢筋砼/浆砌石 | 38.4 | 0.8×0.6 | 钢筋砼/浆砌石 | 6.5 | 0.8×0.8 | 钢筋砼/浆砌石 | 4 |
| GG12 | 南湾 | 0.8×0.8 | 钢筋砼/浆砌石 | 16 | 0.8×0.8 | 钢筋砼/浆砌石 | 37.4 | 0.8×0.6 | 钢筋砼/浆砌石 | 6.5 | 0.8×0.8 | 钢筋砼/浆砌石 | 4 |
| GG13 | 蒲家川 | 1.0×1.0 | 钢筋砼/浆砌石 | 20 | 1.0×1.0 | 钢筋砼/浆砌石 | 43.9 | 1.0×2.0 | 钢筋砼/浆砌石 | 7.5 | 1.0×1.0 | 钢筋砼/浆砌石 | 6 |
| GG14 | 党家沟 | 0.8×0.8 | 钢筋砼/浆砌石 | 10 | 0.8×0.8 | 钢筋砼/浆砌石 | 38.9 | 0.8×0.8 | 钢筋砼/浆砌石 | 6.5 | 0.8×0.8 | 钢筋砼/浆砌石 | 4 |
| GG15 | 大李湾 | 0.8×0.8 | 钢筋砼/浆砌石 | 10 | 0.8×0.8 | 钢筋砼/浆砌石 | 39.9 | 0.6×1.2 | 钢筋砼/浆砌石 | 6.5 | 0.8×0.8 | 钢筋砼/浆砌石 | 4 |

6—12       杨河小流域坝系工程骨干坝明渠、陡坡、消力池、尾水渠结构尺寸表

## 6.1.2.3   工程量计算

1、 坝体土方量计算

坝体土方量包括基础土方开挖、坡面土方开挖，结合槽、放水建筑物、泄洪建筑物土方开挖等。坝体土方量采用“横断面法”计算。

2、 砼方量及石方量计算

砼方量主要是放水工程卧管、消力池、明渠、陡坡及消力池现浇和涵管预制所构成。砼方量及石方量分别按照建筑物的几何轮廓尺寸，即建筑物标准断面乘以长度进行计算。

杨河小流域坝系骨干坝工程量计算结果见表6—13。

表6—13     杨河小流域骨干坝工程量计算结果表

| 编号 | 工程名称 | 工程量 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 土方 | 石方 | 砼及钢筋砼 |
|  |  | （万m3) | （万m3) | （m3) | （m3) |
| GG1 | 财沟湾 | 15.67 | 15.64 | 208.37 | 164.21 |
| GG2 | 大坝沟 | 7.63 | 7.60 | 196.75 | 132.76 |
| GG3 | 方家沟 | 10.73 | 10.70 | 202.24 | 149.32 |
| GG4 | 碱滩沟 | 13.18 | 13.14 | 232.64 | 139.63 |
| GG5 | 下李堡 | 8.36 | 8.33 | 214.38 | 142.85 |
| GG6 | 王 套 | 10.74 | 10.71 | 195.40 | 147.25 |
| GG7 | 乔花台 | 14.97 | 14.92 | 262.50 | 159.57 |
| GG8 | 黑马圈沟 | 21.80 | 21.76 | 243.61 | 160.69 |
| GG9 | 杨河 | 12.56 | 12.53 | 247.78 | 127.93 |
| GG10 | 王家沟 | 12.45 | 12.41 | 232.04 | 163.10 |
| GG11 | 长儿湾 | 14.00 | 13.97 | 198.67 | 155.89 |
| GG12 | 南湾 | 11.11 | 11.08 | 189.17 | 152.06 |
| GG13 | 蒲家川 | 21.02 | 20.98 | 218.59 | 164.66 |
| GG14 | 党家沟 | 13.03 | 13.00 | 197.74 | 152.16 |
| GG15 | 大李湾 | 13.80 | 13.77 | 231.72 | 156.26 |
| 小计 | 201.07 | 200.52 | 3271.58 | 2268.34 |

## 6.1.3中小型淤地坝设计

1、 中小型淤地坝设计方法

按照骨干坝单坝技术指标确定的方法和步骤，分别确定中小型淤地坝的主要工程结构（坝体、放水工程）、设计指标、工程兴利指标和建筑物尺寸，按照扩大初步设计的要求，进行必要的典型设计。

2、中小型淤地坝典型设计

（1）、典型坝的选择

根椐中小型淤地坝的控制范围，结合流域洪水、泥沙特点，对其进行分级，分别选取李堡中型淤地坝和牛圈湾小型淤地坝为典型淤地坝进行设计。李堡中型淤地坝位于流域上游Ⅰ41支沟中，坝址沟道呈V型，能够代表上游沟道的一般特征。小型淤地坝多布置在一级支沟的上游，所以选择牛圈湾小型淤地坝能够代表其特征。具体设计见附件《李堡中型淤地坝工程扩大初步设计》和《牛圈湾小型淤地坝工程扩大初步设计》。

（2）、中型淤地坝典型设计

1）、基本概况

李堡中型淤地坝流域上游Ⅰ41沟道上游，官厅乡刘店村境内，控制面积2.47平方公里，坝址上游沟道较宽，沟底坡度较缓，沟床比降4/100，坝址断面呈“V”型，土坝布置在切沟中。

2）、工程设计

该工程由坝体和放水建筑物（卧管）两大件组成，卧管布设在左岸，确定总坝高为19.5m，坝顶宽4 m，内外坡比1:2.5/1:2.0，坝顶长71m，涵卧管断面尺寸详见李堡中型淤地坝典型设计。

3）、 投资及技经指标

工程总投资50.14万元，总库容25.42万m3，拦泥库容9.51万m3，滞洪库容15.91万m3，淤地面积1.8hm2。

详见附件2—2：《杨河小流域坝系工程李堡中型坝典型工程设计报告》。

（3）、小型淤地坝典型设计

（1）基本概况

小牛圈湾小型淤地坝位于流域上游Ⅱ22沟道中，坝控面积为0.76km2。坝址地形呈“V”型，土坝布置在壕掌地上，沟道平均比降3/100，两岸为黄土覆盖。

（2）工程设计

该工程为均质土坝，坝体采用碾压方式填筑，根据《规范》及计算结果，确定坝高10.5m，坝顶长90m，坝顶宽3 m，坝体内外坡比内外坡比1:2.0/1:1.5，放水涵管尺寸详见牛圈湾小型淤地坝典型设计。

（3）投资及技经指标

工程总投资14.06万元，总库容5.51万m3，滞洪库容4.04万m3，拦泥库容1.46万m3，淤地面积0.8hm2。

详见附件2—3：《杨河小流域坝系系工程李堡中型坝典型工程设计报告》。

3、其它中小型淤地坝技术指标确定

中型淤地坝主要技术经济指标确定方法与骨干坝相同。小型淤地坝主要技术经济指标由1/10000地形图量算和典型坝推算相结合的办法确定。流域中小型淤地坝设主要技术指标和尺寸指标见表6-14、6-15、6-16、6-17、6-18、6-19、6-20、6-21。

| 附表6—14 杨河小流域中小型淤地坝坝高计算表 |
| --- |
| 序号 | 编号 | 坝名 | 沟底高程(m) | 淤泥面高程(m) | 校核洪水位(m) | 安全超高(m) | 坝顶高程(m) | 坝高(m) |
| 1 | ZX1 | 清水沟 | 1712.00 | 1719.50 | 1724.50 | 1.00 | 1725.50 | 13.50 |
| 2 | ZX2 | 李堡 | 1725.00 | 1737.10 | 1743.10 | 1.40 | 1744.50 | 19.50 |
| 3 | ZX3 | 穆家台 | 1775.00 | 1784.30 | 1789.50 | 1.00 | 1790.50 | 15.50 |
| 4 | ZX4 | 牛圈湾 | 1779.00 | 1886.60 | 1790.60 | 1.40 | 1792.00 | 13.00 |
| 5 | ZX5 | 上石头沟 | 1795.00 | 1803.20 | 1806.80 | 1.20 | 1808.00 | 13.00 |
| 6 | ZX6 | 下石头沟 | 1775.00 | 1782.40 | 1784.80 | 1.20 | 1786.00 | 11.00 |
| 7 | XX1 | 菜子沟 | 1800.00 | 1806.00 | 1809.30 | 1.20 | 1810.50 | 10.50 |
| 8 | XX2 | 套子湾1# | 1805.00 | 1810.70 | 1814.20 | 1.30 | 1815.50 | 10.50 |
| 9 | XX3 | 套子湾2# | 1805.00 | 1809.10 | 1812.50 | 1.00 | 1813.50 | 8.50 |
| 10 | XX4 | 小牛圈湾 | 1800.00 | 1806.10 | 1809.50 | 1.00 | 1810.50 | 10.50 |
| 11 | XX5 | 学壕 | 1790.00 | 1796.60 | 1800.40 | 1.10 | 1801.50 | 11.50 |
| 12 | XX6 | 蔡川1＃ | 1865.00 | 1869.20 | 1872.40 | 1.10 | 1873.50 | 8.50 |
| 13 | XX7 | 蔡川2＃ | 1842.00 | 1848.80 | 1852.70 | 1.30 | 1854.00 | 12.00 |

| 表6-15 杨河小流域中小型淤地坝坝体结构尺寸表 |
| --- |
| 编号 | 坝名 | 坝高 | 顶宽 | 项长 | 铺底宽 | 上游坡比 | 下游坡比 | 第一马道高 | 第二马道高 | 马道宽 |
| ZX1 | 清水沟 | 13.5 | 4 | 66 | 58 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
| ZX2 | 李堡 | 19.5 | 4 | 71 | 93.25 | 2.50 | 2.0/2.0 | 9.50 |  |  |
| ZX3 | 穆家台 | 15.5 | 4 | 94 | 66 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
| ZX4 | 牛圈湾 | 13 | 4 | 147 | 56 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
| ZX5 | 上石头沟 | 13 | 4 | 119 | 56 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
| ZX6 | 下石头沟 | 11 | 4 | 106 | 48 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
| XX1 | 菜子沟 | 10.5 | 3 | 87 | 39.75 | 2.00 | 1.50 |  |  |  |
| XX2 | 套子湾1# | 10.5 | 3 | 68 | 39.75 | 2.00 | 1.50 |  |  |  |
| XX3 | 套子湾2# | 8.5 | 3 | 86 | 32.75 | 2.00 | 1.50 |  |  |  |
| XX4 | 小牛圈湾 | 10.5 | 3 | 90 | 39.75 | 2.00 | 1.50 |  |  |  |
| XX5 | 学壕 | 11.5 | 3 | 45 | 43.25 | 2.00 | 1.50 |  |  |  |
| XX6 | 蔡川1＃ | 8.5 | 3 | 53 | 32.75 | 2.00 | 1.50 |  |  |  |
| XX7 | 蔡川2＃ | 12 | 3 | 67 | 45 | 2.00 | 1.50 |  |  |  |

| 表6—16 原州区杨河小流域中型淤地坝技术指标表 |
| --- |
| 序号 | 编号 | 坝名 | 所在乡镇 | 所属行政村 | 坝型 | 控制面积（km2) | 坝高 (m) | 库容(万m3) | 淤地面积（hm2) | 设计标准 | 工程结构 | 工程量 | 投工(万工日) | 总投资(万元) | 施工方法 | 建坝时间 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总 | 拦泥 | 滞洪 |  | 设计（％） | 校核（％） |  | 土方 (万m3) | 石方 (m3) | 砼 (m3) |  |  |  |  |
| 1 | ZX1 | 财沟湾 | 官厅 | 刘店 | 黄土均质 | 1.02 | 13.5 | 10.50 | 3.93 | 6.57 | 1.03 | 5 | 2 | 涵卧 | 2.18 | 37.85 | 49.64 |  |  | 碾压 | 2007 |
| 2 | ZX2 | 李堡 | 官厅 | 刘店 | 黄土均质 | 2.47 | 19.5 | 25.42 | 9.51 | 15.91 | 1.8 | 5 | 2 | 涵卧 | 4.35 | 50.45 | 64.28 |  |  | 碾压 | 2007 |
| 3 | ZX3 | 穆家台 | 官厅 | 官厅 | 黄土均质 | 1.44 | 15.5 | 14.82 | 5.54 | 9.27 | 1.71 | 5 | 2 | 涵卧 | 4 | 42.05 | 54.52 |  |  | 碾压 | 2008 |
| 4 | ZX4 | 牛圈湾 | 官厅 | 官厅 | 黄土均质 | 1.22 | 13 | 12.55 | 4.70 | 7.86 | 1.2 | 5 | 2 | 涵卧 | 4.53 | 36.8 | 48.42 |  |  | 碾压 | 2009 |
| 5 | ZX5 | 上石头沟 | 官厅 | 官厅 | 黄土均质 | 1.33 | 13 | 13.69 | 5.12 | 8.57 | 1.72 | 5 | 2 | 涵卧 | 3.01 | 36.8 | 48.42 |  |  | 碾压 | 2010 |
| 6 | ZX6 | 下石头沟 | 官厅 | 官厅 | 黄土均质 | 1.00 | 11 | 10.29 | 3.85 | 6.44 | 2 | 5 | 2 | 涵卧 | 2.16 | 32.6 | 45.22 |  |  | 碾压 | 2010 |
| 合计 |  |  |  | 8.48 |  | 87.26 | 32.65 | 54.61 | 9.46 |  |  |  | 20.23 | 236.55 | 310.5 |  |  |  |  |

| 表6—17 原州区杨河小流域小型淤地坝技术指标表 |
| --- |
| 序号 | 编号 | 坝名 | 所在乡镇 | 所属行政村 | 坝型 | 控制面积（km2) | 坝高 (m) | 库容(万m3) | 淤地面积（hm2) | 工程量 | 投工(万工日) | 总投资(万元) | 施工方法 | 建坝时间 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总 | 拦泥 | 滞洪 |  | 土方 |  |  |  |  |
| 1 | XX1 | 菜子沟 | 官厅 | 官厅 | 均质土坝 | 0.80 | 10.5 | 5.80 | 1.54 | 4.26 | 1 | 1.38 |  |  | 碾压 | 2007 |
| 2 | XX2 | 套子湾1# | 官厅 | 官厅 | 均质土坝 | 0.36 | 10.5 | 2.61 | 0.69 | 1.92 | 0.8 | 0.98 |  |  | 碾压 | 2007 |
| 3 | XX3 | 套子湾2# | 官厅 | 官厅 | 均质土坝 | 0.43 | 8.5 | 3.12 | 0.83 | 2.29 | 0.5 | 0.97 |  |  | 碾压 | 2008 |
| 4 | XX4 | 小牛圈湾 | 官厅 | 官厅 | 均质土坝 | 0.76 | 10.5 | 5.51 | 1.46 | 4.04 | 0.8 | 1.45 |  |  | 碾压 | 2008 |
| 5 | XX5 | 学壕 | 官厅 | 官厅 | 均质土坝 | 0.65 | 11.5 | 4.71 | 1.25 | 3.46 | 0.6 | 0.85 |  |  | 碾压 | 2009 |
| 6 | XX6 | 蔡川1＃ | 寨科 | 蔡川 | 均质土坝 | 0.30 | 8.5 | 2.17 | 0.58 | 1.60 | 0.4 | 0.69 |  |  | 碾压 | 2009 |
| 7 | XX7 | 蔡川2＃ | 寨科 | 蔡川 | 均质土坝 | 0.55 | 12 | 3.98 | 1.06 | 2.93 | 0.42 | 1.34 |  |  | 碾压 | 2010 |
| 合计 |  |  |  | 3.85 |  | 27.89 | 7.41 | 20.48 | 4.52 | 7.66 |  |  |  |  |

| 表6—18 杨河小流域中型淤地坝工程卧管结构尺寸表 |
| --- |
| 编号 | 工程名称 | 设计洪水总量(万m3) | 放水 | 加大 | 设置 | 建筑 | 卧管 |
|  |  |  | 流量 | 流量 | 位置 | 类型 | 断面尺寸 | 侧墙基础尺寸(cm) |
|  |  |  | (m3/s) | (m3/s) |  |  | 坡度 | 顶部高程（m） | 底部高程 | 长度 | 台高 | 放水孔数 | 台阶数 | 孔径 | 宽×高 | 侧墙宽 | 基础厚 | 盖板厚 | 搭接长 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (m) | (m) | (cm) |  | (台) | (cm) | (cm) |  |  |  |  |
| ZX1 | 清水沟 | 4.51 | 0.07 | 0.09 | 右 | 钢筋砼 | 1/3 | 1725.1 | 1716.5 | 25.8 | 40 | 二台单孔 | 21 | 30 | 60×60 | 20 | 30 | 20 | 10 |
| ZX2 | 李堡 | 10.92 | 0.18 | 0.22 | 右 | 钢筋砼 | 1/3 | 1743.7 | 1731.5 | 36.6 | 40 | 二台单孔 | 30 | 30 | 60×60 | 20 | 30 | 20 | 10 |
| ZX3 | 穆家台 | 6.36 | 0.11 | 0.13 | 左 | 钢筋砼 | 1/3 | 1790.1 | 1780.2 | 29.8 | 40 | 二台单孔 | 25 | 30 | 60×60 | 20 | 30 | 20 | 10 |
| ZX4 | 牛圈湾 | 5.39 | 0.09 | 0.11 | 右 | 钢筋砼 | 1/3 | 1791.2 | 1783.3 | 23.6 | 40 | 二台单孔 | 20 | 30 | 60×60 | 20 | 30 | 20 | 10 |
| ZX5 | 上石头沟 | 5.88 | 0.10 | 0.12 | 右 | 钢筋砼 | 1/3 | 1807.4 | 1799.3 | 24.2 | 40 | 二台单孔 | 20 | 30 | 60×60 | 20 | 30 | 20 | 10 |
| ZX6 | 下石头沟 | 4.42 | 0.07 | 0.09 | 右 | 钢筋砼 | 1/3 | 1785.4 | 1778.7 | 20.2 | 40 | 二台单孔 | 17 | 30 | 60×60 | 20 | 30 | 20 | 10 |

| 表6—19 杨河小流域中型淤地坝工程卧管末端消力井结构尺寸表 |
| --- |
| 编号 | 工程名称 | 放水流量 | 加大流量 | 设置 | 建筑 | 消力井 | 侧墙基础尺寸(cm) |
|  |  | (m3/s) | (m3/s) | 位置 | 类型 | 高程(m) | 长度(cm) | 宽度(cm) | 井深(cm) | 侧墙宽 | 基础厚 | 盖板厚 | 搭接长 |
| ZX1 | 清水沟 | 0.07 | 0.09 | 右 | 钢筋砼 | 1716.5 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 20 | 30 | 20 | 30 |
| ZX2 | 李堡 | 0.18 | 0.22 | 右 | 钢筋砼 | 1731.5 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 20 | 30 | 20 | 30 |
| ZX3 | 穆家台 | 0.11 | 0.13 | 左 | 钢筋砼 | 1780.2 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 20 | 30 | 20 | 30 |
| ZX4 | 牛圈湾 | 0.09 | 0.11 | 右 | 钢筋砼 | 1783.3 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 20 | 30 | 20 | 30 |
| ZX5 | 上石头沟 | 0.10 | 0.12 | 右 | 钢筋砼 | 1799.3 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 20 | 30 | 20 | 30 |
| ZX6 | 下石头沟 | 0.07 | 0.09 | 右 | 钢筋砼 | 1778.7 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 20 | 30 | 20 | 30 |

| 表6—20 杨河小流域中型淤地坝工程涵洞结构尺寸表 |
| --- |
| 编号 | 工程名称 | 放水流量 (m3/s) | 加大流量 (m3/s) | 设置 位置 | 建筑类型 | 涵洞 |
|  |  |  |  |  |  | 断面尺寸 | 涵管管垫基础尺寸(cm) |
|  |  |  |  |  |  | 坡度 | 高程(m) | 长度(m) | 直径(cm) | 管壁(cm) | 管垫厚 | 座垫肩宽 |
| ZX1 | 清水沟 | 0.07 | 0.09 | 右 | 钢筋砼管 | 1/100 | 1715.3 | 45 | 60 | 10 | 30 | 30 |
| ZX2 | 李堡 | 0.18 | 0.22 | 右 | 钢筋砼管 | 1/100 | 1730.3 | 61 | 60 | 10 | 30 | 30 |
| ZX3 | 穆家台 | 0.11 | 0.13 | 左 | 钢筋砼管 | 1/100 | 1779.0 | 50 | 60 | 10 | 30 | 30 |
| ZX4 | 牛圈湾 | 0.09 | 0.11 | 右 | 钢筋砼管 | 1/100 | 1782.1 | 43 | 60 | 10 | 30 | 30 |
| ZX5 | 上石头沟 | 0.10 | 0.12 | 右 | 钢筋砼管 | 1/100 | 1798.1 | 43 | 60 | 10 | 30 | 30 |
| ZX6 | 下石头沟 | 0.07 | 0.09 | 右 | 钢筋砼管 | 1/100 | 1777.5 | 38 | 60 | 10 | 30 | 30 |
| 表6—21 杨河小流域中型淤地坝工程明渠、陡坡、消力池结构尺寸表 |
| ZX1 | 清水沟 | 0.6×0.6 | 钢筋砼/浆砌石 | 10 | 0.6×0.6 | 钢筋砼/浆砌石 | 21.9 | 0.6×1.2 | 钢筋砼/浆砌石 | 5.0 | 0.6×0.6 | 钢筋砼/浆砌石 | 3 |
| ZX2 | 李堡 | 0.6×0.6 | 钢筋砼/浆砌石 | 10 | 0.6×0.6 | 钢筋砼/浆砌石 | 27.9 | 0.6×1.2 | 钢筋砼/浆砌石 | 5.0 | 0.6×0.6 | 钢筋砼/浆砌石 | 3 |
| ZX3 | 穆家台 | 0.6×0.6 | 钢筋砼/浆砌石 | 10 | 0.6×0.6 | 钢筋砼/浆砌石 | 23.9 | 0.6×1.2 | 钢筋砼/浆砌石 | 5.0 | 0.6×0.6 | 钢筋砼/浆砌石 | 3 |
| ZX4 | 牛圈湾 | 0.6×0.6 | 钢筋砼/浆砌石 | 10 | 0.6×0.6 | 钢筋砼/浆砌石 | 21.4 | 0.6×1.2 | 钢筋砼/浆砌石 | 5.0 | 0.6×0.6 | 钢筋砼/浆砌石 | 3 |
| ZX5 | 上石头沟 | 0.6×0.6 | 钢筋砼/浆砌石 | 10 | 0.6×0.6 | 钢筋砼/浆砌石 | 21.4 | 0.6×1.2 | 钢筋砼/浆砌石 | 5.0 | 0.6×0.6 | 钢筋砼/浆砌石 | 3 |
| ZX6 | 下石头沟 | 0.6×0.6 | 钢筋砼/浆砌石 | 10 | 0.6×0.6 | 钢筋砼/浆砌石 | 19.4 | 0.6×1.2 | 钢筋砼/浆砌石 | 5.0 | 0.6×0.6 | 钢筋砼/浆砌石 | 3 |

## 6.2  坡面工程设计

## 6.2.1 水平梯田设计

1、  水平梯田建设数量

水平梯田建设有三个方面的内容：一是平田整地。二是培扶地埂。根椐项目建设要求。本次可研确定发展水平梯田面积为150hm2。

2、 技术设计

（1）、水平梯田布置

水平梯田仅量布置在新建设骨干坝周围，以便于发展水浇地，同时通过合理设计，使其与现状地块集中连片，具有省土、省地、成本低、方便耕作等特点，又能灌溉，充分发挥效益高、蓄水保土等作用。

1）、水平梯田地埂坎应平行于等高线，以减少修筑的工程量。

2）、 为了便于耕作，田面宽一般为20m。

（2）、水平梯田设计

1）、 田面宽度与田埂设计

从便于机耕、灌溉、修筑省工方面考虑，参照有关技术标准，同时依据流域坡地实际情况确定田面宽度在20m。

根据灌溉设计标准，并结合当地经验，田埂宽确定为0.3～0.5m，田埂高定为0.6m，内边坡比为1：1，外边坡与埂坎比一致。

2）、 水平梯田土方量和移运量计算

公顷土方量：V=1600H；公顷土方移运量：W=833.3BH。

（3）、施工

1）、 施工工序

施工分定线、清基、筑埂、保留表土、修平田面五道工序，采用表土逐台下移法。

2）、 质量要求

① 为了保证新修水浇地当年增产，深翻土层30cm以上。在修筑时尽可能顺坡上下翻土，避免二次倒土，做到就近一次挖填平衡。

② 修筑埂坎。一要清理埂基，二要分层夯实，埂基宽度不小于1m，修筑时土壤含水量在15％～20％之间，每次铺土厚10cm左右，夯实后的土壤干容重不低于1.4～1.5t/m3。埂坎临空面要拍实，整齐坚固。

③ 田面平整。填土部分要考虑沉陷加高，尽量做到水平。

（4）、利用与管护

水平梯田的利用与管理应着重抓好生土熟化，精耕细作，间作套种，田坎的养护维修和田坎利用等。具体措施如下：

⑴ 增施有机肥及化肥，并对挖方部位偏重施肥，选种适生作物，同时还应采取套种绿肥和草田轮作等措施，改良土壤。

⑵ 每年汛后或每次灌溉后，及时进行检修，发现埂坎有缺口穿洞等损毁现象，应立即进行补修。

3、设计配置图式：

土地平整工程量计算及机修水平断面规格设计见表4-2、设计图见水平梯田标准设计—01、02。

表6—22           机修水平断面规格设计表

| 地面坡度 θ(0) | 田面宽 B(m) | 田坎高 H(m) | 土方量 (m3/hm2) | 规划面积 (hm2) | 总土方量 (m3/hm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30—50 | 20 | 0.63 | 1600 | 23.4 | 37440 |

### 6.2.2   灌木林设计

1、立地条件：坝址周围退耕地、缓坡荒山。

2、树种的选择

坚持“适地适树、因地制宜、合理布设”的原则。以当地乡土树种柠条、沙棘为主，吸收引进适宜的抗旱、速生树种。

3、 水保灌木林布局和配置

灌木林布设在坝址周围退耕地、缓坡荒山上，根据当地的条件及所在地区群众的习惯，沿坡面采用具有地方特色的“88542”造林整地工程。即：开挖宽度0.8米，深度0.8米，埂顶宽0.4米，高0.5米，回填活土0.4米（回填一半），回填的水平沟宽2米，要求外埂坚固、埂顶水平，回填后沟间距4—6米，每隔10米设一横档，沙棘置于沟底外侧，株距1.0m，柠条点播于外埂及坡面。

在地形较陡或地形破碎的沟谷坡地，以小鱼鳞坑整地为主。每坑平面呈半圆形，坑长径0.8m，短径0.5m。坑深0.3m-0.5m，坑内取土正在下沿作成弧状土埂，高0.2m-0.3m。各坑在坡面基本上沿等高线布设，上下两行坑口呈"品"字形错开排列。坑的行距和穴距2m×2m。

4、 标准设计

（1）、 种植密度及需苗量:  沙棘栽植株距为1.0m，密度为2500株／hm2。柠条为穴播造林，种子用量为45kg/hm2。

2、配置图式：根椐立地条件，设计图见附图灌木林标准设计—03、灌木林标准设计--04。

5、 种植技术措施

（1）、栽植：春季或秋季栽种，苗木要求选用二级以上好苗、壮苗，做到随起随栽；栽植时扶正树苗，舒展根系，深浅适宜；先填表土、湿土，后填生土，分层踩实；及时浇灌“保苗水”，再覆土保墒。

（2）、抚育：必须在种植后第四年开始平茬，平茬应采用等高带状轮伐式平茬，避免成片全面平茬，引起新的水蚀和风蚀。

### 6.2.3   人工种草设计

1、立地条件类型：退耕地，地势较缓，土层深厚。

2、配置方式：

| 草种 | 种草方式 | 播种量 |
| --- | --- | --- |
| 紫花苜蓿 | 纯草 | 30kg/ hm2 |

3、 标准设计

标准设计图见附图种草标准设计--05。

4、栽培技术：

（1）、整地：播种前一年全面整地。机械耕翻，蓄水保墒、疏松土壤。

（2）、选种：选用优质种子（国家牧草种子质量标准）。即净度和发芽率分别要在90%和85%以上。

（3）、种子处理：种子要经过去壳（ 芒）、去杂、去劣和浸种、消毒处理。

（4）、播种期：春季4月中下旬至5月底播种。

（5）、播种方式：播种时，与谷子一起保护播种，保护作物播种量为正常播种量的1/5，紫花苜蓿不能减少，谷子每hm2一般为5—6 kg。

（6）、播种量：紫花苜蓿分枝能力较强，一般每hm2需种量30kg。

# 7  监测设施建设

通过建立科学、高效、权威的小流域坝系监测体系，完成淤地坝系水文气象等现场信息的实时采集、传输和处理，将全面提高淤地坝建设的规划、设计、施工和运行管理的科技含量，及时掌握工程建设信息，加强工程建设监管力度，提高投资效益，为黄土高原大规模淤地坝建设管理提供技术支撑。

1、监测的主要内容

1）水沙监测

水沙监测包括流域水文气象监测、沟道侵蚀监测、坝系水沙监测。

水文气象监测主要监测该流域降雨、水位、含沙量、地下水水位及日照、气温、湿度、风向、风速、蒸发等水文气象信息。

沟道侵蚀监测主要监测流域每次暴雨洪水所产生的沟头前进、沟岸扩张、沟道下切的长度、宽度、深度，以及每次暴雨洪水所产生的径流、泥沙量。监测坡度在35°以上沟坡上的崩塌、泻溜、滑坡、泥石流发展趋势和所产生侵蚀量等。

坝系水沙监测主要监测典型淤地坝每次暴雨洪水上游来水来沙、库容淤积和出口断面水沙情况；监测由于建坝淤积了坝地使原来侵蚀最严重的沟道不再发生侵蚀，坝地淤积抬高侵蚀基准面使坝地周边的沟底下切、沟头前进、沟岸扩张减轻和淤地坝拦蓄上游洪水减小淤地坝下游侵蚀动力而产生的减蚀作用；监测淤地坝淤地面积、坝地利用情况等。

2）效益监测

效益监测主要监测生态效益、经济效益和社会效益。

经济效益以典型地块结合典型农户监测为主；社会效益以典型农户结合典型地块为主，辅之以必要的调查统计。典型农户主要监测典型农户的基本情况，年末生活性、生产性固定资产情况，当年新增生活性固定资产情况，年末生活性消费支出情况，生产投入与产出情况，生产间接投入情况，主产品质量分配情况，农户家庭收支、劳动力使用情况等。典型地块主要监测坝地、坡耕地、水地、荒地的面积、种植作物、耕作情况、投入情况（肥料、农药、劳力等）、产出情况（籽实、副产品）、年增产效益等。社会调查主要调查淤地坝建设对流域交通等农业生产条件的改善、劳动生产率的提高、教育等文化基础设施的改善和医疗等社会保障措施的改进等。

2、监测方法

监测主要采用人工观测、调查统计等相结合的方法进行监测。

人工观测主要是观测降雨量、降雨历时、降雨强度、径流量、径流深、输沙量、拦蓄量及蒸发、下渗等指标，调查典型暴雨的有关参数。

调查统计用于监测崩塌、泻溜、滑坡、泥石流等重力侵蚀以及生态、经济和社会效益等。主要有遥感普查、典型调查和抽样调查等方法。

具体监测站点建设将由流域机构和省（区）等上级部门根据《黄土高原地区水土保持淤地坝规划》统一安排，这里不再进行设计。

3、 监测站网布设

项目区水土流失监测站点布设为：在交通条件较好的下李堡骨干坝布设监测点1个，具体布设情况如表7—1。

表7—1       监测站网布设情况表

| 监测点 | 雨量站 （个） | 淤积监测(处) | 典型农户(户) | 典型地块(块) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 下李堡骨干坝 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 合计 | 1 | 1 | 5 | 5 |

4、 监测运行管理

原州区水利局负责管理项目区境内监测点，接受上级监测站的领导，监测点的主要职责是：按照有关技术规程对监测区域进行定位监测，整编监测数据成果。

# 8  施工组织设计

## 8.1  建设时序分析

流域可行性研究，坝系建设期为3年，建设时段为2008年至2010年。根据流域沟道治理的现状，为保证坝系的安全运行，又兼顾各坝的作用和相互关联性，在工程建设顺序上，采用先支沟后主沟、先上游后下游、先骨干坝后淤地坝的建设顺序，为避免上下坝拦泥滞洪不均匀的现象，在同一支沟中相邻两座坝的建坝时间应有一定间隔。则流域各坝的建设时序安排见表8-1。

表8-1       杨河流域坝系建设时序安排表

| 工程类别 | 第一年 | 第二年 | 第三年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 坡面治理 | 水平梯田 | 44.2 | 42.9 | 42.9 |
|  | 灌木林 | 44.2 | 42.9 | 42.9 |
|  | 人工草 | 51 | 49.5 | 49.5 |
|  | 小计 | 139.4 | 135.3 | 135.3 |
| 沟道工程 | 骨干坝 | 财沟湾、大坝沟、方家沟、碱滩沟、下李堡、王套（6座） | 乔花台、黑马圈沟、杨河、王家沟、长儿湾（5座） | 南湾、蒲家川、党家沟、大李湾、（4座） |
|  | 中型坝 | 清水沟、李堡（2座） | 穆家台牛圈湾（2座） | 上石头沟、下石头沟（2座） |
|  | 小型坝 | 菜子沟、套子湾1#、套子湾2#（3座） | 、学壕、小牛圈湾（2座） | 、蔡川1＃、蔡川2＃（2座） |
|  | 小计 | 11（座） | 9（座） | 8（座） |

## 8.2  工程建设进度

骨干坝的进度安排一般为4月底开工，6月底前完成放水工程，坝体在7月15日前达到防汛坝高。第二年底完成施工任务。中小型淤地坝争取在一年内完成，骨干坝施工进度见表8-2。

表8-2              杨河流域坝系施工进度计划表

| 工程项目 | 工程种类 | 进 度 计 划 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 第一年 | 第二年 |
|  |  | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 土坝 | 围堰、清基、填土、护坡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放水涵管 | 挖基土 涵管工程 卧管工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 溢洪道 | 开挖衬砌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 8.3  施工条件

8.3.1  交通、水电、气候等因素对工程施工的影响

杨河流域距固原市40km，固—环公路自流域上游沿流域分水岭通过，流域涉及各村与乡政府均有简易公路相通，交通条件便利；流域内10KV输电线路通往各村，基本实现了村村户户通电，距坝址最远不超过2 km，符合施工要求；流域主沟道和大部分支沟均有常流水，能够筑坝需要；流域内冰冻期从每年的12月至次年2年，春、夏、秋均可施工。

8.3.2  建筑材料来源

流域内筑坝土料和石料丰富，力学性质符合筑坝要求，可就地、就近取材，节省大量水泥、木材和钢材，减少工地的外线运输量。水泥从三关口水泥厂购买，运距约90 km。砂子从沙窝拉运，运距40 km。石子、块石从运雾山拉运，运距30 km。其它材料可从固原城购买，运距约40 km。

8.3.3  劳动力技能状况

流域的干部群众在过去小规模的筑坝淤地建设中，积累了一定的施工经验，目前流域内大部分劳力在坡耕地退耕以后，投入农业劳动的时间十分有限，可满足工程施工对劳动力的需求。

## 8.4  施工方法

8.4.1  施工准备

流域可行性研究批复后，固原市原州区将及时组织开展单项工程扩大初步设计，并组成项目现场办公室，具体负责施工管理工作。其主要任务是：

1、根据工程建设规模和国补投资的水平，按照“三项制度”改革的要求，做好技术设计、工程施工和监理的招标投标准备工作。

2、根据国家有关水利水保工程建设的技术政策，结合工程的实际条件，参照相似工程的实践经验，编制详细的施工计划、施工细则和有关规定。

3、根据坝址地形、地质条件，提出施工导流方案、度汛要求和措施。

4、拟定施工总进度、场地布置和临时设施的规模和布置。

5、提出施工道路和对外交通运输方案。

6、提出需进行试验研究和补充勘测的建议。

8.4.2  施工组织与管理

施工单位确定后，应及时组建工程施工指挥部，负责工程的施工、技术、质量和设备管理，主要任务是：

1、合理安排施工中的各个环节，包括施工场地布设、施工放线和施工计划等，做到科学管理。

2、根据施工方法和筑坝材料特性，制定详细的施工程序和质量要求，并严格把握。

3、严格把握工程进度和质量情况，做好统计报表。

4、做好工程验收的准备工作，包括所有规划、设计、竣工文件和图纸以及财务决算等。

5、做好工程技术档案的管理工作。

8.4.3  施工方式与流程

坝系工程中的骨干坝、中型淤地坝工程，主要由坝体和放水工程两部分组成，小型淤地坝为单一的土坝和小型排洪渠，坝体施工均为碾压方法。碾压坝施工工艺包括施工准备、工程定线、清基削坡、基础开挖（结合槽、放水建筑物基础等），坝体碾压（铺平、整平、洒水、碾压、修坡）、放水建筑物施工工艺包括基础开挖、卧管、泄水陡坡和消力池砼现浇、涵管管床现浇和预制砼管安装。各部分工程施工工艺流程如框图8—1、8—2、8—3所示。各骨干坝、淤地坝放水工程布置和设计指标见附表十一、附表十二和附表十四。

图8—1   分部工程施工流程框图

图8—3   放水工程施工流程框图

# 9  坝系工程管理

## 9.1  坝系工程建设管理

9.1.1  项目建设管理的组织体系和机构设置

根据国家计委、财政部、水利部、建设部《关于公益性水利工程建设管理的若干意见的通知》（国发[2000]20号）精神，以及宁夏回族自治区对基本建设管理体制改革的总体要求，结合杨河坝系工程的实际，将全面实行项目法人负责制和项目监理制、积极推行骨干坝项目招标投标制。以工程质量为中心，加强合同管理，强化基础工作，健全建管机构，规范建管程序，确保杨河流域坝系建设项目的顺利实施。

该项目将在自治区主管部门的统一领导下，固原市水务局作为项目的具体主管部门，对坝系建设行使行政主管职能。原州区水利局作为项目的建设单位，履行项目法人职责，严格按照基建程序进行建设管理，完成项目建设实施任务。

原州区水利局是坝系工程项目的建设单位（坝系工程项目建设办公室)，具体负责项目的建设组织实施与管理工作。在项目可研批复后，项目办承担法人职责对项目进行现场组织实施与管理。

建设单位对项目建设的全过程负责，对项目的工程质量、工程进度和资金管理负总责，并对项目主管单位负责。

建设单位、设计单位、施工单位和监理单位均为合同关系，全面实行合同化管理。设计单位、施工单位和监理单位由建设单位通过招标或直接委托等方式选择确定，并负责签订合同。对符合招投标条件的骨干坝。杨河流域示范坝系工程项目建设组织管理体系详见图9-1。

9.1.2 质量管理

杨河流域示范坝系工程的质量将实行多级控制，在项目法人全面管理的前提下，通过设计、施工单位的质量保证、监理单位的质量控制、以及行政质量监督等手段，达到保证工程质量的目的：

1）设计、施工单位的质量保证

设计单位受项目法人委托，按合同和行业的有关技术规范进行工程设计，并就合同委托的设计任务对项目法人负责，保证设计质量。

2）施工单位首先应具备相应的资质，并具有丰富的水土保持工程施工经验，严格按照合同、工程设计文件和国家有关规范标准进行工程施工，建立健全工程质量保证体系，确保工程质量和工程按期完成。在施工的过程中接受工程建设局、现场项目办、监理单位和质量监督机构的检查和监督。淤地坝工程施工单位的选择，在条件允许的情况下，可参照治沟骨干坝建设模式，选择重点项目或对分项分部位试行招标投标。

3）监理单位的质量控制

监理单位必须具备相应的资质，依据合同和国家有关法规、技术规范、规程和质量标准，对建设工程进行监理，对工程负质量负控制责任。负责单元、分部工程的核验，参与隐蔽工程验收，向项目法人负责，并接受主管单位和质量监督部门的检查和监督。

4）质量监督

流域机构及所属质量监督站，负责坝系的质量监督工作，定期、不定期的对工程施工的质量、进度及资金使用情况进行检查或抽检，检查监督各参建单位建立健全质量管理体系。

9.1.3 财务与资金管理

原州区水利局项目办开设坝系项目专项帐户，项目中央资金的合同支付采取报帐制，各参建单位报帐申请和资金支付程序如下：

设计单位、监理单位和施工单位的合同支付按照签订的合同、工作进度及任务完成情况，由工程项目办审核后报上级财务主管部门报帐拨付。

9.2  坝系工程运行管理

杨河流域坝系作为公益性水土保持生态环境建设项目，能极大地改善当地生产生活条件和生态环境，其运行安全及效益发挥与当地群众生产生活密切相关。因此，按照“谁受益、谁管护”的原则，工程竣工验收后，统一移交当地政府负责工程的运行管理，并由其负责将工程防汛纳入当地水利部门的防汛管理体系，实行行政首长负责制，分级管理，落实责任。对此，原州区人民政府已专门发文作出了相应的承诺。

原州区水利局负责坝系工程的的行业管理与技术指导，工程所在的头营、清河、寨科、官厅乡（镇）政府作为工程管护的责任主体，制定管护制度，明确管护任务及责、权、利，并负责将各项工程的管护责任落实到所在地村民小组集体和受益人，由受益的村民小组或土地承包人具体负责工程的日常运行维护与管理。

地方政府将根据工程运行特点与效益情况，结合当地实际，按照“以坝养坝”的原则，通过淤地坝产权制度改革，采取拍卖、承包、租赁、股份合作等形式，明晰所有权，放开、搞活使用权和经营权。转让及经营收益可用于工程维护管理支出补偿，形成良性的工程运行管护机制，确保工程安全运行并长期发挥效益。

## 9.3  项目后评估

本项目的后评价时间计划安排在工程验收后的2年内进行。在此期间，坝系管理单位、监测与研究单位应定期对坝系的运行和效益发挥情况进行跟踪调查，衡量工程实际情况与预测目标之间的差距，并分析其原因，为今后的项目建设管理提供指导服务。

10    投资估算

## 10.1  工程概况

# 杨河小流域坝系建设共布设各类坝库工程34座（新建28座）。其中骨干坝15座（新建15座），中型坝6座（新建6座），小型坝13座（新建7座）。另外，根椐坝址周围水土保持生态环境建设要求，需新修水平梯田130hm2，营造水土保持灌木林130hm2，人工种草150hm2。

# 杨河小流域土质类别属Ⅱ类壤土，沟道无常流水，采用碾压方式筑坝；骨干坝平均运距较远（100m以上 ），且坝址两岸较陡，推土机无法一次推土上坝，经过对施工机械与各种施方法比较，采用人工装、机动翻斗车运土，拖拉机压实，中型淤地坝平均运距为80m，小型淤地坝平均运距为70m；经过对施工机械与型号的比较，若采用74kw推土机推土、拖拉机压实。

# 新增各类淤地坝的工程量和材料用量见表10-1。

表10-1            坝系工程量和材料用量估算表

| 编号 | 工程项目 | 数量（座） | 工程量 | 人工 | 材料用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土方 | 石方 | 混凝土 | （万工日） | 水泥 | 砂子 | 石子 | 块石 | 柴油 | 钢材 |
|  |  |  | （万m3） | （m3） | （m3） |  | （t） | （m3） | （m3） | （m3） | （t） | （t） |
| 一 | 骨干坝 | 16 | 219.07 | 3341.12 | 2382.4 | 24.33 | 1031 | 2531 | 2025 | 2693 | 952 | 110.63 |
| 二 | 中型淤地坝 | 9 | 35.65 | 376035 | 489.92 | 4.56 | 199 | 463 | 416 | 414 | 155 | 39.05 |
| 三 | 小型淤地坝 | 9 | 9.74 |  | 45 | 0.86 | 15 | 25 | 38 | 0 | 43 |  |
| 总 计 | 34 | 264.46 | 3717.47 | 2917.32 | 29.75 | 1245.00 | 3019.00 | 2479.00 | 3107.00 | 1150.00 | 149.68 |

## 10.2  编制依据

10.2.1  标准与规范性文件依据

1、水利部《水土保持工程概（估）算编制规定》水总［2003］67号；

2、水利部《水土保持工程概算定额》水总［2003］67号；

3、国家发改委、建设部《工程勘测设计收费标准》计价格［2002］10号文；

4、国家物价局、建设部《工程建设监理费有关规定》［1992］价费字479号；

5、国家计委收费管理司、财政部综合与改革司《关于水利建设工程质量监督收费标准及有关问题的复函》计司收费函［1996］2号；

6、宁价（费）发［2002］134号文关于发布《水利工程质量监督费收费标准》的通知

10.2.2  其他依据

坝系工程可行性研究阶段的各类勘查、调查和实测资料，以及各类工程的典型设计。

根据《水土保持工程概（估）算编制规定》的要求，可行性研究阶段投资估算的单价编制与概算相同，但考虑其设计深度不同，单价应乘以1.05的扩大系数。

10.2.3  价格水平年

本次坝系工程投资估算编制的价格水平年为2006年。

## 10.3  编制方法

杨河小流域坝系工程估算由工程措施费、林草措施费、封育治理措施费和独立费用四部分组成。

工程措施费以工程量乘以单价计算；林草措施费、封育治理措施费本次可研不计算；独立费用以一至三部分之和乘费率计算。

# 10.3.1  基础单价

# 1、所在地区的工资类别与人工预算单价

工程所在的固原市原州区为11类地区。

人工预算单价：按照水利部《水土保持生态建设工程概（估）算编制规定》，确定工程措施人工工资按1.9元/工时，林草措施人工工资按1.5元/工时。

2、施工用水、用电价格

施工用电以电网供电电价0.6元/kw.h计算。

施工水价为5.0元/m3。

# 3、主要材料预算价格

# 主要材料价格采用宁夏回族自治区建设工程造价管理部门公布的固原市建筑工程主要材料（2006年第三季度）市场综合价；

# 建筑三材、地方材料及汽油、柴油按下式计算：

# 材料预算价格＝市场综原价＋运杂费＋装卸费＋采管费

材料采购及保管费率工程措施按市场价和运杂费之和的2.0%计算，林草措施、封育治理措施按1.0%计算。

# 4、机械台时费价格

# 按水利部《水土保持工程概算定额》附录中的《施工机械台时费定额》计算。

# 10.3.2  工程单价

# 1、工程单价的构成及计算方法

建筑工程单价由直接费、间接费、计划利润和税金等组成。其中直接费由基本直接费和其他直接费组成，其费率分别为：

其他直接费：按基本直接费的4%计算；间接费：按直接费的7%计算；计划利润：按直接费与间接费之和的4%计算； 税金：按直接费、间接费企业利润之和的3.22%计算。见表10-2。

表10-2              工程单价取费标准

| 编号 | 费用名称 | 工程类别 | 计算基础 | 费率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 其他直接费 | 淤地坝工程 | 基本直接费 | 3．5 |
|  |  | 梯田工程 |  | 2.0 |
|  |  | 林草措施 |  | 1.5 |
|  |  | 封育治理 |  | 1.0 |
| 二 | 间接费 | 淤地坝工程 | 直接费 | 7 |
|  |  | 梯田、谷坊、水窖 |  | 5 |
|  |  | 林草措施 |  | 5 |
|  |  | 封育治理措施 |  | 4 |
| 三 | 企业利润 | 工程措施 | 直接费与间接费之和 | 3 |
|  |  | 林草措施 |  | 2 |
|  |  | 封育治理措施 |  | 1.5 |
| 四 | 税金 |  | 直接费、间接费、利润之和 | 3.22% |

# 2、独立费用的组成及计算方法。

# 独立费用由建设管理费、工程建设监理费、科研勘测设计费、征地及淹没补偿费、水土流失监测费和工程质量监督费等组成。按规定的标准上限取费，费率分别为：

# 1）建设管理费由项目经常费和技术支持培训费组成，分别按第一部分至第三部分之和的1.6%和0.8%计算，合计按2.4%计算；

# 2）工程建设监理费，按第一部分至第三部分之和的2.5%计算；

# 3）科研勘测设计费由勘测费和设计费组成，参照国家计委、建设部计价格［2002］10号文《工程勘测设计收费标准》；

# 4）征地及淹没补偿费，杨河流域坝系不涉及征地及淹没损失，故不计此项费用。

# 5）水土流失监测费，按第一部分至第三部分之和的0.6%计算；

# 6）工程质量监督费，按第一部分至第三部分之和的0.10%计算。

# 独立费用的取费标准见表10-3。

表10-3               独立费用取费标准

| 编号 | 费用名称 | 计算基础或依据 | 费率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建设管理费 |  |  |
| 1 | 项目经常费 | 一至三部分之和 | 1.6 |
| 2 | 技术支持培训费 | 一至三部分之和 | 0.8 |
| 二 | 工程建设监理费 | 一至三部分之和 | 2.5 |
| 三 | 科研勘测设计费 |  |  |
| 1 | 勘测费 | 国家计委、建设部（2002）10号文 |  |
| 2 | 设计费 | 国家计委、建设部（2002）10号文 |  |
| 四 | 征地及淹没补偿费 | 本次可研不计算 |  |
| 五 | 水土流失监测费 | 一至三部分之和 | 0.6 |
| 六 | 工程质量监督费 | 一至三部分之和 | 0.10 |

# 3、预备费的组成及计算方法

预备费只计算基本预备费，费率为6%。

## 10.4  工程总投资

10.4.1  总投资

杨河小流域坝系建设期工程总投资为2999.74万元，杨河小流域建设期工程总投资为2999.74万元，其中工程措施费2583.06万元，林草措施费28.00万元，万元，独立费用218.88万元，预备费169.80万元。详见表10-4。

表10-4         坝系工程投资估算表            单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 林草工程费 | 设备费 | 独立费用 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 栽植费 | 苗木种子费 |  |  |  |
| 第一部分 工程措施 | 2583.06 |  |  | 0.00 |  | 2583.06 |
| 一 | 梯田工程 | 69.76 |  |  |  |  | 69.76 |
| 1 | ＜5° | 44.07 |  |  |  |  | 44.07 |
| 2 | 5°-10° | 25.69 |  |  |  |  | 25.69 |
| 二 | 沟道工程 | 2513.30 |  |  |  |  | 2513.30 |
| 1 | 骨干坝 | 2219.14 |  |  |  |  | 2219.14 |
| 2 | 中型淤地坝 | 223.62 |  |  |  |  | 223.62 |
| 3 | 小型淤地坝 | 70.55 |  |  |  |  | 70.55 |
| 第二部分 林草措施 | 4.57 | 11.92 | 11.51 |  |  | 28.00 |
| 一 | 水土保持造林工程 | 4.57 | 10.28 | 4.69 |  |  | 19.55 |
| 1 | 灌木林 | 4.57 | 10.28 | 4.69 |  |  | 19.55 |
| 二 | 种草工程 |  | 1.64 | 6.82 |  |  | 8.46 |
| 第三部分 封禁治理 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 第一至三部分合计 | 2587.63 | 11.92 | 11.51 | 0.00 |  | 2611.06 |
| 第四部分 独立费用 |  |  |  |  | 218.88 | 218.88 |
| 1 | 建设管理费 |  |  |  |  | 62.67 | 62.67 |
| 2 | 工程建设监理费 |  |  |  |  | 65.28 | 65.28 |
| 3 | 勘测设计费 |  |  |  |  | 72.66 | 72.66 |
| 4 | 征地及淹没补偿费 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 5 | 水土流失监测费 |  |  |  |  | 15.67 | 15.67 |
| 4 | 工程质量监督检测费 |  |  |  |  | 2.61 | 2.61 |
| 一至四部分合计 | 2587.63 | 11.92 | 11.51 | 0.00 | 218.88 | 2829.94 |
|  | 基本预备费 | 155.26 | 0.72 | 0.69 | 0.00 | 13.13 | 169.80 |
|  | 静态总投资 | 2742.89 | 12.64 | 12.20 | 0.00 | 232.01 | 2999.74 |
|  | 价差预备费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程总投资 | 2742.89 | 12.64 | 12.20 | 0.00 | 232.01 | 2999.74 |

10.4.2  各类工程投资分析

工程总投资2999.74万元，其中骨干坝投资2549.47万元，占总投资的84.99%；中型淤地坝投资256.91万元，占总投资的8.56%；小型淤地坝投资81.05万元，占总投资的2.70%；坡面治理措施投资112.31万元。单坝平均投资：骨干坝169.96万元，按中央投资占65%筹措；中型淤地坝42.82万元，按中央投资占50%筹措；小型淤地坝11.58万元，按中央投资30%的比例筹资；坡面治理措施27.39万元/ km2。其中水平梯田措施按中央投资60%的比例筹资，水土保持灌木林、种草按中央投资50%的比例筹资。详见表10-5。

表10-5     杨河小流域各项治理措施的投资表     单位：万元

| 项目 | 坡面治理措施 | 新建骨干坝 | 新建中型坝 | 新建小型坝 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总投资 | 112.31 | 2549.47 | 256.91 | 81.05 | 2999.74 |
| 工程措施费 | 69.76 | 2219.14 | 223.62 | 70.55 | 2583.07 |
| 林草措施费 | 28.00 |  |  |  | 28.00 |
| 独立费 | 8.20 | 186.02 | 18.75 | 5.91 | 218.88 |
| 预备费 | 6.36 | 144.31 | 14.54 | 4.59 | 169.80 |

## 10.5  资金筹措

10.5.1资金筹措比例的确定

根据当地的实际情况和国家投资政策，本坝系工程资金筹措比例如下：

1、坡面治理措施中水平梯田中央投资60%，地方群众自筹40%；林草措施中央投资50%，地方群众自筹50%。

2、治沟骨干工程由中央投资65%，地方群众自筹35%；

3、中型淤地坝由中央投资50%，地方群众自筹50%；

4、小型淤地坝的投资由中央投资30%，地方群众承担70%。

10.5.2  资金筹措方案

杨河小流域坝系工程建设总投资2999.74万元，其中中央投资2019.94万元，占67.3%；地方配套979.79万元，占32.70%。详见表10-6。

表10-6          杨河坝系工程建设资金筹措表

| 序号 | 工程或费用名称 | 合计 | 资金筹措方案 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 中央 | 地方 |
|  |  |  | 资金(万元) | 比例(%) | 资金(万元) | 比例(%) |
| 第一部分 工程措施 | 2583.06 | 1617.27 |  | 965.79 |  |
| 一 | 梯田工程 | 69.76 | 41.86 |  | 27.90 |  |
| 1 | ＜5° | 44.07 | 26.44 | 60 | 17.63 | 40 |
| 2 | 5°-10° | 25.69 | 15.41 | 60 | 10.27 | 40 |
| 二 | 沟道工程 | 2513.30 | 1575.41 |  | 937.89 |  |
| 1 | 骨干坝 | 2219.14 | 1442.44 | 65 | 776.70 | 35.00 |
| 2 | 中型淤地坝 | 223.62 | 111.81 | 50 | 111.81 | 50.00 |
| 3 | 小型淤地坝 | 70.55 | 21.16 | 30 | 49.38 | 70.00 |
| 第二部分 林草措施 | 28.00 | 14.00 |  | 14.00 |  |
| 一 | 水土保持造林工程 | 19.55 | 9.77 |  | 9.77 |  |
| 1 | 灌木林 | 19.55 | 9.77 | 50 | 9.77 | 50 |
| 二 | 种草工程 | 8.46 | 4.23 | 50 | 4.23 | 50 |
| 第三部分 封禁治理 | 0.00 |  |  |  |  |
| 第一至三部分合计 | 2611.06 | 1631.27 |  | 979.79 |  |
| 第四部分 独立费用 | 218.88 | 218.88 |  |  |  |
| 1 | 建设管理费 | 62.67 | 62.67 | 100 |  |  |
| 2 | 工程建设监理费 | 65.28 | 65.28 | 100 |  |  |
| 3 | 勘测设计费 | 72.66 | 72.66 | 100 |  |  |
| 4 | 征地及淹没补偿费 | 0.00 | 0.00 | 100 |  |  |
| 5 | 水土流失监测费 | 15.67 | 15.67 | 100 |  |  |
| 4 | 工程质量监督检测费 | 2.61 | 2.61 | 100 |  |  |
| 一至四部分合计 | 2829.94 | 1850.15 |  | 979.79 |  |
|  | 基本预备费 | 169.80 | 169.80 | 100 |  |  |
|  | 静态总投资 | 2999.74 | 2019.94 |  | 979.79 |  |
|  | 价差预备费 | 0.00 |  |  |  |  |
|  | 工程总投资 | 2999.74 | 2019.94 |  | 979.79 |  |

## 10.6  分年度投资

根据坝系工程进度安排，建设期2008～2010年，分年度投资，见表10-7。

表10-7     杨河坝系工程分年度投资表         单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 合计 | 分年投资 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| 第一部分 工程措施 | 2583.06 | 895.53 | 954.11 | 733.42 |
| 一 | 梯田工程 | 69.76 | 23.72 | 23.02 | 23.02 |
| 1 | ＜5° | 44.07 | 14.98 | 14.54 | 14.54 |
| 2 | 5°-10° | 25.69 | 8.73 | 8.48 | 8.48 |
| 二 | 沟道工程 | 2513.30 | 871.81 | 931.09 | 710.40 |
| 1 | 骨干坝 | 2219.14 | 773.84 | 816.51 | 628.79 |
| 2 | 中型淤地坝 | 223.62 | 74.46 | 91.06 | 58.10 |
| 3 | 小型淤地坝 | 70.55 | 23.52 | 23.52 | 23.52 |
| 第二部分 林草措施 | 28.00 | 9.33 | 9.33 | 9.33 |
| 一 | 水土保持造林工程 | 19.55 | 6.52 | 6.52 | 6.52 |
| 1 | 灌木林 | 19.55 | 6.52 | 6.52 | 6.52 |
| 二 | 种草工程 | 8.46 | 2.82 | 2.82 | 2.82 |
| 第三部分 封禁治理 | 0.00 |  |  |  |
| 第一至三部分合计 | 2611.06 | 904.86 | 963.44 | 742.76 |
| 第四部分 独立费用 | 218.88 | 121.40 | 48.74 | 48.74 |
| 1 | 建设管理费 | 62.67 | 20.89 | 20.89 | 20.89 |
| 2 | 工程建设监理费 | 65.28 | 21.76 | 21.76 | 21.76 |
| 3 | 勘测设计费 | 72.66 | 72.66 |  |  |
| 4 | 征地及淹没补偿费 | 0.00 |  |  |  |
| 5 | 水土流失监测费 | 15.67 | 5.22 | 5.22 | 5.22 |
| 4 | 工程质量监督检测费 | 2.61 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
| 一至四部分合计 | 2829.94 | 1026.26 | 1012.18 | 791.50 |
|  | 基本预备费 | 169.80 | 56.60 | 56.60 | 56.60 |
|  | 静态总投资 | 2999.74 | 1082.86 | 1068.78 | 848.10 |
|  | 价差预备费 | 0.00 |  |  |  |
|  | 工程总投资 | 2999.74 | 1082.86 | 1068.78 | 848.10 |

11  效益分析与经济评价

## 11.1  效益分析

11.1.1基础效益

杨河小流域坝系工程新建的15座骨干坝、6座中型坝和7座小型坝所产生的基础效益为：

1、保水效益  坝系工程设计运行期的年平均蓄水能力为168.29万m3。对改善流域地表径流状况，增加土壤含水量，提高水资源的利用率具有十分重要的作用。

2、保土效益  经计算，在设计年限内，项目建设工程共减沙662.02万m3，减少入黄泥沙，有效地控制水土流失。

11.1.2  经济效益

1、分析的范围和方法

经济效益包括直接经济效益和间接经济效益两类。直接经济效益主要有种植效益、灌溉效益、防洪保收效益、人畜饮水效益；间接经济效益主要指坝库工程拦泥保土产生的经济效益。效益分析只计算新增工程而新增加的效益，原有工程和其他措施虽然随着时间推延和技术进步，也会进一步发挥效益，但因未投入建设资金，因此不计算其效益；分析分别采用静态和动态两种方法进行计算。

1）主要参数与经济效益计算

通过对坝系建设各项产出物定额及单价的实地调查与分析，确定各项措施投入产出定额及单价，按照产出物的数量计算其经济效益。

2）直接经济效益

（1）坡面措施增产效益

梯田从建成后第二年算起，增产量按1500kg/ hm2计算、粮食单价按1.6元/kg计算。30年累计效益873.60万元。

灌木林从建成第三年算起,年生产柴薪按2700kg/ hm2计算, 柴薪单价按0.20元/kg计算。30年累计效益189.54万元。

人工种草从建成第二年算起,年生产饲料草按4200kg/ hm2计算, 柴薪单价按0.20元/kg计算。30年累计效益352.80万元。

（2）坝地种植效益

工程淤积年限期满后，坝地开始产生种植效益，共可淤地97.88hm2。坝地单产按4500kg/ hm2计算、粮食单价按1.6元/kg计算，坝地利用率按80%计算。30年累计效益669.00万元。

（2）灌溉效益

杨河流域骨干坝在前期工作运行时，是以水库的形式运用，在建成第二年就可以蓄水，加之流域是一个干旱、缺水的地区，所以流域内坝库蓄水可灌溉两岸及下游川台地，提高作物产量。灌溉效益按工程可灌溉面积的75%计算。灌溉后粮食增产量按2250kg/ hm2计,粮食单价按1.60元/kg计。经计算，项目30年计算期内累计灌溉增产效益为9878.40万元。

2、间接经济效益

坝系拦泥减沙的间接经济效益，根据上游减少的下泄泥沙量替代下游因此而节省的清淤及加堤费用的方法计算。因流域内流失泥沙的25%进入下游河道，下游清淤费为15元/t，故按每拦蓄1t泥沙确定折价3.75元人民币的标准计算。拦泥效益从工程建成后开始计算。

经计算，项目30年计算期内累计拦泥效益为2674.35万元。

3、经济效益总计

30年计算期项目累计产生经济效益14637.69万元。

11.1.3 生态效益

1、保水减沙效益

1）减沙效益

到2010年坝系工程建设完成后，各类工程将充分发挥拦蓄泥沙的作用，将使小流域年均可减少下游河道淤积及入黄泥沙50.34万t。

2）保水效益

到2010年以后，各项新增治理措施的年保水量将达到168.29万m3。

2、其他作用

1）以小流域为单元的治理措施的科学配置，控制了沟头前进和沟岸扩张，有效保护了耕地资源。以骨干坝为主的沟道坝系工程建设，使项目区的水沙资源得到充分合理利用。

# 2）全面提高小流域水资源利用率。坝系工程的建设，在设计运行期内平均年蓄水能力可达168.29万m3。对调节地表径流、特别是汛期洪水，提高水资源的利用率，促进流域经济社会的可持续发挥重要的作用。

11.1.4 社会效益

1、促进土地利用结构和产业结构的调整

坝系建设完成以后，发展了灌溉面积，增加了坝地面积，提高了土地的产出率，促进了陡坡退耕还林还草，劳动生产率将得到显著提高，改广种薄收为少种高产多收，促进了土地利用结构和农业结构的合理调整，使农业产业向集约化的经营方向发展。

2、人畜饮水困难将得到缓解

坝系建设完成以后，有效利用地表水资源，可以彻底解决当地1.45万人口、6200头大家畜和15500只羊的饮水困难问题。

3、改善地方交通设施条件，促进社会进步

坝系工程建成后，通过以坝代路将改善地方交通设施条件。项目实施为项目区的农民带来可观经济效益的同时，改善群众居住、生活、卫生、文化、教育等条件。

## 11.2  经济评价

11.2.1  依据和方法

1、依据

《水利建设项目经济评价规则》SL72－1994；

《水土保持综合治理效益计算方法》GB/T15774－1995。

2、方法

在对项目建设直接经济效益和间接经济效益综合分析的基础上，参照水利水电工程经济评价的方法，用社会折现率对项目建设、运行的费用及效益进行调整，分析计算项目建设的经济内部收益率、经济净现值、效益费用比。对项目建设的国民经济合理性进行评价。

11.2.2  主要指标

效益分析基准年为2006年，项目建设期5年（2008～2010年），经济计算期为30年（2008～2037年），社会折现率取7%。

11.2.3  项目运行费的计算方法及成果

坝系中各类工程的年运行费，骨干坝取2000元/坝，中型坝取1000元/坝，小型坝取150元/坝，梯田取600元/hm2，水浇地取1000元/hm2，灌木林地取150元/hm2，人工草取80元/hm2，均从建成第二年开始计算，累计2369.34万元。

11.2.4  分析成果

1、静态

项目建设的总经济效益为14637.69万元，总费用为5367.08万元，效益费用比为2.73。

2、动态

总效益为5821.99万元，总费用为3787.41万元，投资回收期为13年，经济净现值（is=7%）为2038.40万元，内部收益率为11.28%，效益费用比为1.54。

11.2.5  敏感性分析

按照《水利建设项目经济评价规范》的要求，对项目进行了不确定因素影响分析。由于项目自身的特点，决定了对于建设中可能出现的各种自然灾害、原材料和劳力价格波动、工期延长等因素都会对项目建设产生较大影响，因此分四种情况对项目进行敏感性分析。分别为：1）效益减少10%；2）投资增加10%；3）效益推迟2年；4）投资增加10%且效益推迟2年。敏感性分析结果见表11-1。

表11-1               敏感性分析结果表

| 项目 | Irr（%） | I=7%，NPV（万元） |
| --- | --- | --- |
| 正常情况 | 11.28 | 2038.40 |
| 效益减少10% | 8.06 | 1456.20 |
| 投资增加10% | 9.35 | 1756.15 |
| 效益推迟2年 | 10.06 | 1877.79 |
| 投资增加10%且效益推迟2年 | 8.87 | 1595.55 |

从敏感性分析结果看出，坝系工程建设的总体抗风险能力是基本可行的。即是在效益减少10%和投资增加10%且效益推迟2年这两种不利情况出现的情况下，经济评价指标仍表明工程效益显著，抗风险能力可行。

11.2.6  国民经济合理性评价结论

从经济评价的各项指标可见，项目建设的经济效益较好，经济内部收益率大于社会折现率（7%），经济净现值大于零，效益费用比大于1。同时项目建设具有较为明显的社会生态效益。所以，项目建设在经济上是合理可行的。

12  结论与建议

## 12.1  结论

杨河流域坝系建设实施后，年拦沙量可达44.08万t，占流域多年平均来沙量的78.60%，建设总库容1576.77万m3，平均每平方公里19.68万m3，可防御200年一遇的洪水，并使沟道内的长流水得到充分利用。15座骨干坝在前期可蓄水发展灌溉700 hm2，坝系全面发挥效益时可淤成坝地97.88hm2，对减轻水土流失、减少入黄 泥沙、发展农业经济、改善生态环境（增加环境人口容量），促进退耕还林的深入开展具有重要的作用。

12.1.1  技术可行

坝系工程建设的指导思想和总体布局，遵循自然规律和经济规律，体现了项目区的自然特点和当地的经济发展要求，充分发挥了项目区的自然资源优势，把坝系工程建设与流域经济发展紧密接合起来，建设方向明确，工程布局合理。坝系工程的各项技术经济指标表明，项目在技术上是可行的。

12.1.2  经济合理

项目在经济效益分析中充分考虑了现状、实施后达到的水平等多方面的因素，确定了合理的计算参数，保证了分析的合理性和分析结果的准确性。经计算分析得出：项目内部收益率11.28%，净现值为2038.40万元，证明项目投资在经济上是合理的。

12.1.3  符合生态环境建设需要

通过打坝淤地，合理布设坡面治理工程等措施，将有效增加项目区的林草覆盖率，改善局部地区贴地层小气候及土壤物理化学性质，增加降水的拦蓄量和入渗量，减小洪水，增加常流水，全面提高项目区水资源的利用率，使得项目区动植物种类与数量明显增加，生态环境趋向良性循环，干旱、洪水、风沙等自然灾害减轻。

12.1.4  符合社会发展要求

此次坝系工程的实施不仅使小流域水土资源得到充分利用，而且改善了当地群众的生产生活环境，为农村经济发展、农业产业结构调整和农民全面建设小康社会奠定了良好的基础，对实现以人为本、人与自然和谐相处和社会经济的可持续发展将产生深远的影响。

12.1.5  结论

综上所述，经过流域自然条件、社会经济现状及坝系工程建设的布局、投资估算和效益计算等方面的分析论证，结果表明：该坝系立项依据充分，指导思想明确，目标切合实际，措施布局合理；建设内容符合项目区自然条件和经济发展要求；项目技术设计充分体现和应用了现有科技成果及成功经验，技术上是可行的。只要项目区严格按规划实施，坚持“高起点、高质量、高效率”，并通过加强组织管理，实行优惠政策，调动群众治理开发的积极性，项目建设的预期目标是能够实现的。

## 12.2  建议

杨河流域主沟道和大部分支沟均有长流水，坝地淤成后可能因下湿盐碱而影响坝地的种植，应根据流域坝地种植情况和当地的经验，尽早制定防治坝地盐碱化的措施，同时考虑到坝系建成后流域内人均坝地的面积将得到很大提高，在保证粮食生产的前提下，对主沟道中下游的骨干坝应以发展灌溉和养殖业为主，提高其经济效益。

坝系建成后，还应及时配套相应的提灌设施和渠道，整修灌区土地，以充分利用水资源，同时加强对农民种植大棚菜和果树的技术培训，保证灌溉效益的提高。

坝系建成后，考虑到流域支毛沟沟道比降大、两岸坡度陡，应进一步加强坡面治理，削减坡面径流，达到合理利用水土资源，保证坝系安全的目的。

坝系建成后，在运用期间，要加强坝系的管理，做好工程的维修和管护，发现障碍物和工程损坏现象要及时清除和修复，出现险情及时抢救，防止水毁。

黄河水土保持生态工程

宁夏回族自治区固原市原州区杨河小流域坝系工程

可行性研究报告

宁夏固原市水利勘测设计院

二00六年十月

# Text boxes

不合格

合格

不合格

初步验收

坝体验收

取土场整理

坝体消坡、外观尺寸

坝体填方质量认可

干容重、几何尺寸、抽检、填写《质量验收单》

填报《质量验收通知单》

碾压程序检查

干容重测试

推土机或压路机碾压

含水量检测

翻松晾晒或洒水

推土机填压推平

铺土厚度检查

取土场爆破松土

安全措施检查

开挖结合槽

图9-1    杨河流域坝系工程建设组织管理体系框图

开挖尺寸抽检

清基削坡

处理检查

施工准备

施工单位

开工审批

监理单位

设计单位

固原市水务局

宁夏自治区水利厅水保局

合格

陡坡施工

开挖结合槽

涵管施工

明渠施工

卧管施工

基础开挖

坝体碾压

清基削坡

工程定线

施工准备

原州区水利局

（项目建设单位）

合格

图8—2  碾压坝施工流程图

合格

施工准备

地基土石方开挖

基底坝高、承载力检验

第一层砌体的处理与排放

砌体的分层砌筑

砌体养护

砌体表面勾缝

质量自检

填报《质量检查报告单》

竣工验收

堆弃方检查

检查并审查变更设计

砌块形状、砂浆配合比检查

石方定模支撑检查涵洞隐蔽验收

检查签证、填写

《质量验收认可书》

特殊情况处理或申请变更设计

不合格