年产15000吨硫酸铝生产线的可行性研究报告

- 办厂概况：

  - 项目名称：硫酸铝生产

  - 项目主管单位：**县下镇镇政府

  - 项目主办单位：**下镇焦宝矿

  - 项目负责人：

  - 企业负责人：

  - 可行性研究工作负责人：

  - 办厂条件：

1、原材料条件：根据赣东北地质大队多次钻探查明，我镇铝土石总储量约200万吨，铝土石含AI203≥36%，Ｆe2O3≤1.5%，符合硫酸铝生产要求，是生产硫酸铝的主要原料，就地取材，其经济价值十分可观。

２、厂址条件：经选择，定于在下镇镇工业小区内，本厂厂前有小河，离浙赣线下镇火车站不到一公里，公路厂门通过，是一个背山面水，避风向阳，水源充足，交通便利的地方。

二、产品用途及市场行情：

（一）用途：用于水的净化剂、染色媒染剂、造纸糊剂、鞣革剂、泡沫式消防药剂、石油脱臭除色剂、医药收敛剂、木材防腐剂等。

（二）行情：根据江西省有关部门统计，目前硫酸铝产量全省约３万吨／年，用量５万吨／年，尚需从外地进货约２万吨，且造纸、医药等行业需用硫酸铝量还在不断增加，市场行情看好，前景广阔。

二、综合生产计划：

（一）生产技术：聘请浙江省江山市硫酸铝厂原生产副厂长（已退休）为技术人员，培训本厂技术骨干１５人

（二）生产计划：

１、质量标准：执行中华人民共和国石油化学工业部１９７５年５月１日颁布的《ＨＧＴ－３２－７７》标准。

２、物料供应：

铝土　　当地自采１０５００吨／年

硫酸    省计委计划供应    吨/年，本厂自购8250吨/年

电力    玉山县水电公司计划供应，装机容量80KM

3、产品产量：年产硫酸铝15000吨

（三）工艺流程：

原材料（生铝土）	破碎 	球磨		反应	沉降	浓缩

清液	块状结晶		粒状结晶（成品）

四、资金概况和资金来源：

- 资金概算

1、设备投资：

原料破碎机2台2万元         预热锅2台5万元

雷蒙磨2台50万元            空压机2台20万元

反应锅4台50万元            搅拌机4台13万元

6吨锅炉1台37万元          成品粉碎机2台10万元

浓缩锅4个20万元            贮酸罐2只80万元

排管16排15万元              酸桶2个2万元

离子交换器1台6万元          废水计量桶1个1万元

地磅1台5万元                抽水泵4个3万元

硫酸罐车（带拖斗）2辆36万元

花岗岩沉降池20个20万元

化验设备1套22万元           水塔1座8.5万元

花岗岩结晶池150平方米15万元

护浆池20个16万元            清液泵3个2万元

清液池4个13万元             沉降泵3个2万元

供电设备1套30万元           硫酸泵3个2.5万元

废水泵3个2万元

合计：458万元

2、投资生产场地总面积5000方米，其中厂房3000方米，土建投资300万元。

3、流动资金投资142万元。

全部投资合计900万元

- 资金来源：

自筹资金300万元（包括房屋、土地、地磅等）银行贷款解决600万元。合计900万元

五、经济效益分析：

- 产品销售价格850万/吨

- 产品单位成本

硫酸0.40T×700元/T=285元，增值税43元

铝土0.70 T×30元/T=21元，资源税2元

烟煤0.30 T×350元/T=105元，不可预计费用9元

电费70度×1.00元 =70元，管理费用30元

修理费20元，销售费用9元

工资 45元，利息10元

折旧40元，包装28元

聚丙稀酰胺4元

计721元

- 经济效益

收入850元/T—支出721元/T=利129元/T

利润率15.18%，年产值1275万元，年利润193.55万元

（四）投资回收年限：税、利、旧合计322万元/年两年可以收回全部投资。

六、环境污染的防治：

硫酸铝本身就是水的净化剂，对环境污染，只是在使用硫酸时必须严格操作规程，以防事故。

七、实施工期：

在不受资金影响情况下，土建和设备采购可同步进行约半年，机械安装调试30天，实施工期7个月正常生产。