物流行业通讯解决方案

数字集群网络简介

iDEN系统是MOTOROLA公司研制、生产的数字集群移动通信系统，是目前世界上唯一的共用集群移动通信系统。iDEN将调度通信和蜂窝通信集成在同一套系统中，为用户提供蜂窝无线电话、调度通信、无线寻呼台及无线数传功能等四类通信业务。

美国MOTOROLA公司生产的800M数字集群移动通信系统，在它的产品国际化后改称IDEN。这个系统是利用先进的M—16QAM、TDMA、VSELP及越区等跟踪技术，能在25kHz的信道内容纳6个话音通道，在现有的800M模拟集群信道上扩容6倍，再加之频率复用技术和蜂窝组网技术，从而使得有限频点的集群通信网具有大容量、大覆盖区、高保密和高通话清晰度的优点。

目前中卫国脉在上海地区建有数字集群基站70个，系统网络信号覆盖上海市区、郊区县城、卫星城镇、居民小区、工业区和港区等人口密集区域和所有的交通干线，以及主要高速道路。同时为适应长三角经济一体化，目前已开通苏州、昆山等地。用户遍及政府机关、市政管理、城市建设、公用事业、物流、建筑、制造业、金融、保安、会展、物业等15个行业门类，并为历年来上海各大型活动、会议提供服务，如：APEC会议、世界F1汽车锦标赛、五国元首访问上海、克林顿访沪、全球500强会议、国际邮联会议、东亚运动会、八运会、农运会、各届艺术节、国际电影节等。

### 调度服务

调度服务完全包括模拟集群的所有功能，是数字集群区别于其他移动通信网络最具特色的服务。

-         组呼：又称一对多呼叫可以让主叫方和选定通话组内的所有成员同时进行通话，保证信息和指令在同一时间到达组内所有成员（用户可根据工作需要，自由选择编组方式）。

-         私线呼叫：主叫方可通过拨打被叫方IDEN手机ID号码，来完成一对一的通信，最快捷的与对方建立及时保密的通话。呼叫提示（Call Alert）当被叫客户无应答时，主叫方可以发送提示音来呼叫提醒，每隔一段时间对被叫方进行呼叫提示。

### 电话互联功能

用户可通过拨打电话号码，与固定电话、GSM、CDMA等移动电话网互联互通。

企业分机

IP长途电话

### 短信服务

用于传递字符、数字信息，具有和GSM\GPRS\CDMA短消息的所有功能

### 数据业务

数据业务包括电路数据和分组数据两种方式，能够提供数据传输速率9.6kbps的电路数据传输，采用固定IP地址，提供最大22kbps的分组数据传输。

-         网页浏览、收发电子邮件

-         远端数据查询、遥测遥控

-         分布式JAVA应用

-         可根据客户需求专门设计

## 统一编组管理

为了利于发挥IDEN网络一呼百应，统一联动的调度管理特性，尤其是遇到紧急或者突发应急事务时，无法协调管理。针对这种现状，国脉将对上海市邮政所有在网终端提供统一编组管理。统一编组管理可为上海邮政提供以下三个特性：

- 1、统一的大组管理

国脉可将上海邮政所有的在网终端作为一个集团用户统一编制到一个大组（即一个大的FLEET）中，通过私密和组呼方式对其实行统一管理。

- 2、分级管理控制

以电力为例：上海市电力公司共分6大单位。为了保证整个电力系统的统一管理外，各单位能对本单位的终端进行管理，国脉为这6大单位预留20个小组。也即1号单位1－20小组，2号单位21－40小组，以次类推，6号单位101－120小组。这样在日常管理中，每单位可对自身小组内进行调度管理。

3、优先级用户的设定

国脉为上海市邮政提供不同级别的优先级用户设定。如遇紧急情况，具备最高优先级的用户（如应急小组），可以终止该组内正在进行的通话，并迅速获得该组内的通话权，向该组内成员发布紧急讯息。

物流行业数字集群项目

iDEN系统物流行业典型应用案例

目前国脉的iDEN系统在物流行业中已经得到了广泛应用，目前物流行业中已经拥有3000多台iDEN手持和车载终端，如锦海捷亚、中外运敦豪、大田、TNT、葛氏、翔鹰等国内外知名物流企业都已经成为我们的忠实客户。

如中外运敦豪，iDEN作为他们业务人员的主要通信工具，在其整个业务流程中起到了举足轻重的作用。在业务授理、工单派发、业务人员联系、车辆调度、人员管理、信息反馈等各个环节中，iDEN作为更快捷、更清淅、更低成本的通信方式，已经紧密地渗透到其管理和业务人员的日常工作习惯中了。当接到一单业务时，调度人员可以通过组呼确定最近的空闲业务人员，再通过私线方式告知该业务人员客户和货物的详细信息，当用户在完成该单业务时可以在任何时间通过私线或是电话互联功能与调度中心或是客户进行通话联系，当完成该单货物之后又可以及时通知调度中心该单业务的完成情况并进入业务等待状态，等候下一次工单的派发。由此可以，iDEN在他们的业务开展过程中，大大地节约了公司的运营成本，提高资源和人员的效率、大大地提高了服务质量、缩短了货物运送周期、提升了企业形象从而在各方面都增强了企业的核心竞争力。

我们走访大量物流行业客户，倾听客户对于调度流程的设想，关注客户对于无线调度的需求，提出了对于物流行业无线调度整梯解决方案。
1、现场指挥提供语音式通信。物流企业将根据需要进行编组，在每个小组内部的人员可以进行相互交流。语音调度通信是最直接、最有效的通信方式。
2、在每辆货运汽车上加装全球定位系统（GPS），在调度中心的指挥系统加装电子地图系统（GIS），这样，使调度中心人员可以随时了解每辆货运车辆的精确位置和运行状态，掌握最有效的信息。
3、加装以电子单据为代表的数据交换系统。电子单据将包含客户单位名称、货物信息、货运汽车信息、出发时间、地点等信息。此电子单据将通过IDEN数字集群数据通道从公司运调中心发送到货运车辆、仓库管理人员和现场指挥人员等处，使与整个货运流程相关的人员在第一时间都能共享各类信息。在车辆到达仓库并完成货物安装后，现场指挥人员对电子单据进行确认，并可以通过数字集群数字通道把确认信息反传回公司运调中心，完成整个货运流程。此类物流行业的无线调度整体解决方案实施后，可以满足以下工作要求：
对公司运调中心人员而言，
1、 可以随时了解每辆货运车辆的运输内容，并能根据货物情况进行最优配置；
2、 根据GPS信息，随时了解每辆货运车辆的位置情况，并可以通过集群语音调度功能进行指挥；
3、 在收到现场人员确认的回复单据后，可及时通知客户提货，提高整个物流运转的效率。
对现场管理人员而言，他们可以在收到电子单据之后，根据每辆货运车的到达时间来安排仓库的货物进出，提高整个库存货物的周转速度。

电力事业数字集群项目

上海市区供电公司组网方案及其应用简介：

为充分保证上海市市区供电公司分布在各地区的电力信息的统一、快速地采集汇报，又能在其日常的管理工作中发挥起各级组织有序、灵活的逐级管理，同时在发生紧急事件中充分体现出迅速的下情上传、有效的上令下达的统一指挥调度的需求．

联通国脉根据上海市市区供电公司提出的需求，就其当前电力监控、日常管理、与各级相关部门的协调通信，以及今后系统的扩容等问题，推荐一套在国脉800M数字集群共网系统上组建的虚拟专网的组网方案。

上海市市区供电有限公司虚拟专网的目前需求：

上海市市区供电公司（总部）

沪北供电分公司

沪西供电分公司

沪南供电分公司

沪东供电分公司

宝山供电分公司

电缆供电分公司

国脉推荐的组网方案：

专用的大组（FLEET）

联通国脉为上海市市区供电公司专网分配1个独立、专用的大组号（FLEET），只有上海市市区供电公司的各级组织机构才有权加入到该大组中使用相关的组呼和各成员之间的单呼，以充分保障其专网的通话专用性和保密性

每台终端拥有各自在FLEET下独立的单机号

FLEET下的单机数量可以根据业务的发展随时扩容，如有必要可由目前的近百台扩充至上千、甚至上万；

单机号也是用以进行单呼时使用的被叫呼号，简短的呼号，使单呼实现起来更加快捷

47个业务通话组

47个业务通话组：平时47个小组可在我司为其分配的独立的小组中进行日常的事务处理．各成员终端也可根据业务需要，加入例如总公司或宝山供电分公司等其他相应小组作为附加小组，在有业务需要时，或在领导的通知下，调节到该组内参加该组的组呼

通话组：可以根据今后业务的发展随时进行扩充，通话组的扩充至需空中编码，用户终端只需在编码完成后开关机一次即可。

各项工能应用：

日常工作流程：

组呼

在日常电力监控期间，各终端必须保持长开，同时守候在各自的主用通话组中

组呼工作时，为一人说话，所有组内成员监听，发话人的单机号同时显示在所有组内成员的终端显示屏上；

单呼：

- a)    某终端若有必要与大组中的某一人员联系，输入该人员的单机号，按PTT发话，即实现了一次单呼；

- b)    单呼发话人的单机号显示在对方的终端显示屏上；若对方关机或不在服务区，发话人的显示屏上会显示：“USER NOT AVAILABLE”

例如：

市区总公司或以后其他授权部门有工作向其他分公司部署：

-      双方确定联系人，互通联系人的单机号；

-      总公司联系人向分公司联系人，发起单呼，将部署内容下达给分公司联系人；

-      由分公司通过各通话组将内容部署到各基层；

紧急处理流程：

方案1：

总公司领导或今后经授权的人员，可以直接调整通话组，插入到所需的工作组，对所有组内人员发起组呼；

方案2：

例：假设上海市区发现突发性大规模停电情况：

-      沪东训检人员在其所在小组内发起组呼通知沪东分公司调度；

-      沪东分公司调度向领导请示，采用单呼的方式通知市区总公司相关领导；

-      市区总公司领导确定方案后，一方面在总公司内以组呼的方式通知公司有关人员调整相关通话组待命(如TG1)，另一方面以单呼的方式通知相关协作单位（如电缆分公司）调整通话组至拟订通话组(如TG1)；

-      各分公司人员以组呼方式通知各相关人员调整通话组至TG1，由总公司领导直接部署工作；其余各分公司与总公司调度维持正常工作；

-      所有市区总公司相关人员、沪东分公司相关人员、电缆分公司人员均到达TG1待命，接受总公司领导的统一调度；

大型会议数字集群项目

2001年亚太经济合作组织经济体的领导人聚首中国上海，共商亚太经济合作大计。围绕新世纪面临的新挑战，与会领导人探索了推进贸易投资自由化和经济技术合作的新途径，讨论了促进地区和世界经济恢复稳定增长的新措施，同时为这一重要地区论坛确定今后的发展方向。上海会议成果丰硕，影响深远，是亚太经合组织发展进程中的一个重要里程碑。上海会议成果丰硕，影响深远，是亚太经合组织发展进程中的一个重要里程碑。

项目设计
APEC会议是上海历史上举办的规格最高，规模最大，通信要求最高的一次国际会议。上海市政府中卫国脉集群通信部经过仔细的调研和分析，结合APEC会议期间通信调度服务通信需求密集、实时性要求高、通信网络安全可高的具体特点，提出APEC筹备组在6月份起开始的前期会议上选用国脉模拟系统作为的通信服务系统；而在后期的主要峰会选用新建成的数字系统作为主要服务系统，并以模拟系统为后备应急系统的通信调度解决方案。国脉集群的数、模两大系统为APEC的通信保障提供了双保险的通信服务，圆满地完成了此次通信保障工作。

调度服务
从6月6日起至10月23日，国脉集群系统共为APEC会议一系列会议中的9个会议提供了通信服务。在6月至9月的贸易部长会议、青年企业家会议、中小型企业家会议和金融家会议这四个会议中采用了模拟系统。尤其值得一提的是在苏州举办的金融家会议中，国脉公司在原来用户机的基础上进行了改造，专门为远在苏州的该次会议设计改制了一套通信终端，成功地解决了集群和脱网两种模式工作的通信要求。模拟系统在APEC前期会议的通信保障工作得到了各方面的一致好评。

从10月15日至10月23日，国脉数字集群登台亮相，在高官会议、双部长会议、21国领导人峰会、工商理事会议、执行总裁会议中成功的提供了完美的通信服务。数字集群终端的使用更是充分涉及了大会的各个层面，包括：会议服务、礼宾、宴会、新闻、保安、机场迎送、车辆调配等会议各个方面。负责会议筹办和会议服务调度的上海APEC筹备组，从筹备期间起就使用数字集群来协调各部门的工作和处理紧急事件，真正实现了会议要求的集中管理，统一指挥的调度目的。除此之外，国脉数字集群还为烟火晚会、锦江国宾车队等提供通信服务，成功地化解了一系列的突发事件；负责大会通信保障指挥的上海通管局，使用数字集群来指挥各通信保障单位，如：上海电信、上海移动、上海中卫、上海网通、中卫国脉等相关单位。在更各会议期间由于使用了集群系统，使每个人、每件事、每个地点尽在掌握之中。
  在10月15日至22日的会议期间，APEC会议的指挥调度完全依靠国脉集群数字系统，从以下的统计数据就可充分说明这一点：

* 10月15日至22日，APEC于数字集群系统内发起的调度呼叫共计达53803次；
* 最忙的一天为10月20日，共有呼叫8283次；
* 最忙时间段为10月20日14:00至14:30，共有呼叫412次。

数字集群系统和模拟集群系统的比较

数字集群与模拟集群相比它具有频率利用高，可传高速数据、可采用数字加密技术，通信容量大，覆盖范围广等特点。数字集群终端产品相比模拟集群终端产品具有轻巧、方便以及款式多样的特点，具体区别见下表：

|  | 系统比较 模拟集群 数字集群 通信范围 基本覆盖上海市 覆盖整个上海市和昆山、苏州 频率利用 频率利用率低 信道和频谱利用率高(TDMA多址联接技术) 系统容量 系统容量小 系统容量大 保密性 保密性差，容易被窃听，被盗用。 保密性好(TDMA多址联接技术) 信号 信号的抗干扰和抗信道衰落能力弱 信号的抗干扰和抗信道衰落能力强(MIQ16AM的调制技术) 管理 网络控制和管理手段相对落后。 网络控制和管理更加有效和灵活 基站 基站采用大区制 基站采用小区制 总结： 数字集群系统采用了多种新技术 1）M-16QAM(正交振幅调制技术) 使25kHz的信道传输64kbit的信息，同时使邻道抑制达60dB以上，这种技术还保证了数字和模拟系统的共存。 2）VSELP（矢量激励的线性预测编码技术）将连续的模拟话音变为离散的1和0的数字代码，为话音通信提供了安全性的保护。在6:1的压缩下保证了话音的质量。 3）TDMA时分多址技术将一个载波频率分为6个时隙信道。防止了通过无线频率监听来窃取用户通信内容。 手持终端比较 模拟终端 数字终端 外观 体积大，笨重，不方面携带 体积小巧，时尚 发射频率 806－821（MHZ） 806－821（MHZ） 接收频率 851－866（MHZ） 851－866（MHZ） 发射功率 2.5W 0.6W 电池 镍氢电池 锂电池 待机时间(网络覆盖) 11小时左右 48小时左右 价格 6000元 3000元 总结： 模拟移动台价格高，体积大，发射功率大. 数字移动台体积小, 重量轻，价格价格性能比高，技术含量高，发射功率小，可以称为调度系统中的绿色手机。携带方便，符合时尚和各类场合的需求。 用户端功能实现比较 模拟 数字 小组呼叫 支持 支持 私密呼叫 部分支持 支持(必须在系统中授权) 电话互联 部分支持 支持(必须在系统中授权) 呼叫告警 部分支持 支持 双模漫游 不支持 支持（必须实现系统的互联漫游，要有特殊手机） 短消息 不支持 支持(必须在系统中授权，要有特殊手机) 数据传输 不支持 支持(必须在系统中授权) 总结： 数字集群继承了模拟集群所有的功能，并在模拟集群的基础上提供了丰富的电话互连、短信息与数据传输功能，更好的完成无线调度任务。 |
| --- | --- |

B、IDEN与CDMA,GSM的比较

| 制式 | 信道 | 带宽(khz) | 信道效率 (话音数/兆赫) | C/I比值 | 复用模式 (小区×扇区) | 系统有效性 (话音/M/小区) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| iDEN | 6:1 | 25 | 240 | 19 | 7*3 | 34 |
| GSM | 8:1 | 200 | 40 | 9 | 3*3 | 13 |
| CDMA |  | 1250 | 10-13 | 3 | 1*3 | 30-38 |

总结：

频谱利用率方面iDEN优于GSM,可以和CDMA相比拟。IDEN在紧急呼叫方面拥有独特的优势，连接的时间仅仅需要0.5秒都不到，对处理一些突发紧急事件较CDMA和GSM有着明显和巨大的优势。

．IDEN数字集群所拥有的优势

一、强大的语音功能

IDEN的语音功能分为两种，一种是语音调度，另一种是电话互联。

a.语音调度功能

IDEN的语音调度功能是通过集群方式，共用有限信道资源，并采用单工通信方式，最大限度降低接续时间和通信成本，故可采用包月制收费的方式.

IDEN语音调度从功能上可分为组群呼（一对多），私密呼（一对一），他们的水平均连续时间小于0.5秒，是实现语音调度的重要手段。

b.电话互联功能

IDEN系统本生提供网内全双向语音电话功能，并可通过PSTN互联，与市话网，GSM、CDMA、网络互通。对于网内电话，由于IDEN采用了更为高效率的调制方式，使其频率利用率更高，因此可提供相对较底的话费。

二、独特的呼叫提示功能

呼叫提示功能是IDEN特有的功能，它不占用话音信道，通过类似发起调度呼叫方式，将己方的识别号发送到对方手机，提示对方曾有人与之联系，同时通过呼叫提示功能还能知道对方用户的使用状态。呼叫提示功能是语音调度功能的延伸，通过多部终端向一部终端发呼叫提示的方法，能实现类似抢答的功能，可运用于出租车调度，发送司机的确认信息，从而减少数传量及数传通信成本

三、固定的IP地址分组数传

IDEN系统在实现数据传输过程中，每台终端使用唯一的IP地址。固定的IP地址能非常方便的实现实时寻址，便于对出租车辆的跟踪和管理。其他移动通信网络都是动态分配IP地址，容易导致数据传输延时。

四、 先进的话音编码、调制、多址和组网技术；
    更高的频谱利用率；
    接续时间短，小于500毫秒；
    具备全双工、半双工、单工功能；
    具有单呼、组呼和优先、强拆强插等功能，有动态重组功能；
    包括语音、数字、图像信息等的多种业务服务，可以通过一个移动终端完成电话、调度、五、数据、短信息等业务；
    信号抗信道衰落的能力提高，以及很高的抗干扰能力
    保密性好；
    网络管理和控制更加有效和灵活；
    将数字技术、集群技术和扩充的数据业务与传统的调度业务结合起来，具有数字通信系统的各种优点。

|  | 数字集群 |
| --- | --- |
| 通信范围 | 覆盖整个上海市、苏州、昆山 |
| 保密性 | 保密性好(TDMA多址联接技术) |
| 系统容量 | 系统容量大 |
| 信号 | 信号的抗干扰和抗信道衰落能力强(MIQ16AM的调制技术) |
| 发射频率 | 806－821（MHZ） |
| 接收频率 | 851－866 (MHZ) |

目前提供的主要业务
    电话业务；
    调度业务，包括单呼和组呼；
    短信息服务；
    分组数据业务;
    面向集团客户的VPN业务;

三、主要的客户群
    它广泛应用于公安、城管、交通运输、水利、电力、石油、港口、政府机关、消防、旅游、建筑及物业、宾馆饭店、各类大型厂矿和企业和防灾抗洪等许多部门

中卫国脉集群资费标准

根据卫通集团向信产部报备的数字集群资费试行方案，结合公司目前正在使用的资费方案，市场营销部对现有资费标准进行调整，具体如下：

第一类  户籍管理资费

|  | 项目 | 收费 | 收费周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开通费 | 200 元/次/台 | 一次性 | 每次停机后重开机（调度功能）的都需要交纳；留号停用，期间交纳占号费的，无须缴纳；停机三个月后销号 |
| 2 | 频占费 | 10元/年/台 | 每年四月 | 每年4-10月入网的需交纳10元，11-3月入网的缴纳5元 |
| 3 | 注册费 | 10元/年/台 | 每年四月 | 每年4-10月入网的需交纳10元，11-3月入网的缴纳5元 |
| 4 | 占号费 | 20元/月/台 | 停机期间每月 | 不缴纳占号费的重开机（调度功能），需重新交纳1-3项；停用电话功能的，无需缴纳占号费，但号码在三个月后销号 |
| 5 | 检测费 | 120元/台 | 一次性 | 仅针对带机入网（从国脉购机入网的除外） |
| 6 | 编码变更 | 5元/次/台 | 一次性 | 包括增加/恢复电话功能 |

第二类  调度包月资费

|  | 项目 | 收费 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一对一（私线） | 80元/台/月 |
| 2 | 一对多（组呼） | 140元/台/月 |
| 3 | 私线+组呼 | 160元/台/月 |

第三类  调度增值功能资费

|  | 项目 | 收费 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 呼叫告警 | 5元/台/月 |
| 2 | 主叫显示 | 5元/台/月 |
| 3 | 跨组呼叫 | 10元/台/月 |
| 4 | 紧急呼叫 | 10元/台/月 |
| 5 | ISO孤立基站呼叫 | 15元/台/月 |

说明：所有功能均在基本月服务费上累加；紧急呼叫和ISO功能仅限R750终端

第四类 调度组使用资费（以单位账单为计算标准）

|  | 台数 | 限制组数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 台以内 | 限3组 | 超限的组收取300元/组/年的系统资源占用费；4-10月按全额收取，11-3月按５０％收取；缴费年内出现变更，已缴费用不退还、不补交 |
| 2 | 50 台以内 | 限5组 |  |
| 3 | 100台以内 | 限10组 |  |
| 4 | 100台以上 | 不限 |  |

第五类 短消息收费

暂免开通费，实行由发送方单向收费的方式，发送方法送成功后，支付信息费0.10元/条；

行业应用的资费方案可按实际情况制定。

第六类 数据传输功能

| 月基本费（元） | 提供数据流量 | 超过部分计费 |
| --- | --- | --- |
| 20 | 1MB | 0.01元/KB |
| 100 | 20MB | 0.01元/KB |
| 200 | 50MB | 0.01元/KB |

暂免开通费，行业应用的资费方案可按实际情况制定。

第七类 电话标准资费

- 1、实行双向计费方式

- 2、月租费：50元/台/月

- 3、网内基本通话费：0.20元/分钟

- 4、网外基本通话费：0.40元/分钟

- 5、标准国内长途通话费（DDD）：0.70元/分钟部分参照信产部《国内长途电话费调整表》

- 6、标准国际长途通话费（IDD）：根据信产部《国际及港澳台电话资费调整表》

- 7、IP国内长途通话费（IP DDD）：0.30元/分钟

- 8、IP国际长途通话费（IP IDD）：根据信产部IP电话资费调整表

- 9、用户在标准长途功能和IP长途功能中只能选择一项，默认开通为IP长途

- 10、            来电显示功能为默认开通的免费功能。

11、电话套餐表

|  | 编号 | 月缴费（元） | 含电话（分钟） | 超时计费（元/分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电话 Cellular Phone | CPH0 | 0 | 0 | 0.40 |
|  | CPH20 | 20 | 60 | 0.20 |
|  | CPH50 | 50 | 250 | 0.20 |

私线和组呼+私线如需开通电话功能，可以搭配以上电话计费方案。

为发展物流行业用户，组呼+私呼、80元/月/台

中卫国脉通信股份有限公司

市场营销部